САДОВЫЙ ДОМ-ШАЛАШ

РАЙ В ШАЛАШЕ! ДА, ЕСЛИ ШАЛАШОМ БУДЕТ ВОТ ТАКОЙ УЮТНЫЙ ДОМИК, ПОСТРОЕННЫЙ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ.

Лаконичные формы, создающие оригинальный внешний вид жилища, делают его простым в изготовлении, что позволяет садоводам возвести постройку без посторонней помощи. Конструктивная схема накладывает свой отпечаток и на интерьер: стены в верхней части имеют излом, подчеркивающий уют и придающий комнатам своеобразие, которое не встретишь в городской квартире.

Садовый домик, спроектированный по схеме «шалаш», отличается от традиционных построек тем, что у него нет стен: их заменяет увеличенная крыша, под нею и располагаются все жилые помещения. Благодаря простому конструктивному решению такое загородное жилище можно быстро построить.

Конечно, двускатная крыша, создающая оригинальный внешний вид постройки, несколько уменьшает внутреннее пространство, но зато она сочетает в себе одновременно и кровлю и стены, которые не требуют дополнительной наружной отделки.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо распланировать территорию: дом следует располагать ближе к входу на участок, чтобы он не занимал место, предназначенное для выращивания овощей и фруктов. Строительство ведется в два этапа: вначале закладывают фундамент, а затем надстраивают и оборудуют основной объем.

ФУНДАМЕНТ — основа любого дома. Это самый сложный и материало-емкий элемент конструкции. От того, как он заложен, зависит долговечность всего сооружения. В предлагаемом проекте используется ленточный фундамент из бутобетона, расположенный по периметру, в сочетании со столбчатыми опорами для несущих прогонов и открытом веранды.

Площадку под будущий дом необходимо разровнять и с помощью колышков и шнуров разметить основные оси, Затем, согласно плану фундамента, выкапывают траншеи, глубиной и шириной немного превышающие проектные. Дно последовательно засыпают гравием и песком до нижней отметки заложения. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

По окончании земляных работ вдоль каждой стены траншеи устанавливают щиты опалубки, сколоченные из досок, фанеры и т. п. Опалубку в верхней, надземной части соединяют досками так, чтобы расстояние между внутренними стенками было 300 мм.

Кладку бутовых камней ведут горизонтальными рядами с перевязкой швов. Первый ряд из наиболее крупных булыжников укладывают насухо и, тщательно утрамбовав, заливают бетоном М100. Последующие ряды как бы втапливают в раствор, покрывающий предыдущие. Кладку и заливку ведут до проектной отметки — 0,230. Напомним, что за отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа. Наиболее ответственный момент — установка закладных деталей. От точности их расположения зависит монтаж несущих прогонов. Поэтому перед тем как опускать эти металлические штыри в бетон, необходимо разметить места их установки: отступ от основных осей А, Б и дополнительных (параллельных им) должен составлять 25 мм. В местах установки закладных деталей применяется мелкий заполнитель.

Готовый фундамент выдерживают в опалубке около трех суток, периодически смачивая его водой, чтобы не образовалось трещин. После удаления опалубки пазухи (пустоты между фундаментом и грунтом) засыпают песком, а по периметру всего здания для отвода дождевых и талых вод выполняют отмостку шириной 700 мм. Причем в направлении осей 1,2, с отступом от фундамента на 350 мм. Конструкция отмостки может быть следующей: слой песка (100—150 мм), по которому уложен слой щебня (около 100 мм), и покрытие бетоном или асфальтом с небольшим уклоном от здания.

КАРКАС. Монтаж основного объема начинают непосредственно на готовом фундаменте. Для защиты деревянных конструкций от почвенной влаги все подземные элементы будущего дома покрывают гидроизоляцией — два слоя рубероида. Выступающие из фундамен та закладные детали пропускают через специальные прорези в рубероиде, выполненные по месту, и заливают горячим битумом. Поверх гидроизоляции кладут несущие прогоны и фиксируют их к проушинам закладных деталей болтами М10. Эти балки служат основанием всего дома и нижними горизонтальными связями стропильных рам.

Рнс. 1. Фундамент с несущими прогонами (разбивка и раскладка):

1 — ленточный фундамент, 2 — столбчатый фундамент, 3 — закладные детали крепления несущих прогонов, 4 — гидроизоляция (два слоя рубероида), 5 — несущие прогоны веранды, 6 — несущие прогоны дома, 7 — отмостка, 8 — болт М12.

Частичную сборку рам — соединение стропильных ног накладками конькового узла и балкой перекрытия — удобнее производить на отдельной площадке. Делается это так: стропильные ноги кладут на землю согласно конфигурации крыши, соединив два конца балок коньковыми накладками, их слегка прихватывают болтами М10. Затем, проверив расстояние между свободными концами (оно должно соответствовать длине несущих прогонов), закрепляют балку перекрытия. Лишь после этого окончательно затягивают болты конькового узла. Чтобы упростить сборку последующих стропил, желательно после сборки первых, точнее по ним, сделать своеобразный стапель. Для этого готовую конструкцию фиксируют на ровной поверхности с помощью колышков, вбивая их так, чтобы весь конструктивный элемент можно было свободно снять, а на его место заложить заранее подготовленные детали очередных, которые собираются аналогично.

Когда все восемь наслонных стропил подготовлены, начинают их монтаж на несущие прогоны. В первую очередь устанавливают крайние стропила, образующие фронтон главного фасада и задний фасад. Простейшим приспособлением — отвесом — проверяют их вертикальность и, зафиксировав в таком положении подпорками, соединяют нижние углы металлическими накладками на болтах Ml2. По верхним узлам укладывают коньковую доску с предварительно размеченными точками крепления всех рам. К возведенным конструкциям она крепится гвоздями (косым забоем), а все последующие стропила как бы подводят под конек, предварительно наживив их нижние углы, и, совместив с соответствующими точками на коньковой доске, фиксируют по всем узлам.

Рис. 2. Конструктивная схема садового домика:

1 — ленточный фундамент, 2 — столбчатый фундамент, 3 — несущие прогоны веранды, 4 — несущие прогоны дома, 5 — закладные детали, 6 — лобовая доска, 7 — доски обрешетки, 8 — на» слонные стропила, 9 — ветровые связи, 10 — накладки, 11 — коньковая доска, 12 — волнистые асбестоцементные листы, 13 — рубероид, 14 — стальные накладки, 15 — кровельное оцинкованное железо, 16 — доски сечением 100x50 мм, 17 — болты М12, 18 — стойки сечением 120X50 мм, 19 — уголок № 5, 20 — балки перекрытия, 21 — стойки дверных проемов, 22 — брус сечением 50X50 мм.

Рис. 3. Основные проекции и планировка садового домика: 1 — фасады (между осями 1—2 и А—Б), 2 — план (А — жилая комната. Б — кухня-прихожая, В — открытая веранда).

Рис. 4. Стропильные рамы: А — рама главного фасада, Б — рама перегородки, В — промежуточная рама (пунктиром показана дополнительная стойка для отделки фронтона главного фасада), Г — рама заднего фасада.

Чтобы убрать временные подпорки, мешающие дальнейшему строительству, а также для придания постоянной жесткости всему дому, в верхней — чердачной — части к стропильным ногам прибивают так называемые ветровые связи. Они соединяют по три рамы с каждого края.

Теперь можно спокойно отстраивать внутренний объем: устанавливать стойки стен, перегородки, подготавливать дверные и оконные проемы. Ко всем этим конструктивным деталям крепятся декоративно-отделочные элементы.

КРОВЛЯ. Чтобы не заниматься внутренним обустройством под открытым небом, необходимо сразу же установить кровлю. Материал покрытия может быть различным: оцинкованное кровельное железо и черепица, рулонный рубероид и волнистые асбестоцементные листы (шифер). Мы остановимся на последнем как наиболее доступном. К тому же, используя листовой шифер, можно очень быстро покрыть всю крышу.

Начинать следует с обрешетки: брусья небольшого сечения прибивают к стропилам с шагом 500 мм. Их концы выпускают за пределы крайних рам на 500 мм, полученные свесы защитят стены постройки от атмосферных осадков. По обрешетке укладывают рубероид, а поверх него — волнистые асбестоцементные листы, которые крепятся к доскам обрешетки оцинкованными гвоздями с резиновыми прокладками. Последовательность работы — снизу — вверх, так, чтобы каждый последующий лист частично перекрывал предыдущий. Конек покрывают специальными коньковыми шаблонами или изогнутой полоской кровельного железа.

В. КНЯЗЕВА, А. ГРИЩЕНКО

(Продолжение следует)

«М-К» 10/89

OCR Pirat