УДК656.25.071.84:656.342 ББК39.81 У82

Ответственный за выпуск   В. И. Ефременков Заведующий редакцией   И Л. Не мцова Редактор   МВ. Пономаре нко

Выпущено по заказу Московского метрополитена

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 |
| --- | --- |
|  | Светофор и маршрутный указатель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель | Выполняемые пункты |
| Проверка видимости сигналов светофоров, маршрутных указателей и устойчивости работы устройств АЛС-АРС, ДАУ-АРС, "Днепр" | 1 раз в месяц и после работ, связанных с изменением положения светофорных головок 1 раз в три месяца и после включения вновь установленных сигналов | Старший электромеханик, машинист-инструктор Начальник дистанции сигнализации, заместитель начальника электродепо по эксплуатации | 1—2 1 |

Техническая документация: схематический план путей с расположением светофоров, рельсовых цепей и распределением сигнальных частот АЛС-АРС.

Работу рекомендуется выполнять в период между утренними и вечерними часами пик, а после работ, связанный с ремонтом устройств, — в начале движения электропоездов (в тоннеле — при включенном дополнительном освещении, на наземных участках и парковых путях — преимущественно в солнечную погоду).

О включении дополнительного освещения в тоннеле, о проверке видимости сигналов светофоров и устойчивости работы устройств АЛС-АРС необходимо записать в Журнал осмотра.

© Московский метрополитен

1. Проверка видимости сигналов светофоров, маршрутных указателей

и устойчивости работы устройств АЛС-АРС и ДАУ-АРС, "Днепр"

на главных путях и путях оборота состава

Проверить четкость восприятия сигналов АЛС-АРС по показаниям на пульте в кабине управления электропоездом с каждой рельсовой цепи по главным путям и путям оборота составов для наиболее разрешающей сигнальной частоты, при которой схемой настройки генера-- тора Г-АЛСМ проверяется работа частотно-управляющих реле всех менее разрешающих частот. Сигнальные показания на пульте должны быть четкими, без каких-либо миганий.

Показания светофоров должны быть отчетливо различимы с рабочего места машиниста поезда на расстоянии не менее расчетного тормозного пути, определенного для данного места при полном служебном торможении и максимальной реализуемой скорости. Видимость

з

пригласительных сигналов и маршрутных указателей должна быть не менее 30 м.

При проверке четкости восприятия сигналов АЛС-АРС на оборотном тупиковом пути следует обращать внимание на своевременность появления сигнального показания ОЧ (отсутствие частоты) на пульте в кабине управления поездом после перекрытия составом светового луча или после проследования места подключения сигнальной частоты (контроль проследования места отключения или шунтирования разрешающей частоты, подаваемой в рельсовую цепь тупикового пути).

Если будет выявлена неустойчивая работа устройств АЛС-АРС или неудовлетворительная видимость сигнала светофора, то это отмечают в акте (форма ШУ-60М), и ночью электромеханик и электромонтер проверяют исправность и регулировку соответствующей рельсовой цепи или чистоту линзовых комплектов и защитных стекол, напряжение на лампах соответствующего светофора и правильность установки светофорной головки. После устранения обнаруженных недостатков устойчивость работы устройств АЛС-АРС или видимость соответствующего светофора вновь проверяют из головной кабины управления электропоездом.

2. Проверка видимости сигналов светофоров и маршрутных указателей на парковых путях

Видимость сигналов светофоров и маршрутных указателей на парковых путях должна быть не менее 25 м.

На парковых путях видимость проверяют таким образом: старший электромеханик и машинист-инструктор, находясь на требуемом расстоянии друг от друга и перемещаясь поперек пути, определяют направление светового луча (место лучшей видимости). Световой луч должен быть направлен к правому рельсу по ходу поезда. Необходимо обращать внимание на положение светофорной головки и мачты (фундамента карликового светофора), отсутствие посторонних предметов, снижающих видимость. Выявленные недостатки отмечают в акте (форма ШУ-60М) и устраняют.

Примечание. Допускается видимость сигналов и маршрутных указателей на парковых путях проверять при комиссионном осмотре стрелочных переводов.

Об окончании и результатах проверки видимости сигналов светофоров, устойчивости работы устройств АЛС-АРС и отключении дополнительного освещения тоннеля делают запись в Журнале осмотра. По результатам проверки оформляют акт (форма ШУ-60М) (приложение 1). О выполненной работе записать в настольный журнал.

4

Московский

метрополитен

Служба сигнализации

и связи

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

Пригласительный сигнал светофора и маршрутный указатель

Наименование работы

Периодичность

Исполнитель

1 раз в квартал

Проверка видимости пригласительных сигналов светофоров и маршрутных указателей

Начальник дистанций
движения и сигнализации
(или начальник станции и
старший электро-
механик)

Работу следует выполнить при комиссионном осмотре стрелочных переводов, организуемом в соответствии с п. 10.2 Правил технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации (ПТЭ).

Проверить видимость пригласительных сигналов и маршрутных указателей, а также сигналов светофоров на путях отстоя составов и соединительных ветвях, с пешеходного мостика или с сооружений из путевого бетона со стороны пути, на который установлен светофор. Сигналы светофоров должны быть отчетливо различимы с рабочего места машиниста поезда на расстоянии не менее расчетного тормозного пути для данного места при полном служебном торможении и максимальной реализуемой скорости. Видимость пригласительных сигналов и маршрутных указателей должна быть не менее 30 м.

Примечание. Допускается совмещать проверку видимости пригласительных сигналов с проверкой горения их ламп.

Результаты проверки записать в Журнал осмотра и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 |
| --- | --- |
|  | Светофор |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка правильности изменения показаний светофоров с разрешающих на запрещающие | 1 раз в 3 года и после каждой замены аппаратуры и перемонтажа | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, носимые радиостанции или микротелефонные трубки, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом или приспособление для шунтирования рельсовой цепи на выводах дроссель-трансформатора.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Проверка правильности изменения показаний светофоров при размещении аппаратуры в релейных шкафах

Правильность изменения любого из разрешающих показаний светофоров на запрещающее следует проверять поочередным шунтированием рельсовых цепей блок-участка за светофором и защитного участка за следующим светофором при горении на светофоре разрешающего огня. По указанию электромеханика электромонтер шунтирует рельсовые цепи, а электромеханик наблюдает за переключением светофора на красный огонь и закрытием автостопа. Показание светофора должно переключаться на запрещающий огонь без проблесков других огней.

При обнаружении недостатков электромеханику, старшему электромеханику и инженеру-технологу группы участков необходимо проанализировать схемы включения огней, определить причины, внести изменения в схемы включения и утвердить их установленным порядком. Если после шунтирования рельсовой цепи типовым шунтом на светофоре остается разрешающее показание, то электромеханику следует принять меры к устранению причины непереключения светофора. Если это не удается, отключением провода от обмотки линейного (сигнального) реле или другим способом необходимо зажечь на светофоре красный огонь, сделать запись в Журнале осмотра и сообщить старшему электромеханику или руководителю дистанции.

2. Проверка правильности изменения показания светофоров при централизованном размещении аппаратуры

При централизованном размещении аппаратуры правильность изменения показаний светофоров с разрешающих показаний на запрещающие проверяют по контрольному табло, следя за показаниями повторителей светофоров при прохождении поездов. Наблюдая по контрольному табло за показаниями повторителей светофоров при прохождении поездов, следует проверить: выключение лампы разрешающего огня повторителя светофора при включенной контрольной лампе рельсовой цепи, расположенной за проверяемым светофором; включение зеленой контрольной лампы линейного реле; горение красной контрольной лампы закрытого положения автостопа; горение красной и желтой контрольных ламп повторителя светофора.

При обнаружении неправильности в изменении показаний повторителей светофоров в ближайшую ночь нужно сделать натурную проверку правильности изменения показаний светофоров.

Результаты проверки светофоров записать в Журнал осмотра и Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал. 6

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 |
| --- | --- |
|  | Светофор |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка полноты зависимостей между светофорами | 1 раз в 3 года и после перемонтажа или комплексной замены аппаратуры | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: согласно технологической карте № 3.

Технология выполнения проверки зависимостей составляется с учетом особенностей конкретного участка (тоннельный или наземный, централизованное размещение аппаратуры или размещение в релейных шкафах, наличие или отсутствие на сигнальных установках автостопов, наличие или отсутствие на участке металлоконструкций и т. п.) и утверждается инженером-технологом дистанции сигнализации.

О предстоящей работе и переводе полуавтоматических светофоров главных путей на автодействие следует записать в Журнал осмотра.

1. Автоблокировка с электромеханическими автостопами и защитными участками

1.1. Проверка зависимости местной обмотки первого путевого (путевых) реле. Проверить включение в восстановительный провод местной обмотки первого путевого (путевых) реле изолированного участка, начинающегося за светофором:

тылового контакта линейного реле Л при централизованном размещении аппаратуры или на наземном участке при размещении аппаратуры в релейных шкафах;

тылового контакта реле Л и фронтового контакта реле красного огня КО на тоннельном участке при размещении аппаратуры в релейных шкафах .

Для проверки включения в восстановительный провод тылового контакта реле Л нужно зашунтировать путевое реле, затем реле Л отсоединить от штепсельной розетки, а шунт — от путевого реле, сектор его должен остаться в нижнем положении. После установки реле Л в штепсельную розетку путевое реле должно подтянуть сектор.

Для проверки включения в восстановительный провод фронтового контакта реле КО следует зашунтировать путевое реле и, вынув предохранитель, обесточить реле КО, затем снять шунт с путевого реле, сектор которого должен оставаться в нижнем положении; после установки предохранителя в цепь реле КО путевое реле должно подтянуть якорь.

7

1.2. Проверка зависимостей в цепи линейного реле. При централизованном размещении аппаратуры необходимо проверить в восстановительном проводе линейного реле наличие:

фронтового контакта реле контроля закрытого положения автостопа ЗА следующего светофора. Для этого вынуть предохранители в цепях линейного реле Л проверяемого и следующего светофоров и реле ЗА следующего светофора. Затем установить предохранители в цепи проверяемого реле Л, сектор которого должен остаться в нижнем положении, и в цепи реле ЗА, после чего проверяемое реле Л должно подтянуть сектор;

фронтового контакта реле красного огня КО следующего светофора. Для этого вынуть предохранители в цепях проверяемого реле Л, реле Л и КО следующего светофора. Затем установить предохранители в цепях проверяемого реле, сектор которого должен остаться в нижнем положении, реле КО (после чего проверяемое реле Л должно подтянуть сектор) реле Л следующего светофора;

фронтового контакта линейного реле Л следующего светофора. Для этого вынуть предохранители в цепях реле Л проверяемого и следующего светофоров и реле ЗА или КО следующего светофора. Затем установить предохранители в цепях проверяемого реле Д сектор которого должен остаться в нижнем положении, реле Л следующего светофора, после чего реле Л должно подтянуть сектор, реле ЗА и КО.

Поочередно, вынимая предохранители в цепи питания соответствующих рельсовых цепей, проверить включение в прямой провод реле Л фронтовых контактов путевых реле рельсовых цепей блок-участка за этим светофором и защитного участка за следующим светофором. При изъятом предохранителе линейное реле должно отпускать сектор вниз.

При размещении аппаратуры в релейных шкафах на тоннельных участках проверить включение в восстановительный провод реле Л контактов 5—6 автостопа и параллельно им фронтового контакта реле Л следующего светофора; на наземных участках — последовательно включенных контактов 5—6 автостопа и фронтового контакта реле КО и параллельно им фронтового контакта реле Л следующего светофора.

Поочередным шунтированием соответствующих рельсовых цепей проверить включение в прямой провод реле Л фронтовых контактов путевых реле рельсовых цепей блок-участка за этим светофором и защитного участка за следующим светофором; при наложенном шунте реле Л должно опускать сектор вниз.

При обнаружении неисправностей в схеме зависимостей между светофорами следует проанализировать схему, проверить соответствие выполненного монтажа схемам, определить причины и устранить недостатки.

Результаты проверки зависимостей записать в Журнал осмотра, в п. 9 Журнала ШУ-64М и настольный журнал.

2. Автоблокировка без электромеханических автостопов и защитных участков

2.1. Проверка зависимости сигнального реле. Проверить невозможность открытия светофора на разрешающее показание при занятости рельсовых цепей за светофором до следующего светофора.

По указанию электромеханика электромонтер шунтирует рельсовые цепи, а электромеханик наблюдает за переключением светофора на красный огонь. Переключение на запрещающий огонь должно происходить без проблесков других огней.

Проверить невозможность открытия светофора на разрешающий огонь при негорящем светофоре и обесточенном сигнальном реле следующего светофора.

Выключить все огни на следующем от проверяемого светофоре, кратковременно обесточить обмотку сигнального реле проверяемого сигнала занятием рельсовой цепи за светофором. После освобождения рельсовой цепи при негорящем следующем светофоре на проверяемом должен гореть красный огонь.

Проверить невозможность открытия последнего на перегоне светофора на разрешающий огонь, если на следующем перегоне автоблоки-ровка выключена.

На следующем от проверяемого перегоне отключить автоблокировку, обесточить на последнем светофоре проверяемого перегона обмотку сигнального реле занятием рельсовой цепи за светофором. После освобождения рельсовой цепи на проверяемом светофоре должен гореть красный огонь.

2.2. Проверка переноса разрешающих огней. На следующем за проверяемым светофоре включить красный огонь, при этом проверяемый светофор должен гореть желтым огнем. На следующем за проверяемым светофоре включить разрешающий огонь, при этом проверяемый светофор должен открыться на зеленый огонь.

Примечание. При централизованном размещении аппаратуры проверка правильности изменений показаний светофоров и полноты зависимостей между светофорами допускается наблюдением по контрольному табло за показаниями повторителей светофоров и контрольных ламп занятости рельсовых цепей.

При этом предварительно необходимо убедиться в соответствии огней светофоров на поле (в тоннеле) и их повторителей на контрольном табло.

При обнаружении недостатков электромеханику, старшему электромеханику и инженеру-технологу необходимо проанализировать схемы включения огней, определить причины, внести изменения в схемы включения и утвердить их установленным порядком.

9

Результаты проверки полноты зависимостей между светофорами записать в Журнал осмотра, в п. 9 Журнала ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 |
| --- | --- |
|  | Устройство металлоконструкций |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка зависимостей между устройствами металлоконструкций, автоблокировки и АЛС-АРС | 1 раз в 3 года | Начальник станции, старший электромеханик, представитель электромеханической службы |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор и прибор определения частоты АЛС-АРС в рельсовой цепи, набор инструментов электромеханика, пломбы.

Работу необходимо выполнять в соответствии с инструкцией, утвержденной начальником метрополитена. Технологию выполнения проверки зависимостей следует составлять с учетом особенностей конкретного участка (централизованное размещение аппаратуры или размещение в релейных шкафах, станция с путевым или без путевого развития и т. п.).

Недостатки, которые могут повлиять на безопасность движения поездов и маневровых передвижений, надо немедленно устранить.

Результаты проверки нужно записать в Журнал осмотра, оформить акт и записать в настольный журнал и в п. 9 Журнала ШУ-64М.

О предстоящей работе, а также о снятии пломбы со стяжной полосы и с ключа замка Мелентьева необходимо записать в Журнал осмотра.

Блокировочные выключатели и замки Мелентьева осматривают по инструкции, утвержденной начальником метрополитена.

При этом необходимо снять крышку блокировочного выключателя и проверить крепление монтажных проводов. Поворотами ключа проверить работу блокировочного выключателя и взаимодействие контактных пружин и ламелей валика; нажатие пружины на ламель должно быть не менее 2 Н (200 гс). Блокировочный выключатель очистить от пыли, при необходимости смазать перемещающиеся части замка и выключателя. Технической тканью, смоченной спиртом, зачистить контакты, замшей почистить пружины и ламели валика, трансформаторным маслом смазать ламели. Проверить укладку и заход монтажных проводов в коробку блокировочного выключателя, установить и закрепить крышку. Опробовать действие блокировочного выключателя, опломбировать ключ и снятую полосу. Недостатки устранить. Об опробовании блокировочного выключателя, опломбировании ключа и стяжной полосы сделать запись в Журнал осмотра, о выполненной работе — в п. 9 Журнала ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 |
| --- | --- |
|  | Концевой выключатель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр и проверка концевого выключателя | 2 раза в год | Электромеханик, электромонтер |

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 |
| --- | --- |
|  | Блокировочный выключатель и замок Мелентьева |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр блокировочного выключателя и замка Мелентье-ва | 1 раз в 3 года | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, замша, техническая ткань, спирт, трансформаторное масло, смазка ЦИАТИМ-201, пломбы.

10

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, замша, техническая ткань, спирт, трансформаторное масло, смазка ЦИАТИМ-201.

Работу выполняют в соответствии с инструкцией, утвержденной начальником метрополитена, и по графику работ службы, обслуживающей металлоконструкции.

1. Осмотр контактной системы контактного выключателя

О предстоящей работе сделать запись в Журнал осмотра. Отвернуть четыре винта, снять крышку с корпуса и очистить от пыли концевой   выключатель. Смазать оси фиксатора и ролика приводного рычага. После приведения металлоконструкции в действие и размыкания кон-

тактов концевого выключателя почистить контактную систему (при необходимости перед протиранием замшей зачистить контакты технической тканью, смоченной спиртом). Проверить: надежность крепления проводов в зажимах контактной колодки, крепления блока элементов, на котором смонтирована контактная система, подшипников фиксирующего механизма; состояния кулачковых шайб. Ослабшее крепление закрепить.

2. Проверка работы концевого выключателя

Вручную трех-четырехкратным переключением концевого выключателя проверить взаимодействие контактных пружин; нажатие контактов должно быть 6—6,5 Н (600—650 гс). Накрыть корпус крышкой и закрепить винтами. Проверить состояние кабеля, подходящего к концевому выключателю, в зоне обслуживания. Совместно с представителями службы, обслуживающей металлоконструкции, опробовать работу концевого выключателя и взаимодействие концевого выключателя с реле КБ при открытом и закрытом положениях металлоконструкции. Недостатки устранить.

Результаты работы записать в Журнал осмотра и настольный.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 |
| --- | --- |
|  | Светофор, пригласительный сигнал |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка горения ламп светофоров типа "Метро", светофоров парковых путей или измерение напряжения на огневых реле | 1 раз в 3 месяца постоянно включенные светофоры и пригласительные сигналы 2 раза в год нормально выключенные светофоры | Электромеханик, электромонтер |

1. Проверка горения ламп светофора

(пригласительного сигнала) при децентрализованном

размещении аппаратуры

Проверить крепление мачты и светофорной головки (коробки пригласительного сигнала типа "Метро"), а также горение двух ламп каждого огня светофора, двух ламп пригласительного сигнала, двух нитей двухнитевой лампы огня светофора. Линзовые комплекты должны содержаться в постоянной исправности и чистоте.

Зашунтировать рельсовую цепь, начинающуюся за светофором, переключить разрешающий сигнал светофора. Проверить исправность и чистоту линзовых комплектов и защитных стекол светофоров, а также стекол пригласительного сигнала. Закрыть головку светофора (коробку пригласительного сигнала). При левостороннем расположении светофора с нормально погашенным правосторонним светофором поочередно проверить горение ламп обоих светофоров.

Горение ламп светофора, который нельзя включить шунтированием рельсовой цепи, начинающейся за светофором, проверить приспособлением, состоящим из проводов и резистора сопротивлением 6—7 Ом. Присоединением одного провода приспособления к зажиму ламподержателя, находящемуся под напряжением (например красного "огня при горении на светофоре красного огня), а другого провода к зажиму ламподержателя, например, желтого огня проверить целость нитей ламп желтого огня, которые при присоединении приспособления должны очень слабо засветиться.

Для проверки горения ламп пригласительного сигнала электроме-|1аник по стрелочной или тоннельной связи передает просьбу дежурно-му на посту централизации открыть пригласительный сигнал. •

Перегоревшие лампы заменить.

Примечание. Допускается совмещать проверку горения ламп пригласительных сигналов с проверкой видимости сигналов при комиссионном осмотре стрелочных переводов.

О проверке ламп светофоров записать в настольный журнал.

Выполнение работы совмещается с работой по технологической карте № 12.

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом или приспособление для шунтирования рельсовой цепи на выводах дроссель-трансформатора, ключи от светофорных головок, приспособление для проверки горения светофорных ламп, светофорные лампы, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

12

2. Проверка горения ламп светофоров при централизованном размещении аппаратуры

При централизованном размещении аппаратуры проверить в релейном помещении горение ламп светофоров измерением напряжения на огневых реле.

По мере прохождения поездов на зажимах обмоток огневых реле КО, КЖО, ЖО, 30, СО, БО, РО поочередно измерять напряжение по шкале переменного тока и сравнивать со значениями, указанными в

13

таблице (регулировочная карточка светофора), тем самым определяя горение двух ламп или одной лампы (двух нитей или одной нити двух-нитевой лампы) соответствующего огня светофора.

Таблица

| Огонь светофора | Число горящих ламп (нитей двухнитевой | Напряжение на зажимах обмотки огневого | Огонь светофора | Число горящих ламп (нитей двухнитевой | Напряжение на зажимах обмотки огневого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лампы) |  |  | лампы) | реле |
| К | 2 1 |  | Ж | 2 1 |  |
| КЖ | 2 1 |  | 3 | 2 1 |  |

Результаты проверки горения ламп светофоров записать в Журнал осмотра, о выполненной работе — в настольный журнал. При обнаружении перегоревшей лампы записать в настольный журнал о необходимости замены ее ближайшей ночью.

| Московский | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 |
| --- | --- |
| метрополитен |  |
| Служба сигнализации и связи | Светофор, пригласительный сигнал |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Смена ламп в светофорах и | Светофоры типа "Метро": | Электромеханик, |
| пригласительных сигналах и | однонитевые лампы по 1 | электромонтер |
| ревизия светофорных голо- | лампе в год; двухнитевые — |  |
| вок, коробок пригласитель- | 1 раз в 2 года. |  |
| ных сигналов (ПС) | Светофоры типа МПС: |  |
|  | наземных участков 1 раз в |  |
|  | два месяца; парковых |  |
|  | путей 1 раз в шесть месяцев. |  |
|  | Пригласительные сиг- |  |
|  | налы типа "Метро" 1 раз в |  |
|  | год. Нормально не |  |
|  | горящие светофоры по |  |
|  | мере необходимости, но не |  |
|  | реже 1 раза в 3 года |  |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: согласно технологической карге № 8; лестница и сигналы ограждения (для светофора типа "Метро") или предохранительный пояс (для светофора типа МПС), кисть-флейц, светофорные лампы, лампы для ПС типа "Метро", пломбы, нитки, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

14

1. Проверка и чистка светофорных головок (коробок ПС)

У светофоров типа "Метро" проверить крепление мачты и головки, а у светофора типа МПС — исправность фундамента, крепление мачты и лестницы, целость и крепление заземления.

Открыть светофорную головку (коробку ПС). Проверить исправность уплотняющих прокладок дверцы, кабелей в зоне обслуживания, шлангов у светофоров типа МПС. Изъять из ламподержателей лампы' (лампу) одного очка, удалить лампу, подлежащую замене. Почистить это очко и линзу (коробку ПС), при необходимости защитное стекло или линзу снять (если защитное стекло не закреплено краской или замазкой). Проверить состояние монтажа, патронов, нажатие пружин ламподержателей на контакты цоколей ламп, сборку зажимов, крепле-

ние гаек и контргаек; зачистить контактирующие поверхности пружин

'ламподержателей.

Прочность крепления проводов определяют попыткой смещения каждого провода легким усилием (не изгибая провода) относительно стержня зажима. При необходимости закрепить провода подтягиванием крепящих гаек.

Примечание. Гайки и контргайки следует затягивать с умеренной силой во избежание разрыва контактных стержней (болтов, винтов, штырей) или выкрашивания пластмассы колодок. Достаточность затяжки гайки проверяют невозможностью отвернуть ее рукой (без применения инструмента).

Таким же образом проверить второе (третье) очко данной головки, недостатки устранить.

2. Смена ламп

До установки все лампы осмотреть на отсутствие повреждений.  Лампы должны быть проверены на горение в соответствующем режи-при этом колба лампы не должна тускнеть, а нить лампы иметь мерной яркости. После проверки на цоколь лампы наносится порядковый номер и дата проверки.

На светофорах типа "Метро" следует применять лампы мощностью 15 Вт на номинальное напряжение 12 В; на светофорах типа МПС на /главных путях и соединительных ветвях - лампы мощностью 25 Вт на  номинальное напряжение 12 В; на парковых путях — лампы мощнос-тью 15 Вт на номинальное напряжение 12 В, а в пригласительных сиг-налах типа "Метро" использовать лампы, предусмотренные проектом. В светофорах типа "Метро" однонитевые лампы необходимо заме-^нять в таком порядке: в первый год заменить лампу, ближайшую к линзе, а во второй год — лампу, удаленную от нее. Двухнитевую лампу заменяют новой лампой.

15

В светофорах типа МПС лампы следует заменять следующим порядком.

В четырехзначных светофорах лампу красного огня заменяют новой, старую лампу устанавливают вместо лампы желтого огня, а старую лампу желтого огня — вместо лампы зеленого огня, которую устанавливают вместо лампы второго желтого огня в показании красный и желтый огни. Старую лампу желтого огня в показании красный и желтый огни удаляют.

В пятизначных и шестизначных светофорах лампу красного огня, зеленого и желтых огней заменяют порядком, установленным для четырехзначных светофоров; вторую новую лампу используют для замены ламп синего, лунно-белого или второго желтого огня.

В трехзначных светофорах лампу красного огня заменяют новой, старую лампу красного огня ставят на место лампы желтого огня, а старую лампу желтого огня — на место лампы зеленого огня. Лампу зеленого огня удаляют.

В двухзначных светофорах лампу красного огня заменяют новой. Старую лампу красного огня ставят вместо лампы разрешающего огня, а ту снимают как использованную.

Легким нажатием вниз и поворотом против часовой стрелки вынимают старую лампу, а затем устанавливают новую также легким нажатием вниз и поворотом по часовой стрелке. Контактная пружина лам-подержателя должна надежно удерживать лампу в патроне и обеспечивать плотный контакт. Для проверки надежности удержания лампы в патроне следует легко нажать на лампу сверху вниз, а затем отпустить ее. После этого лампа под действием контактной пружины должна четко возвратиться в верхнее положение.

3. Измерение напряжения на лампах

Комбинированным электроизмерительным прибором измерить напряжение на зажимах ламподержателя, которое должно быть:

для светофоров типа "Метро": при одновременно горящих двух нитях двухнитевой лампы 7 — 8 В; при двух одновременно горящих однонитевых лампах 7 — 10 В;

у светофоров типа МПС при одновременно горящих двух нитях двухнитевой лампы мощностью 15 Вт 7 — 8В; мощностью 25 Вт 8 — 9,5 В; при однонитевой горящей лампе 9 — 1 1 В.

В светофорах типа "Метро" напряжение следует измерять при двух одновременно горящих лампах (одновременно горящих двух нитях двухнитевой лампы) и при одной горящей лампе (одной горящей нити двухнитевой лампы).

16

В светофорах типа МПС с двухнитевыми лампами напряжение следует измерять при одновременно горящих нитях и при одной горящей нити.

Если в качестве огневого реле светофора типа "Метро" применяют реле другого типа, а не реле ОМШМ, НМВШ2 или ОЛ2-88, необходимо проверить четкую работу реле при одной горящей лампе.

Закрыть и запереть дверцу светофорной головки (коробки ПС).

4. Проверка видимости сигналов светофоров и пригласительных сигналов с пути после замены ламп

Видимость сигналов светофоров и пригласительных сигналов следует проверять в соответствии с технологической картой № 2. У полуавтоматического светофора, переводимого на автодействие, проверить открытие пригласительного сигнала по схеме автоматической работы.

Примечание. Металлические обоймы кисти-флейца и других кистей, применяемых для чистки аппаратуры и монтажа, должны быть покрыты изоляционным материалом.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-61М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 |
| --- | --- |
|  | Светофор |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр и чистка трансформаторного ящика, муфты УПМ, стакана светофора | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, диэлектрический коврик, газовая горелка, кисть-флейц, малярные кисти, шлифовальное полотно, трансформаторное и машинное масла, смазка ЦИАТИМ-201, обтирочные концы, краска, кабельная масса.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Проверить отсутствие трещин, выбоин, сколов корпуса и крышки, крепление ящика (муфты, стакана) и отсутствие просадки грунта. Машинным маслом смазать винт замка или болты, крепящие крышку. Открыть ящик (муфту, стакан). Проверить состояние ящика (муфты, стакана), исправность крышки (дверцы) и уплотняющих прокладок, кон-

17

цевые заделки кабелей и герметизацию ввода кабелей, отсутствие влаги, почистить ящик (муфту, стакан).

Недостатки устранить при осмотре. При необходимости для герметизации дно ящика (муфты, стакана) залить кабельной массой (во избежание расплавления изоляции жил кабелей температура массы должна быть как можно ниже) и покрасить.

Проверить сборку зажимов, отсутствие коррозии контактных болтов, штырей, гаек, контргаек и шайб; окислившиеся гайки заменить, окислившиеся контактные штыри почистить шлифовальным полотном и затем протереть тканью, смоченной машинным маслом. Кабельные жилы отключать только с согласия дежурного по посту централизации. Не разрешается одновременное отключение кабельных жил, находящихся на разных контактных штырях, без навески бирок. Колодки с сильно окислившимися штырями заменить. Проверить крепление жил кабелей и монтажных проводов гайками. При слабом креплении гайки затянуть с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9).

Проверить наличие номенклатур рабочих проводов или наличие монтажной схемы, маркировки запасных жил кабелей. Для уменьшения коррозии тонким слоем трансформаторного масла смазать контактные болты, штыри, гайки, контргайки и винты, крепящие колодки; винт замка смазать смазкой ЦИАТИМ-201.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, в п. 9 Журнала ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации И СВЯЗИ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 |
| --- | --- |
|  | Маршрутный указатель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка и текущий ремонт маршрутного указателя | 1 раз в 3 года | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, приспособление для прозвонки монтажа, кисть-флейц, малярные кисти, лампы (напряжение и мощность ламп указаны на схеме включения ламп), обтирочные концы, краска, плакат "Не включать — работают люди!".

Сделать запись в Журнале осмотра, согласовав с дежурным по посту централизации время выключения из действия маршрутного указателя.

18

1. Проверка и чистка маршрутного указателя

Вынуть предохранители из схемы включения ламп. На статив (щит предохранителей) повесить плакат "Не включать — работают люди!". Проверить исправность вольтметра и убедиться в отсутствии напряжения на каждом проводе, подходящем к лампам, по отношению к земле.

Почистить внутренние части маршрутного указателя; проверить состояние ламподержателей (патронов) и монтажных проводов, отсутствие пыли, влаги и ржавчины, наличие гаек, контргаек в местах крепления, наличие дополнительной изоляции монтажа в местах перехода через металлические грани.

Проверить плотность крепления монтажных проводов, чтобы при попытке повернуть провод (не изгибая его) относительно стержня зажима он не смещался. При необходимости закрепить провода подтягиванием крепящих гаек, гайки затянуть с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9). Осмотреть световые ячейки маршрутного указателя типа МПС, поочередно вынимая лампы, осмотреть ламподержатель (патрон). При этом обратить внимание на целость деталей и вручную проверить нажатие контактных пружин. Необходимо, чтобы лампы были требуемой мощности, контактирующие места ламп не имели подгара, а колбы — белого налета. Лампа, у которой колба покрылась белым налетом, подлежит замене. Почистить линзы, ячейки и стекла.

Проверить наличие уплотнения, исправность шланга (кабеля в зоне обслуживания), надежность замков. Уплотнение должно исключать возможность попадания влаги в маршрутный указатель. Недостатки устранить и при необходимости выполнить внутреннюю окраску.

2. Смена ламп маршрутного указателя

Лампы в маршрутных указателях следует менять по мере надобности, но не реже 1 раза в 3 года. Перед установкой все лампы осмотреть на отсутствие механических повреждений и проверить на горение в импульсном режиме в течение 1 ч, при этом колба лампы не должна тускнеть, а нить светящейся лампы— иметь чрезмерной яркости.

После замены ламп маршрутного указателя типа МПС приспособлением для прозвонки монтажа проверить целость нити каждой лампы.

3. Окончательная проверка сигнализации маршрутного указателя

В схеме включения ламп маршрутного указателя установить предохранители и со статива снять плакат "Не включать — работают люди!" Поочередным открытием основного и пригласительного сигналов по

19

каждому направлению проверить сигнализацию маршрутного указателя. О выполненной работе записать в Журнал осмотра, в п. 9 Журнала ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 |
| --- | --- |
|  | Сигнальная установка |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка крепления, наружная чистка оборудования и внешний осмотр кабелей в зоне обслуживания | 1 раз в 3 месяца (у выходных светофоров по мере необходимости) | Электромонтер |

Примечание. Зоной обслуживания является кабель, выходящий из фланца в днище шкафа (путевого ящика, коробки, автостопа), и первое крепление на кабельном кронштейне.

Выполнение работы совмещается с работой по технологической карте № 8.

Инструмент, материалы: набор инструментов электромонтера, молоток, щетки-сметки, обтирочные концы.

1. Осмотр крепления оборудования

Проверить прочность и надежность крепления релейных и силовых шкафов, светофорных мачт, путевых дроссель-трансформаторов, оснований, автостопов с гарнитурами, светофорных головок, коробок ПС и маршрутных указателей, сигнальных и групповых коробок, кабельных муфт. Ослабевшее крепление устранить подтягиванием гаек.

участке имеются датчики и приемники световых лучей контроля скорости, необходимо провести наружную очистку их защитных стекол. Провести чистку оповестительных табличек светофоров.

При осмотре кабелей проверить: отсутствие прижатия его водопроводными трубами и другим оборудованием; состояние брони и крепление кабелей; отсутствие внешних механических повреждений и прожогов, наличие маркировки; отсутствие течи на кабели и оборудование.

О недостатках, которые относятся к другим службам и могут вызвать отказ в работе устройств СЦБ, записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 |
| --- | --- |
|  | Напольное оборудование |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Окраска напольного оборудования | 1 раз в год на наземных участках, 1 раз в 3 года в тоннеле | Два электромонтера |

Инструмент, материалы: набор инструментов электромонтера, лампа с длинным шнуром, краскопульт, малярные кисти, металлическая щетка, скребок (при окраске светофора типа МПС лестница и предохранительный пояс), краска, обтирочные концы, содовый раствор.

При хорошей сохранности краски по усмотрению начальника дистанции сигнализации оборудование можно только почистить или промыть.

2. Проверка исправности заземляющих шин и полос

Проверить наличие и исправность заземляющих шин, полос. Сварные и болтовые соединения простучать; при необходимости гайки закрепить.

1. Наружная чистка оборудования

Отслоившуюся старую краску и ржавчину удалить металлической щеткой и поверхность оборудования протереть. Места, имеющие ржавчину, протереть тряпкой, смоченной в содовом растворе (из расчета 1,5 кг каустической соды на 10 л воды).

3. Чистка оборудования

Оборудование очистить от пыли. Из-под оборудования и гарнитуры автостопа удалить все посторонние предметы и мусор, которые могут препятствовать перемещению скобы и груза автостопа. Если на

20

2. Покраска оборудования

2.1. Наружная покраска оборудования на наземных участках. В светло-стальной цвет покрасить мачты светофоров, светофорные головки, заднюю сторону фонового щита, кронштейны, верхнюю часть лестницы, площадки, заднюю и боковые стороны маршрутных указателей,

21

релейные и силовые шкафы, крышки стрелочных электроприводов; в черный цвет — переднюю сторону фонового щита, козырьки светофоров внутри и снаружи, стаканы светофоров,трансформаторные шкафы, крышки стрелочных электроприводов, нижнюю часть лестницы до уровня стакана, кабельные муфты светофоров и защитную трубу кабеля, мачты светофоров в промежутке между нижней и пригласительной головками, дроссель-трансформаторы и их металлические основания, вешки, корпуса стрелочных электроприводов, путевые трансформаторные ящики, групповые и промежуточные кабельные муфты.

На парковых путях наружную поверхность оборудования, расположенного вблизи пути, покрасить габаритной (предупреждающей) краской в виде чередующихся черных и желтых полос, расположенных под углом 45° к краю поверхности.

На стрелочные электроприводы, путевые трансформаторные ящики, дроссель-трансформаторы нанести черные и желтые полосы в виде каймы шириной 50—100мм под углом 45° вдоль краев крышки, а также на вертикальных стенках, перпендикулярных оси пути. На релейных и силовых шкафах габаритную (предупреждающую) краску нанести в виде каймы шириной 50—100 мм на сторонах вертикальных углов, ближайших к пути. На крышку кабельных муфт диаметром 300 мм нанести под углом 45° с оси пути три полосы: две крайние — желтые, средняя — черная. Кабельные стойки и муфты небольших размеров покрасить в желтый цвет. Цвета габаритной (предупреждающей) краски не должны мешать правильному восприятию сигналов, относящихся к движению поездов и маневровой работе.

- Наружная окраска напольного оборудования в тоннеле. В чер-
нь|й цвет покрасить светофорные мачты, головки светофоров, коробки
пригласительных сигналов и маршрутных указателей, дроссель-транс
форматоры, крышки и корпуса стрелочных электроприводов, сигналь
ные и групповые коробки, площадки, автостопные электроприводы и
гарнитуры, металлические основания релейных и силовых шкафов, а
также дроссель-трансформаторов; в черный или серый цвет — релей
ные и силовые шкафы, защитные сетки.

- Окраска внутренних поверхностей оборудования. В черный цвет
покрасить светофорные головки типа МПС; в белый цвет— светофор
ные головки, пригласительные сигналы и маршрутные указатели типа
"Метро"; в светло-серый или светло-голубой цвет — релейные и сило
вые шкафы, сигнальные и групповые коробки, трансформаторные и
путевые ящики, групповые и промежуточные кабельные муфты, стре
лочные электроприводы (кроме фрикционных муфт, окрашиваемых в
красный цвет).

После наружной окраски дросселей на них следует написать номера рельсовых цепей. При необходимости побелить бетонный и железобе-

тонный фундаменты дросселей, шкафов, приводов автостопов и банкетки у релейных и силовых шкафов.

2.4. Окраска скобы и гарнитуры автостопа. В красный цвет покрасить путевые скобы автостопов, крышки масленок, болты (головки) дроссельных перемычек, среднюю шину дроссель-трансформаторов, перчатки дроссельных перемычек и валик гарнитуры автостопа. О выполненной работе записать в п. 9 Журнала ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 |
| --- | --- |
|  | Автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр автостопа | 1 раз в месяц | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом или приспособление для шунтирования рельсовой цепи на выводах дроссель-трансформатора, ключ для регулировки фрикции автостопа, замша, трансформаторное и машинное масла, смазка ЦИАТИМ-201, обтирочные концы.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

1. Проверка взаимодействия всех частей автостопа во время его работы

Проверить: взаимодействие всех частей автостопа и работу контактных пружин коммутатора при двух-трехкратном открытии и закрытии шунтированием рельсовой цепи, начинающейся за светофором; нагрев электродвигателя и регулируемых дросселей (рукой, температура нагрева не должна превышать 75 °С); прочность крепления электродвигателя; наличие смазывающего материала центробежного регулятора; целость шплинта, крепящего регулятор; отсутствие чрезмерного износа тормозных фибровых башмаков; отсутствие механических повреждений скобы; исправное состояние упора скобы; наличие зазора между скобой и упором в крайних положениях скобы (зазор между скобой в заграждающем положении и упором должен быть не менее 5 мм, при выборе люфтов скоба должна касаться упора; в разрешающем положении скоба не должна касаться горизонталь-

23

ного упора); отсутствие посторонних предметов под грузом и скобой (зазор между грузом и сооружениями из путевого бетона или щебеночным балластом должен быть не менее 50 мм, такой же зазор должен быть у скобы); надежность крепления гарнитуры и наличие шплинтов в пальцах шарниров; целость бетонного основания, если на нем установлена гарнитура; отсутствие металлических предметов между подкладкой ходового рельса и гарнитурой.

Зимой на наземном участке проверить отсутствие напрессовки снега под скобой и грузом и обледенения скобы и шарниров, горение лампы, включенной для подогрева контактной системы автостопа.

2. Проверка, чистка и смазывание контактной системы и центробежного регулятора

Отключить электродвигатель автостопа изъятием предохранителей 1—5 в трансформаторном шкафу при централизованном размещении аппаратуры или предохранителей А1, В1 и С1 — в силовом или релей-но-силовом шкафу при децентрализованном размещении аппаратуры.

Не снимая контактной колодки и валика коммутатора, почистить ламели валика и контактные пружины замшей, слегка смоченной трансформаторным маслом. Контактные пружины не должны касаться текстолита валика и должны иметь зазор 0,1—0,3 мм; нажатие контактных пружин на ламели должно быть!,5—2 Н (150—200 гс).

При необходимости тормозную поверхность корпуса центробежного регулятора и направляющей обоймы очистить от смазочного материала, после чего вновь смазать машинным маслом; длина выступающей части фибрового башмака из торца пальца должна быть не менее 0,5 мм.  Зазор между тормозными башмаками и тормозной поверхностью корпуса должен быть не менее 1 мм.

Вращением регулятора проверить надежность работы фрикционного сцепления при его повороте; должно ощущаться сопротивление фрикционного сцепления.

Все шарнирные соединения гарнитуры автостопа почистить и смазать машинным маслом. Недостатки устранить.

3. Включение автостопа и проверка его работы

Установить на место предохранители, изъятые при выполнении п. 2, и шунтированием рельсовой цепи проверить работу автостопа при его двух-трехкратном открытии и закрытии.

Перед закрытием электропривода крышкой проверить отсутствие в нем и на крышке посторонних предметов, которые могут нарушить

24

нормальную работу автостопа. О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15 |
| --- | --- |
|  | Автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Полная проверка автостопа | 1 раз в год То же | Электромеханик, электромонтер Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы:  согласно технологической карте

14.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

1. Проверка взаимодействия всех частей автостопа

Проверить взаимодействие всех частей автостопа согласно п. 1 технологической карты № 14, а также проверить: прочность крепления электродвигателя винтами и крепления проводов к выводным зажи-мам; надежность удержания груза в верхнем положении (после нажа- тия на рычаг сверху до переключения светофора на красный огонь автостоп должен возвращать груз в верхнее положение, в противном случае отрегулировать ток удержания груза в верхнем положении); за-крытие автостопа под действием груза.

2. Проверка, чистка и смазывание автостопа

Автостоп почистить и смазать согласно п. 2 технологической карты № 14, а также проверить:

отсутствие продольного и поперечного люфтов вала электродвигателя;

надежность посадки центробежного регулятора на валу без продольных и поперечных перемещений; прочность посадки шпонки и шплинта, крепящих регулятор на валу;

отсутствие вращения пальцев с тормозными башмаками в основании, наличие плотной запрессовки фибры в тормозном цилиндре;

25

надежность присоединения проводов к контактным стержням и штырям, крепление контактной колодки, валика и ламелей на валике; регулировку контактных пружин; износ ламелей на валике, который допускается не более 1 мм, и контактных пружин (не более 0,5 мм); отсутствие обугливания текстолита валика в местах искрообразования (при необходимости снять контактную колодку для осмотра и чистки ламелей валика и контактных пружин);

исправность шестерен, отсутствие продольного и поперечного люфтов оси фрикции и заметного биения зубчатого колеса фрикции по торцу и начальной окружности, свободность хода редуктора (без трений и заеданий) на открытие и закрытие, наличие смазочного материала шестерен и подшипников электродвигателя и электропривода (из одного положения в другое электропривод переводят вручную);

закрытие автостопа под действием груза, отсутствие препятствий свободному закрытию электропривода из любого положения;

надежности крепления скобы на валу, подшипника вала, скобы на плите, плиты к брусьям (шпалам), правильность установки пальцев, шарниров, целость шплинтов, наличие смазочного материала в шарнирах и подшипниках (при необходимости почистить и смазать шарнирные соединения автостопа и при помощи шприца добавить смазку ЦИАТИМ-201 в масленки гарнитуры и подшипников электропривода), зазор между рычагом привода и серьгой груза при открытом положении автостопа, который должен быть не менее 3 мм.

Недостатки устранить при проверке.

3. Включение автостопа и проверка его работы

Включить автостоп и проверить его работу согласно п. 3 технологической карты № 14, а также проверить надежность работы фрикционного сцепления наблюдением за зубчатым колесом фрикции при открытии и закрытии автостопа (после перевода электропривода в разре-шающее положение и остановки зубчатого сектора проворот зубчатого колеса должен быть в пределах 10—15 зубьев, а после перевода в заграждающее положение — 20—25 зубьев).

При необходимости изменением толщины прокладок в магнитной цепи дросселей отрегулировать ток удержания груза в верхнем положении, который при напряжении сети 110 В должен быт 0,5—0,65 А (при централизованном размещении аппаратуры ток удержания груза 0,5— 0,8 А); при удержании груза напряжение на статоре 30—45 В.

О выполнении работы записать в Журнал осмотра и настольный журнал. Если ток удержания груза в верхнем положении регулировался, то его значение записать в Журнал технической проверки устройств СЦБ.

26

;

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16 |
| --- | --- |
|  | Автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена электропривода автостопа | Согласно п. 9.3 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена | Электромеханик, два электромонтера |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: согласно технологической карте

. № 14, шаблон для измерения размеров скобы автостопов, однорельсовая тележка, при-

способление для переноса электропривода автостопа, переносная лампа с длинным шну-

ром, носимые радиостанции или микротелефонные трубки, малярная кисть, нетвердею-

щая замазка, черная эмаль.

Распоряжением по дистанции начальнику дистанции сигнализа-ции предоставлено право уменьшать до 3 лет межремонтный срок работы электропривода автостопа на пути оборота составов конечной станции, имеющей один такой путь, и увеличивать до 12 лет срок работы электроприводов автостопов малодеятельных светофоров.

Одновременную (комплексную) замену приводов автостопов на нескольких сигнальных установках следует выполнять в соответствии с местной инструкцией, утвержденной начальником метрополитена.

Электропривод автостопа, подготовленный к установке, проверить на соответствие ускоренному или неускоренному включению разрешающего огня светофора, наличию или отсутствию в схеме электропривода цепи реле контроля автостопа.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Тщательно осмотреть гнезда штепсельного разъема привода автостопа, предназначенного для замены, для выявления наличия их окисления пли других дефектов.

1. Доставка электропривода автостопа к месту установки

Электропривод автостопа доставляют на однорельсовой тележке в соответствии с Инструкцией по сигнализации на метрополитенах Российской Федерации (п. 8.10). При комплексной замене аппаратуры электропривод автостопа к месту установки доставляется хозяйственным поездом.

27

2. Замена электропривода автостопа

Отключить электропривод автостопа предохранителями 1—7 (1—9) в трансформаторном шкафу при централизованном размещении аппаратуры или предохранителями А1, В1, С1, А4 и С4 в силовом или релей-но-силовом шкафу при децентрализованном размещении аппаратуры. Отвернуть винты и отсоединить съемную часть штепсельного разъема.

Отсоединить серьгу груза, открутить гайки, снять нижнюю шпильку и верхний крепящий болт. После этого снять заменяемый электропривод (при наличии подъемного приспособления сначала снять верхний крепящий болт). На место снятого установить и закрепить подготовленный электропривод, его рычаг соединить с серьгой груза и проверить наличие зазора между скобой и упором; при необходимости отрегулировать зазор, при этом часть ушка должна быть ввинчена на всю длину нарезанной части груза и закреплена гайкой.

Со съемной части штепсельного разъема снять крышку, проверить надежность присоединения кабельных жил к контактным стержням, осмотреть и при необходимости почистить банановые контакты (лепестки контакта не должны иметь изломов, деформации и качки в месте приварки лепестков к стержню). Проверить надежность герметизации крышки съемной части разъема и съемной части разъема по отношению к электроприводу. Подсоединить съемную часть разъема к электроприводу и закрепить винтами. При необходимости для предупреждения попадания воды в штепсельный разъем место прижатия съемной части разъема к электроприводу зашпаклевать нетвердеющей замазкой и закрасить черной эмалью.

3. Проверка взаимодействия всех частей автостопа, чистка и смазывание

Проверить взаимодействие всех частей автостопа, почистить и смазать контактную систему и центробежный регулятор согласно пп. 1 и 2 технологических карт № 14 и 15.

Согласно заранее составленному плану проверить работу устройств, связанных с данным автостопом. При необходимссти проверить возвышение скобы при замыкании контактов 5—6 коммутатора автостопа, которое должно происходить при возвышении скобы над уровнем головок рельсов не менее 77 мм при люфтах, выбранных в сторону занижения.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал замены аппаратуры и Журнал технической проверки устройств СЦБ.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17 |
| --- | --- |
|  | Автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Переборка гарнитуры | 1 раз в год на наземных участках, 1 раз в 5 лет в тоннеле | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: согласно технологической карте № 14, шаблон для измерения размеров скобы автостопов, автомобильный шприц, набор шплинтов.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

1. Переборка гарнитуры

Отключить электродвигатель автостопа, изъяв    предохранители

1—5 в трансформаторном   шкафу  при  централизованном     разме-

щении аппаратуры или предохранителями А1, В1 и С1 в силовом

шкафу при децентрализованном размещении аппаратуры.    Шарни-

ры перебрать и почистить; осмотреть пальцы, смазать их и заменить

шплинты.

4. Включение автостопа и проверка его работы

Установить на место предохранители, изъятые при выполнении п. 2, проверить работу автостопа согласно п. 3 технологических карт № 14 и 15. Измерить ток перевода автостопа в разрешающее и заграждающее положения и ток удержания груза в верхнем положении. При необходимости ток удержания груза отрегулировать.

28

2. Измерение размеров скобы автостопа

Измерить размер скобы автостопа согласно методике, изложенной в технологической карте № 20.

29

3. Смазывание шарниров и добавление смазочного материала в масленки

Все шарнирные соединения автостопа смазать и шприцем добавить смазочный материал в масленки подшипников привода и гарнитуры автостопа согласно п. 2 технологической карты № 15.

4. Проверка работы автостопа

Включить предохранители, отключенные при выполнении п. 1, и, шунтируя рельсовую цепь, проверить работу автостопа при двух-трехкратном открытии и закрытии. О выполненной работе записать в Журнал осмотра, в п. 9 Журнала ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19 |
| --- | --- |
|  | Инерционный автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена инерционного автостопа | 1 раз в 10 лет | Электромеханик, электромонтер |

Инструмент, материалы: наборы инструментов электромеханика и электромонтера, шаблон для измерения размеров скобы автостопов.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

1. Снятие и установка инерционного автостопа

Отвернуть болты, крепящие основание подшипника к полосе, расположенной на шпалах; снять заменяемый инерционный автостоп, установить новый и прикрепить болтами к полосе; проверить его согласно методике, изложенной в технологической карте № 18.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18 |
| --- | --- |
|  | Инерционный автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка инерционного автостопа | 2 раза в год | Электромеханик и электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, обтирочные концы.

При необходимости освобождения пути от ночного отстоя подвижного состава следует за сутки сделать заявку, записав ее в Журнал осмотра.

Почистить автостоп, проверить крепление подушки автостопа к шпалам и основания подшипников скобы к подушке, отсутствие трещин и механических повреждений скобы, наличие и правильность установки шплинтов, исправность резиновых амортизаторов, отсутствие посторонних предметов под скобой.

Наклонить скобу автостопа в горизонтальное положение и отпустить, после чего скоба должна качнуться не менее 3 раз в каждую сторону, прежде чем принять вертикальное положение. Недостатки устранить. О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал. 30

2. Измерение размеров путевой скобы инерционного автостопа

Г Измерить размеры путевой скобы инерционного автостопа со-Ьгласно технологической карте № 20 (кроме возвышения упорной

планки). О выполненной работе записать в Журнал осмотра, а 5 результаты измерений — в Журнал технической проверки устройств

СЦБ (форма ШУ-64М) и Журнал ШУ-81М.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20 |
| --- | --- |
|  | Автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение размеров путевой скобы автостопа | 1 раз в год, а также после рихтовки или замены рельсов у автостопа | Электромеханик, электромонтер |

Инструмент, материалы: наборы инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом или приспособление для шунтирования рельсовой цепи на выводах дроссель-трансформатора.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

Зашунтировать рельсовую цепь, начинающуюся за светофором. Установить шаблон на оба ходовых рельса против скобы автостопа и измерить: возвышение скобы над уровнем головок ходовых рельсов, которое должно быть (85 + 5) мм (возвышение скобы рекомендуется регулировать над уровнем головок рельсов от 86 до 89 мм); расстояние от центра скобы до внутренней грани ближайшего ходового рельса, которое должно быть (308 ± 20) мм; возвышение упорной планки над уровнем головок рельсов, которое не должно превышать 25 мм.

Шаблон снять с ходовых рельсов, а шунт — с рельсовой цепи.

Примечание. Шаблон для измерения размеров скоб автостопов проверять 1 раз в 2 года в РТУ или в мастерских.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал, а результаты измерений — в Журнал технической проверки устройств СЦБ ШУ-64М.

2. Замена гарнитуры

Отключить электродвигатель автостопа предохранителями 1—5 в трансформаторном шкафу при централизованном размещении аппаратуры или предохранителями А1, В1 и С1 в силовом или релейно-си-ловом шкафу при децентрализованном размещении аппаратуры.

Автостоп перевести в разрешающее положение вручную, нижнюю серьгу груза отсоединить от рычага, перевести автостоп в заграждающее положение, отвернуть болты, крепящие подшипники кривошипа и скобы; снять старый комплект гарнитуры.

Установить и закрепить новый комплект гарнитуры. Присоединить нижнюю серьгу груза к рычагу. При необходимости отрегулировать скобу автостопа изменением положения верхней серьги груза. Проверить регулировку скобы согласно п. 1 технологической карты № 14.

Переводя автостоп вручную, проверить отсутствие натяжений в шарнирах, наличие зазоров согласно п. 2 технологической карты № 15. Шарниры смазать.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21 |
| --- | --- |
|  | Автостоп |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Ремонт гарнитуры автостопа | По мере необходимости в зависимости от износа частей гарнитуры | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, шаблон для измерения размеров скобы автостопов, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом или приспособление для шунтирования рельсовой цепи на выводах дроссель-трансформатора, электрическая дрель, сверла диаметром 8 мм, набор торцовых шестигранных ключей, однорельсовая тележка, смазка ЦИАТИМ-201, обтирочные концы.

Необходимость капитального ремонта гарнитуры определяет работник дистанции по должности не ниже старшего электромеханика.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

1. Доставка комплекта гарнитуры к месту установки

Подготовленный комплект гарнитуры доставляют к месту установки на однорельсовой тележке в соответствии с Инструкцией по сигнализации на метрополитенах Российской Федерации (п. 8.10).

3. Измерение размеров скобы автостопа

Измерить размеры скобы автостопа согласно технологической карте № 20.

4. Проверка работы автостопа

Включить предохранители, отключенные при выполнении п. 2, и шунтированием рельсовой цепи проверить работу автостопа при его двух-трехкратном открытии и закрытии.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, п. 9 Журнала технической проверки устройств СЦБ и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации II СВЯЗИ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Наружная проверка централизованных стрелок | 1 раз в восемь дней на главных и оборотных путях, 1 раз в 16 дней на парковых путях | Электромеханик, электромонтер |

33

Инструмент, материалы: наборы инструментов электромеханика и электромонтера, ключ от электропривода, ломик длиной 500 мм, щуп-закладка для стрелок с удлиненной ручкой, смазка ЦИАТИМ-201, машинное масло, обтирочные концы.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

1. Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу в плюсовом и минусовом положениях

Проверить надежность и правильность крепления привода, гарнитуры, связной, рабочей и контрольных тяг; отсутствие видимых трещин и вмятин на корпусе привода, фундаментных и фигурных крепежных угольниках и тягах; наличие и исправность связных планок, закруток и шплинтов в болтах и валиках; отсутствие препятствий в шпальном ящике для движения тяг.

Проверить плотность прижатия остряка к рамному рельсу. Для этого с торца остряка вложить конец ломика между остряком и шейкой рамного рельса и отжать остряк от рамного рельса, при этом отжим должен быть менее 4 мм, что проверяют щупом-закладкой толщиной 4 мм, которая не должна входить в зазор между остряком и рамным рельсом против первой связной (рабочей) тяги. При наличии отжима остряка более 4 мм определить причину и устранить неисправность.

Элементы крепления привода и гарнитуры должны соответствовать утвержденным чертежам. Привод и гарнитура должны быть чистыми. Наружную очистку привода и гарнитуры выполняет электромонтер по мере надобности, но не реже одного раза в 16 дней.

При наличии в шпальном ящике щебня, снега, льда, воды или посторонних предметов, которые могут служить препятствием для движения тяг, необходимо потребовать от дорожного мастера или бригадира пути очистки шпального ящика.

2. Осмотр изоляции серег и фундаментных угольников гарнитуры

Проверить исправность изоляции серег остряков, стяжных полос к фундаментных угольников гарнитуры и соответствие с типовыми чертежами. Необходимо, чтобы толщина изолирующей прокладки между серьгой и остряком была не более 4 мм, толщина металлической прокладки — не более 3 мм, общая толщина прокладок — не более 7 мм-Металлическая прокладка должна быть одного размера с основанием серьги. 34

3. Проверка исправности креплений и отсутствия сверхнормативных люфтов в болтах и валиках

Проверить:

наличие и исправность закруток из стальной проволоки диаметром 4 мм в болтах, соединяющих рабочую тягу со связной тягой (или серьгой), связную тягу с серьгами, а также в болтах, соединяющих контрольные тяги с серьгами; наличие и исправность закруток из стальной проволоки диаметром 3 мм в валиках, соединяющих контрольные тяги с линейками; закрутки должны иметь три-четыре витка;

люфты в болтах и валиках, люфты в валиках, соединяющих шибер и контрольные линейки с тягами, которые должны быть 0,2—0,5 мм, а люфты остальных соединений на тягах — 0,2—1,0 мм;

наличие смазочного материала на всех болтовых и шарнирных соединениях, при необходимости их смазать.

Неисправные закрутки и шплинты заменить, слабое крепление устранить при осмотре.

4. Осмотр стрелки

Проверить:

прилегание остряка по острожке и отсутствие недостатков, которые могут нарушить нормальную работу стрелки; загрязнение и отсутствие смазочного материала стрелочных подушек; пружинность остряка вследствие износа втулки корневого крепления остряка; отсутствие зазора в корне остряка, который должен быть (5 ± 2) мм; ослабление упорных накладок или болтов, препятствующих прижатию остряка; отсутствие следов касания гребнем бандажа серьги или ее основания вследствие вертикального износа рельса; искривления остряка, вызывающего неплотное его прилегание к рамному рельсу; "накат" головки рамного рельса, мешающий плотному прижатию к рамному рельсу; боковые и вертикальные уступы, образующиеся в стыке корневого

крепления;

продольное перемещение остряка относительно рамного рельса (угон остряка относительно рамного рельса или угон одного рамного рельса относительно другого не должен превышать 15 мм).

На наземных участках и парковых путях проверить отсутствие касания к острякам и фундаментным угольникам обдувочных гребенок с соплами, которые не должны иметь потертостей до металлического блеска; зимой проверить отсутствие обледенения в корневых креплениях остряков.

35

О результатах проверки, а также об устранении недостатков, которые относятся к службе пути, записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка стрелок на плотность прилегания остряков к рамным рельсам | 1 раз в восемь дней на главных и оборотных путях; 1 раз в 1 6 дней на парковых путях | Электромеханик, электромонтер, работник дистанции пути |

Инструмент, материалы: согласно технологической карте № 22.

С дежурным по посту централизации согласовать последовательность проверки стрелок и о предстоящей работе записать в Журнал осмотра. Проинструктировать дежурного о своевременном отключении стрелки при работе ее на фрикцию с тем, чтобы не допускать поджога и перегорания предохранителей рабочей цепи.

1. Наружная проверка стрелки

Согласно технологической карте № 22 (кроме отжатия остряка отверткой) осуществить наружную проверку стрелки.

2. Проверка на плотность прижатия остряка к рамному рельсу в плюсовом и минусовом положениях стрелки

По просьбе электромеханика, переданной по стрелочной связи, дежурный по посту централизации переводит стрелку столько раз, чтобы электропривод поработал на фрикцию при переводе в оба положения

стрелки.

Установить шаблон толщиной 2 мм между отжатым остряком и рамным рельсом против первой связной (или рабочей) тяги. В момент прижатия этого остряка к рамному рельсу стрелка должна замкнуться и дать контроль окончания перевода, при этом шибер электропривода не должен заклиниваться. Между отжатым остряком и рамным рельсом разместить шаблон толщиной 4 мм, в момент прижатия остряка к

рамному рельсу стрелка не должна замыкаться и давать контроль окончания перевода, электропривод должен продолжать работать на фрикцию. Таким же образом проверить плотность прижатия второго остряка к рамному рельсу.

При обнаружении на стрелке отставания остряка от рамного рельса на 4 мм и более противошерстное движение по стрелке в плюсовом (минусовом) положении до устранения неисправности прекращается. Если закладка обеспечивает плотное прижатие остряка к рамному рельсу, поезда могут пропускаться по стрелке с запиранием ее на висячий замок, о чем электромеханик должен записать в Журнал осмотра, совместно с работниками службы пути определить причину и устранить неисправность.

Если стрелка не замыкается при установке шаблона толщиной 2 мм, то незначительное уменьшение ширины колеи на стрелке приводит к отказу в работе, поэтому необходимо определить причину и отрегулировать плотность прижатия остряка к рамному рельсу.

Результаты проверки записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24 |
| --- | --- |
|  | Стрелочный электропривод |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Внутренняя проверка стрелочного электропривода | 1 раз в восемь дней на главных и оборотных путях 1 раз в 16 дней на парковых путях | Электромеханик, электромонтер |

Инструмент, материалы: наборы инструмента электромеханика и электромонтера, ключ от электропривода, торцевые шестигранные ключи, шаблоны из изоляционного материала для проверки расстояния между контактными пружинами автопереключате-

инструмент для регулировки контактных пружин, кисть-флейц, замша, техническая кань, спирт, машинное масло, трасформаторное масло, смазка ЦИАТИМ-201, керосин, обтнрочные концы, увеличительное стекло.

С дежурным по посту централизации согласовать последова-тельность проверки стрелочных электроприводов и о предстоящей работе записать в Журнал осмотра с просьбой выдать курбельную рукоятку и предупреждать электромеханика перед заданием марш-рутов.

37

1. Проверка состояния и крепления узлов и деталей электропривода

Включая и отключая курбельные контакты, проверить действие блокировочной заслонки, которая должна работать легко, без заеданий, не допуская замыкания курбельных контактов без вскрытия привода. При опускании блокировочной заслонки контактный нож должен полностью размыкать обе пары контактов, а при подъеме заслон-ки не должен замыкать контакты без отвода "собачки".

Все проверки внутри электропривода следует выполнять при разомкнутых курбельных контактах.

Замок не должен допускать произвольного открытия крышки электропривода. Проверить: исправность стягивающей пружины и легкость хода обеих защелок замка; наличие и состояние уплотнений, которые должны надежно предохранять электропривод от попадания внутрь влаги и пыли. При закрытии блокировочной заслонки отверстия в корпусе, для прохода курбельной рукоятки и ключа должны надежно уплотняться за счет резиновых шайб, прикрепленных к заслонке, наличие зазоров не допускается. Уплотнение в месте выхода шиберов и контрольных линеек следует обеспечивать войлочными

сальниками.

Осмотреть целость узлов и деталей. Узлы и детали укрепить подтягиванием болтов и гаек. Особое внимание обратить на крепление электродвигателя, ножей и контактных колодок автопереключателя, стопорного винта гайки фрикционного сцепления, целость витков спиральных пружин у их проушин, крепление и целость кронштейнов блока выпрямителей типа БВС.

Взяв рукой корпус фрикционной муфты, проверить легкость вращения зубчатых пар редуктора и отсутствие чрезмерного продольного люфта муфты. Стопорный винт должен надежно охватываться прорезью регулировочной гайки. Зазор между головкой переключающего рычага и краем выреза диска главного вала электропривода типа СП должен быть 1,5—3 мм, а зазор между головкой переключающего рычага и краем выреза барабана взрезного сцепления электропривода типа СПВ —0,7—1,5мм.

Упоры контрольных линеек электроприводов СП-3 проверяют 1 раз в месяц. Состояние крепления упора контрольной линейки ближнего остряка необходимо проверять, предварительно сняв боковую крышку электропривода. В этом случае проверяют: отсутствие люфтов узла крепления упора с линейкой; правильность установки винтов М5 (головка винта должна быть со стороны упора); стопорение гаек вин-

38

тов М5 планкой; правильность установки закрутки в винтах М5, закрутка должна быть из стальной проволоки диаметром 1—1,3 мм и входить в отверстия винтов, образуя восьмерку; при затяжке проволоки скручиванием ее концов должен создаваться момент, направленный в сторону завертывания винтов М5.

Кистью почистить монтаж, контактные и ножевые колодки. (Металлические обоймы кисти-флейца и других кистей, применяемых для чистки аппаратуры и монтажа, должны быть покрыты изоляционным материалом.)

При загрязнении зубчатых колес и смазываемых поверхностей очистить их керосином и технической тканью, а затем смазать.

С согласия дежурного по посту централизации перевести стрелку курбельной рукояткой, почистить и смазать электропривод в другом положении стрелки.

У электропривода типа СП смазывают:

1	раз в 16 дней масляную ванну шибера, венцы зубчатых передач, ролики и оси рычагов и роликов, фланец и ступицу зубчатого колеса главного вала, открытые поверхности, пальцы шиберов и контрольных линеек;

1 раз в месяц войлочные сальники и прокладки, шарнир крышки электропривода;

2	раза в год ванну редуктора, диски фрикции, шарикоподшипники главного вала, замок.

Для ванны редуктора и ванны шибера рекомендуется применять ин-дустриальное масло (И-12А, И-20А, И-ЗОА, И-40А, И-50А, ГОСТ 20799—88) или смесь из смазки ЦИАТИМ-201 и трансформаторного масла; для дисков фрикционной   муфты   и подшипников главного вала — смазку ЦИАТИМ-201; для остальных мест смазывания — смазочные материалы, рекомендованные для ванны редуктора. Недостат-ки устранить.

2. Проверка правильности регулировки контрольных тяг

По Т-образной контрольной планке и рискам на контрольных ли-. нейках проверить регулировку контрольных тяг в обоих положениях стрелки. Расстояние между риской на контрольной линейке и планкой при прижатом остряке должно быть 1—3 мм (зазор между скосом вы-реза контрольной линейки и зубом ножевого рычага автопереключате- ля). При необходимости контрольные тяги отрегулировать изменени-р* ем толщины прокладок в серьге в нормативных пределах.

39

3. Проверка состояния монтажа, контактов и врубания ножей автопереключателя

Осмотреть целость проводов, наличие гаек и контргаек на контактных стержнях автопереключателя, электродвигателя, курбельных контактах и надежность крепления проводов под гайками.

Прочность крепления проводов определяют по отсутствию смещения наконечника провода под гайкой при попытке легким усилием (не допуская изгиба провода) повернуть провод относительно контактного стержня.

Монтажный жгут должен быть укреплен в держателях укладкой в них изоляции (изоляционная трубка, киперная лента, пропитанная изоляционным лаком и др.). Для исключения касания наконечников, в которые заделаны концы проводов марки ПРГ с хлопчатобумажной изоляцией, между соседними наконечниками и изоляцией должно быть расстояние не менее 5 мм. Хлопчатобумажную изоляцию закрепляют кембриком или жгутом из монтажных ниток. При повороте в любом направлении насаженного на контактный винт и незакрепленного провода должно исключаться касание наконечника с наконечником соседнего контакта.

Осмотреть состояние ножей 2 (рис. 1) и контактных пружин 2 автопереключателя, ножа блокировочной заслонки, курбельных контактов, отсутствие видимых трещин и выбоин в контактных колодках 4, плотное прилегание упорных пружин 1 (рис. 2) к контактным пружинам 2, отсутствие на контактных пружинах и ножах нагара, грязи и металлической пыли.

При осмотре контактных и ножевых колодок особое внимание обратить на выявление микротрещин. При этом пользоваться увеличительными стеклами и усиленным местным освещением.

Обратить внимание на одинаковую высоту винтов 3 (см. рис. 1) контактных колодок автопереключателя. Если винт возвышается над другими винтами, то в пластмассе колодки имеется трещина; такую колодку необходимо заменить исправной.

В случае необходимости шаблонами, изготовленными из изоляционного материала (рис. 3), измерить минимальные расстояния между контактными пружинами, для чего использовать шаблоны 5,7 или 11,6 мм, которые должны проходить между контактными пружинами. Для измерения максимального расстояния применяют шаблоны 6,4 и 12,5 мм, которые не должны проходить между контактными пружинами. При необходимости специальным приспособлением, изготовленным из стального стержня 2 с изолирующей ручкой 1 (рис. 4), отрегулировать контактные и упорные пружины.

Контактные ножи должны быть расположены симметрично относительно контактных пружин; врубание ножей между контактными пружинами должно быть на глубину не менее 7 мм; расстояние между ножом и выступом контактной колодки должно быть не менее 1,5 мм (см. рис. 1). Проверить отсутствие чрезмерного продольного люфта ножевых рычагов.

Каждая пара контактных пружин должна отжиматься на одинаковое расстояние относительно ножа, при этом упорные пружины должны отжиматься на 0,7—1,0 мм.

В электроприводах СПГБ-4М и СП-6БМ проверить положение датчиков и западание зуба контрольного рычага в вырезы контрольных линеек в крайних положениях стрелки, крепление болтов и гаек штепсельных разъемов, целость переключающих и амортизирующих пружин.

В электроприводе СПВ проверить достаточность врубания ножей при замыкании рабочих контактов нажатием ладонью на переключающий рычаг, связанный с ножевым рычагом, замыкающим рабочие контакты, при этом ножи несколько выводятся из контактных пружин. При достаточной упругости пружин взрезного сцепления после снятия усилия на рычаг глубина врубания ножей в контактные пружины почти восстанавливается.

Технической тканью, смоченной спиртом, почистить контактные пружины и ножи; замшей, слегка смоченной трансформаторным мас-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

40	41

0

лом, протереть контакты и ножи. Проверку и чистку контактных пружин и ножей выполнить в плюсовом и минусовом положениях стрелки. В стрелочном электроприводе с электродвигателем постоянного тока осмотреть коллектор, проворачивая вал электродвигателя. Коллекторные пластины не должны иметь раковин от подгара, между пластинами должны просматриваться проточки. При переводе стрелки курбельной рукояткой электропривод должен работать легко,-без значительных увеличений нагрузки, без толчков и ударов.

Зимой на наземных участках и парковых путях проверить исправность устройств электрообогрева электропривода. Включить курбель-ные контакты. Винтом закрепить блокировочную заслонку и проверить, чтобы при выборе люфта контактного ножа курбельные контакты не размыкались.

По просьбе электромеханика, переданной по стрелочной связи, дежурный по посту централизации несколько раз переводит стрелку, проверяя при этом взаимодействие частей электропривода и четкость работы автопереключателя. При размыкании контактов не должно быть чрезмерного искрения,

У электродвигателя постоянного тока проверяется работа коллектора во время перевода стрелки. На коллекторе не должно быть искрения белым огнем, допускается незначительное искрообразование под щетками мелкими искрами синего цвета.

Внутренний осмотр стрелочного электропривода на наземных участках, на главных путях и в оборотных тупиках выполняется перед началом пассажирского движения после снегопадов и метелей и при резких изменениях температуры.

Примечание. Мало действующими считаются стрелки, которые переводятся не более 100 раз в сутки.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25 |
| --- | --- |
|  | Стрелочный электропривод |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение тока при работе стрелочного электропривода | 1 раз в восемь дней при проверке стрелки на плотность прижатия остряков на главных и оборотных путях, 1 раз в 16 дней на парковых путях | Электромеханик, электромонтер |

I

Измерительные приборы, инструмент, материалы: согласно технологической карте № 22, а при измерении тока непосредственно на стрелке измерительный прибор и специальная колодка для включения прибора в разомкнутый курбельный контакт.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

Дежурный по посту централизации амперметром на пульте-табло (табло) должен измерить ток при нормальном переводе стрелки в плюсовое и минусовое положения. При работе электропривода на фрикцию в сторону плюсового и минусового положений стрелки он записывает эти значения на отдельный лист. Шкала амперметра должна позволять измерять ток с точностью до десятых долей ампера. Ток определяют по установившемуся отклонению стрелки амперметра.

Если амперметр на пульте-табло не позволяет измерить ток с достаточной степенью точности, ток следует измерять прибором, который включается в разомкнутый курбельный контакт специальной колодкой.

Ток электродвигателя при работе на фрикцию должен быть на 25—30 % больше тока, потребляемого при нормальном переводе стрелки, но не более значений, указанных в таблице.

Таблица

| Режим работы электродвигателя (стрелочный перевод Р50- 1/9) | Ток электродвигателя, А, в зависимости от его типа и номинального напряжения, В |
| --- | --- |
|  | МСП-0,25 | МСТ-0,25 | МСП-0,3 | МСТ-О.ЗВ |
|  | 100 | 160 | 127 | 220 | ПО | ' 190 | 127 | 220 |
| Нормальный На фрикцию | 2,8 3,6—3,8 | 2,0 2,6—2,8 | 2,4 3,0—3,2 | 1,4 1,7—1,8 | 3,6 4,5—4,7 | 2,1 2,6—2,8 | 2,9 3,6—3,8 | 1,7 2,1—2,3 |

Примечание. Для стрелочного перевода Р65-1/9 ток повышается на 10—15 %. Ток электродвигателя при работе на фрикцию должен быть больше тока, потребляемого электродвигателем при нормальном переводе стрелки, для электродвигателей МСП или МСТ-0,25 на 25—30%, а для электродвигателей МСТ-0,3 на стрелках с маркой крестовины 1/5 на 5—10 %. но не более значений, указанных в таблице.

Если при нормативном токе электродвигателя при работе на фрикцию стрелка переводится плохо, то это означает, что имеются отступления от норм обслуживания стрелочного электропривода (отсутствие рабочих люфтов в электроприводе, гарнитуре; непараллельность валов электродвигателя и редуктора и др.) или от норм обслуживания стрелки и требуется ее тщательная проверка согласно п.4 технологической карты № 22.

Уменьшать ток электродвигателя при работе на фрикцию ниже нормативного не рекомендуется, так как незначительное увеличение нагрузки на шибере при изменении атмосферных и температурных условий, а также вследствие ударных и вибрационных воздействий

43

42

со стороны подвижного состава может привести к отказу в работе

Если после неоднократной регулировки и усиления нажатия на диски фрикционной муфты ток электродвигателя при работе на фрикцию уменьшился, необходимо перебрать фрикционную муфту и заменить смазочный материал.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра.

Результаты измерений записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26 |
| --- | --- |
|  | Стрелочный электропривод |
| Наружная и внутренняя проверка стрелочного электропривода | 1 раз в месяц на главных и оборотных путях, 1 раз в три месяца на остальных путях | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: согласно технологической карте № 24, комбинированный измерительный прибор, колодка для включения прибора в разомкнутый курбельный контакт, метр или измерительная линейка, щуп-закладка для стрелок с удлиненной рукояткой.

С дежурным по посту централизации согласовать последовательность проверки стрелочных электроприводов и о предстоящей работе сделать запись в Журнал осмотра с просьбой выдать курбельную рукоятку и предупреждать работников, обслуживающих устройства СЦБ, перед заданием маршрута.

1. Наружная проверка стрелки

Выполнить наружную проверку централизованной стрелки согласно технологической карте № 22 (кроме отжатия остряка отверткой).

2. Проверка стрелки на плотность прижатия остряков к рамным рельсам

Проверить плотность прижатия остряка к рамному рельсу в плюсовом и минусовом положениях стрелки согласно п. 1 технологической карты № 23.

44

3. Внутренняя проверка стрелочного электропривода

Осуществить внутреннюю проверку стрелочного электропривода согласно технологической карте № 24.

Измерить шаг остряка против первой связной (или рабочей) тяги в обоих положениях стрелки, который должен быть не менее 125 мм. На корпусе электропривода должны быть номер стрелки и указатель в виде стрелы, указывающий ее плюсовое положение (острие стрелы указывает на направление движения остряков при переводе ее в плюсовое положение).

В ходе проверки недостатки и отступления от норм обслуживания стрелки должны быть устранены, определена необходимость замены отдельных деталей электропривода и гарнитуры и намечен план этой замены; на наземных участках и парковых путях при осенней проверке определяется готовность электропривода и гарнитуры к работе зимой.

4. Измерение тока при работе стрелочного электропривода

Проверить значения тока при работе стрелочного электропривода согласно методике, изложенной в технологической карте № 25.

Результаты проверки записать в Журнал осмотра, а значение тока при работе электропривода — в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка легкости хода стрелок при переводе курбельной рукояткой | 1 раз в месяц на главных путях и путях оборота составов, 1 раз в три месяца на остальных путях | Электромеханик, дорожный мастер или бригадир |

Инструмент, материалы: набор инструментов электромеханика, ключ от электропривода, щуп-закладка для стрелок с удлиненной рукояткой.

С дежурным по посту централизации согласовать последовательность проверки стрелок и о предстоящей работе записать в Журнал осмотра с просьбой выдать курбельную рукоятку и предупреждать электромеханика перед заданием маршрутов.

45

1. Наружная проверка стрелки

Выполнить наружную проверку централизованной стрелки согласно технологической карте № 22 (кроме отжатия остряка отверткой).

На наземных участках и парковых путях зимой проверить отсутствие воды и льда в корневых креплениях остряков.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 28 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка изоляции серег остряков и фундаментных угольников гарнитуры | 1 раз в месяц на главных и оборотных путях, 1 раз в три месяца на остальных путях | Электромеханик, дорожный мастер или бригадир пути |

2. Проверка легкости хода стрелки при ручном переводе курбельной рукояткой

Открыть электропривод. С согласия дежурного по посту централизации несколько раз перевести стрелку курбельной рукояткой, наблюдая при этом за работой всех частей и узлов электропривода и ходом остряков. Электропривод должен работать легко, без значительных увеличений нагрузки. Необходимо, чтобы остряки перемещались плавно, а прижатый остряк плотно подходил по острожке к рамному рельсу и не имел пружинности.

При пружинности остряка осмотреть корневое крепление, упорные накладки или болты. Если не обнаружена видимая причина, то рекомендовать дорожному мастеру или бригадиру пути проверить соответствие длины распорной втулки корневого крепления утвержденным нормам. Если на стрелке установлена вторая связная тяга, то пружин-ность прижатого остряка может вызываться пружинностью отведенного остряка. Недостатки устранить.

3. Проверка плотности прижатия остряков при запирании стрелочными закладками

В плюсовом положении стрелки закрепить прижатый остряк закладкой и курбельной рукояткой отвести этот остряк от рамного рельса на расстояние менее 4 мм, которое проверить шаблоном щупа-закладки толщиной 4 мм, он не должен входить в зазор между остряком и рамным рельсом против первой связной (или рабочей) тяги. Таким же образом проверить плотность прижатия остряка при запирании закладкой в минусовом положении стрелки. Недостатки устранить.

Включить курбельные контакты. Закрепить блокировочную заслонку винтом и проверить, чтобы при выборе люфта контактного ножа курбельные контакты не размыкались.

О результатах проверки, а также о недостатках, которые относятся к службе пути и не устранены в ходе проверки, записать в Журнал осмотра, о выполненной работе — в настольный журнал.

46

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, зеркало для осмотра нижней поверхности изоляции.

С дежурным по посту централизации согласовать последовательность проверки изоляции и о предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Осмотр изоляции серег и фундаментных угольников

Осмотреть изоляцию серег остряков и фундаментных угольников согласно п. 2 технологической карты № 22. Необходимо, чтобы изолирующие прокладки были целыми и выступали из-под металлических накладок, шайб и прокладок на 4—5 мм; металлическая прокладка была одних размеров с основанием серьги; изолирующие прокладки серег остряков и стяжных полос были исправными, очищенными от грязи, смазочного материала, металлической пыли и надежно закреплены болтами.

В местах установки изоляции стрелочного привода крепящие болты не должны иметь перекосов. Арматура обдувки и обогрева стрелочных переводов должна быть изолирована от общей разводящей сети. Все изолирующие детали должны быть типовых форм и размеров, соответствующих марке стрелочного перевода.

2. Проверка изоляции серег остряков и фундаментных угольников гарнитуры

Провода от вольтметра подсоединить к рамным рельсам и убедиться в наличии напряжения рельсовой цепи, при этом вольтметр должен показывать напряжение между рельсовыми нитями.

Один провод от вольтметра подсоединить к первому рамному рельсу, а другой — поочередно к связной тяге (или болтам рабочих тяг) и фундаментных угольникам (в местах, зачищенных от металлического блеска). При исправной изоляции второго рамного рельса от серьги

47

остряка и фундаментных угольников показания вольтметра близки к нулю.

Один провод вольтметра подключить ко второму рамному рельсу, а другой — к вышеуказанным деталям гарнитуры. При исправной изоляции первого рамного рельса от серьги остряка и фундаментных угольников показания вольтметра близки к нулю. Провода вольтметра подсоединить к рамным рельсам и повторно убедиться в наличии напряжения.

При пробое (коротком замыкании) изоляции одного рамного рель-са от фундаментного угольника или остряка от его серьги вольтметр, подключенный к другому рамному рельсу и деталям гарнитуры, фиксирует напряжение между рельсовыми нитями. Если на стрелке имеется вторая связная тяга, то изоляцию ее серег проверяют способом, изложенным выше. Недостатки устранить при проверке.

О результатах проверки, а также о недостатках, которые относятся к службе пути и не устранены, записать в Журнал осмотра, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29 |
| --- | --- |
|  | Стрелочный электропривод |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Текущий ремонт стрелочного электропривода | 1 раз в год для многодействующих стрелок, 1 раз в 2 года для малодействующих стрелок | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: согласно технологической карте № 24, комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 В, переносные сигналы остановки, щуп-закладка для стрелок с удлиненной рукояткой, измерительная линейка, набор щупов, противень для промывки деталей, подставка для узлов и деталей (на наземных участках и парковых путях в ненастную погоду палатка или большой зонт), шлифовальное полотно, смазочные материалы, войлочные сальники и детали, замена которых определена предыдущими проверками электропривода, запасные диски фрикционной муфты, набор шплинтов, проволока для закруток; эмали соответствующих цветов, краскопульт, малярные кисти; измерительный прибор и специальная колодка, включающая прибор в разомкнутый курбельный контакт.

Текущий ремонт электропривода многодействующей стрелки и замену деталей или узлов электропривода малодействующей стрелки рекомендуется выполнять в мастерской участка СЦБ или дистанции сигнализации (службы) в соответствии с техническими указаниями по обслуживанию и заводской инструкцией по эксплуатации. От-

48

ремонтированный и отрегулированный электропривод доставить на стрелку и установить.

Проверить рабочие зазоры, которые должны соответствовать следующим данным.

Рабочий зазор, мм:

горизонтальный или вертикальный между

шибером и направляющими, не более	0,4

между контрольными линейками и направляющи
ми, не более	0,5

Боковой зазор между гранями зубьев шибера и

шиберной шестерни по всей длине хода шибера, мм, не более  ... 1

Боковой зазор в зубчатых зацеплениях, мм, для модуля:

М1,5	0,1—0,12

М2	0,12—0,25

МЗ	0,15—0,3

М4	0,2—0,4

Рабочий зазор, мм:

между вырезом переключающего и роликом ноже
вого рычагов электропривода СП 	0,3—0,8

между пяткой переключающего и пальцем ножевого

рычага электропривода СПВ	0,3—0,8

между наружной гранью Г-образной головки

переключающего рычага и шайбой главного вала

электропривода СП (СПГБ)	1,5—3

Продольное перемещение, мм:

валов в подшипниках	0,3—0,6

осей электропривода   	0,5—1,0

С дежурным по посту централизации согласовать время начала работы и способ выключения стрелки (без сохранения или с сохранением пользования сигналами) и записать в Журнал осмотра о предстоящей работе, способе выключения, необходимости запирания или закрепления (зашивания) остряков (если по стрелке не планируется движение, то о закрытии стрелки для движения на все время ремонта электропривода), а также о выдаче курбельной рукоятки.

Вынуть рабочие и пусковые предохранители и отключить контрольную цепь стрелки. Совместно с дежурным по посту централизации по отсутствию контроля положения и невозможности перевода убедиться, что выключена именно та стрелка, о которой сделана запись в Журнале осмотра.

49

1. Проверка легкости хода стрелки при ручном переводе курбельной рукояткой

Вместе с дорожным мастером или бригадиром пути с согласия дежурного по посту централизации проверить легкость хода стрелки при переводе курбельной рукояткой согласно п. 2 технологической карты № 27. При тяжелом ходе стрелки или пружинности остряка потребовать от работника пути устранения недостатка в период времени, когда от электропривода отключены тяги.

2. Разборка и сборка электропривода на стрелке

Если стрелка не закрыта для движения, то остряки следует запереть или закрепить (зашить) в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при обслуживании устройств СЦБ Московского метрополитена. Стрелку оградить в соответствии с Инструкцией по сигнализации на метрополитенах Российской Федерации. Тяги отсоединить от электропривода.

2.1. Электроприводы СП-3, СП-6, СП-6М. Отпереть и снять крышку электропривода. Провода отсоединить от выводов электродвигателя, при необходимости на провода навесить бирки. Снять кронштейн блока БВС и отвести блок с проводами в сторону, отодвинуть электродвигатель в сторону замка электропривода, вкладыш и кулачковую шайбу уравнительной муфты — с квадрата входного вала редуктора.

Вынуть контактные колодки автопереключателя, приборы обогрева электропривода (при их наличии) и колодку курбельных контактов; освободить жгут проводов от держателей; отвести колодки с проводами в сторону и положить на подставку.

Сначала снять редуктор с фрикционной муфтой, а затем зубчатое колесо главного вала, пружины с переключающих рычагов, блок автопереключателя и положить их на подставку. Снять крышку корпуса редуктора. Ванну, подшипники и зубчатые передачи промыть керосином, вращая корпус фрикционной муфты. Если в гнезде корпуса редуктора остался подшипник главного вала, то промыть и его. Отвернуть стопорный винт и регулировочную гайку, снять крышку фрикционной муфты и тарельчатые пружины, после чего удалить диски из муфты. Полость муфты и диски промыть в керосине, протереть и осмотреть. Задиры на дисках зачистить шлифовальным полотном, диски с глубокими задирами заменить.

Если при данном текущем ремонте электропривод не красят, то полость муфты следует смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Поставив выходной вал редуктора вертикально, набрать пакет дисков, предварительно смазывая каждый диск и вкладывая их в муфту вперемешку: за диском, 50

закрепленным с корпусом муфты, следует диск, надетый на втулку вала, и т. д. Заполнить смазочным материалом оставшуюся полость корпуса муфты. Смазать и надеть на кольцо вала тарельчатые пружины, установить прокладку и закрепить крышку муфты, навернуть регулировочную гайку. Редуктор с фрикционной муфтой положить на подставку.

Смазывание трущихся поверхностей перед сборкой деталей является важнейшим условием обеспечения безотказной работы электропривода, уменьшения его износа и увеличения срока службы. Для ванны редуктора и ванны шибера рекомендуется применять осевое или индустриальное масло или смесь из смазки ЦИАТИМ-201 и трансформаторного масла; для дисков фрикционной муфты и подшипников главного вала — смазку ЦИАТИМ-201; для остальных мест смазывания —   смазочные материалы, рекомендованные для ванны редуктора.

Расшплинтовать оси переключающих рычагов, вытолкнуть оси внутрь блока, сначала снять переключающие рычаги, а затем главный вал. Вытянуть оси ножевых рычагов. Протереть и осмотреть ножевые -рычаги, обратив внимание на выступы, западающие в вырезы контрольных линеек; на этих выступах не должно быть следов удара по поверхности вырезов контрольных линеек. Промыть и протереть рычаги, проверить надежность запрессовки осей роликов и легкость вращения роликов на осях. Зубчатое колесо главного вала осмотреть на отсутствие трещин, проверить четкость работы фиксатора крайних положений зубчатого колеса (на корпусе редуктора остается след от шарика фиксатора). Главный вал проверить на отсутствие трещин. Подшипник (подшипники) главного вала промыть и смазать. Блок автопереключателя следует собирать в обратном порядке. При разведении шплинтов осей переключающих рычагов проверить, чтобы шплинты не препятствовали повороту диска главного вала. Собранный и смазанный блок положить на подставку.

Промыть, протереть, осмотреть шибер и проверить затяжку винтов, крепящих масляную ванну шибера (винты должны быть покрашены на заводе-изготовителе). Контрольные линейки проверить на отсутствие трещин и следов от ударов выступами ножевых рычагов, вынуть сальники направляющей плиты из-под шибера и промыть их керосином.

Дно корпуса электропривода очистить от старого смазочного материала, промыть керосином и протереть его, осмотреть направляющие плоскости шибера и контрольных линеек, ограничитель поворота зубчатого колеса главного вала. Проверить крепление Т-образной планки над контрольными линейками. При необходимости в направляющей плите и под шибером заменить сальники и смазать их.

Установить шибер и проверить его перемещение в направляющих, масляную ванну шибера наполнить смазочным материалом. Электропривод необходимо собирать при вдвинутом шибере. Нужно следить, чтобы детали вставали на свои места легко и без перекосов.

51

Блок автопереключателя установить на штифты и закрепить винтами, зубчатое колесо надеть на главный вал. Разместить редуктор и закрепить винтами. Смазочным материалом наполнить шарикоподшипники редуктора, а ванну редуктора заполнить маслом на высоту 20— 30 мм. Проверить правильность сцепления шибера и шиберной шестерни, легкость вращения редуктора и главного вала.

Установить контрольные линейки, проверить свободность их перемещения в направляющих. Перевести электропривод в одно из крайних положений и установить пружины переключающих рычагов. В обоих крайних положениях электропривода проверить наличие свободного хода в пределах 8—10 мм контрольной линейки отведенного остряка. Проверить вертикальные и горизонтальные люфты шибера и контрольных линеек. Через каждые 600 тыс. переводов электроприводов СП-6, СП-6М и каждые 500 тыс. переводов электроприводов СП-3 и СПВ-6 заменять пружины переключающих рычагов, контактные колодки с пружинами и колодки с ножами.

Закрепить жгут проводов в держателях, а винтами — контактные колодки автопереключателя и колодку курбельных контактов. Во избежание скола корпуса колодок пружинными шайбами желательно под пружинные шайбы ставить сплошные. Мегаомметром измерить сопротивление изоляции монтажных проводов без отключения от кабельных жил и обмоток электродвигателя по отношению к корпусу, которое должно быть не менее 5 МОм.

Примечание. Перед измерением сопротивления изоляции проверить исправность ме-гаомметра, для чего Зашунтировать его выводы "Линия" и "Земля" и вращать рукоятку; при этом прибор должен показывать сопротивление изоляции, равное нулю.

При расшунтировании выводов и вращении рукоятки мегаомметр должен показывать сопротивление изоляции, равное бесконечности. Провод от вывода мегаомметра "Земля" подключить к заземленной шине или к раме релейного статива (корпусу проверяемого прибора), а провод от вывода "Линия " — к измеряемому проводу (жиле, цепи, обмотке). Рукоятку следует вращать с частотой примерно 120 об/мин. По установившемуся положению стрелки мегаомметра записать значение сопротивления изоляции.

С помощью курбельной рукоятки вывести электропривод из крайнего положения, от зажима колодки отключить один из проводов блока БВС без штепсельного разъема, а от зажима кабельной коробки (муфты) — один из проводов контрольной цепи схемы стрелки. Провод от вывода "Земля" подключить к корпусу электропривода и, поочередно подсоединяя провод от вывода "Линия" к проводам схемы стрелки, измерить сопротивление изоляции проводов схемы и жил стрелочного кабеля по отношению к корпусу электропривода. Провод от вывода "Земля" отключить от корпуса электропривода, провод от вывода "Линия" подключить к первому проводу схемы стрелки и, поочередно подсоединяя провод от вывода

"Земля" к остальным проводам схемы стрелки, измерить сопротивление изоляции между первым проводом схемы стрелки, а также его кабельной жилой и остальными проводами и их кабельными жилами. Провод от вывода "Линия" подключить ко второму проводу схемы стрелки и измерить сопротивление изоляции между этим проводом и оставшимися проводами схемы. Таким же образом измерить сопротивление изоляции между всеми проводами схемы стрелки (и их кабельными жилами). После измерения к зажимам подключить провода блока БВС и контрольной цепи схемы стрелки. Если сопротивление изоляции монтажа окажется ниже 5 МОм, то необходимо определить причину и устранить неисправность. Проверить состояние монтажа, контактов и врубание ножей автопереключателя и блокировочной заслонки согласно п. 3 технологической карты № 24.

Установить электродвигатель, проверить крепление корневых гаек выводных стержней электродвигателя постоянного тока, осмотреть коллектор и надежность крепления гаек щеткодержателей. Подключить провода к выводам электродвигателя, установить блок БВС. Проверить продольные и поперечные люфты валов и осей. Курбельной рукояткой проверить легкость хода электропривода при отсоединенных тягах. Подсоединить рабочую и контрольные тяги, проверить люфты в шарнирных соединениях. Заменить болты и валики, имеющие сверхнормативные люфты.

Если остряки стрелки заперты (или закреплены), для проверки работы электропривода с остряками по стрелочной связи согласовать с дежурным по посту централизации ограждение стрелки сигналами остановки, после чего остряки отпереть (раскрепить).

Сначала курбельной рукояткой проверить легкость хода электропривода при подсоединенных остряках, а затем плотность прижатия остряка к рамному рельсу в плюсовом и минусовом положениях стрелки. При использовании шаблона толщиной 1 мм между прижатым остряком и рамным рельсом против первой связной (или рабочей) тяги стрелка должна замыкаться, а при установке шаблона толщиной 3 мм стрелка не должна замыкаться, и электропривод должен работать на фрикцию. По усилию, которое необходимо на поворот фрикционного сцепления, определить достаточность сжатия пружин, при необходимости подтянуть или ослабить гайку.

Установить шплинты и закрутки в болтах и валиках, смазать шарнирные соединения. Поставить рабочие и пусковой предохранители, включить контрольную цепь стрелки и курбельные контакты. Проверить стрелку на плотность прижатия остряков к рамным рельсам согласно технологической карте № 23 и соответствие контроля на пульте-табло (табло) фактическому положению стрелки.

Измерить ток при работе электропривода согласно технологической карте № 25, при необходимости фрикционное сцепление отрегули-

ровать; отключить курбельные контакты и закрепить стопорный винт регулировочной гайки; включить курбельные контакты.

Проверить правильность регулировки контрольных тяг согласно п. 2 технологической карты № 24.

Закрыть и запереть электропривод, снять сигналы остановки.

2.2. Электропривод СПВ-5. Отпереть и снять крышку электропривода. Нажатием ладони на переключающий рычаг, связанный с ножевым рычагом, проверить достаточность врубания ножей при замыкании рабочих контактов. При этом ножи несколько выводятся из контактных пружин. Если упругость пружин взрезного сцепления после снятия усилия на рычаг достаточная, то глубина врубания ножей в контактные пружины почти восстанавливается.

Снять электродвигатель и отвести в сторону жгут проводов, отверткой отжать ножевой рычаг и извлечь контрольные линейки, фрикционную муфту, вал с шестернями второго каскада зубчатых передач, оба основания автопереключателя, затем узел главного вала с взрезным барабаном и зубчатым колесом. Узлы положить на подставки. Узлы и детали промыть и смазать в соответствии с п. 2.1.

Во время осмотра деталей обратить внимание на крепление взрез-ной шайбы главного вала, упора зубчатого колеса главного вала и упора крышки взрезного барабана, пальцев шибера. При ослаблении пружин взрезного сцепления расшплинтовать корончатые гайки, усилить сжатие пружин, установить новые шплинты в корончатых гайках. Пружины ножевых рычагов, работающие на кручение, на многодействующих стрелках следует заменять один раз в шесть месяцев, а на малодействующих стрелках — 1 раз в 5 лет. Электропривод собрать в обратном порядке.

По методике, изложенной в п. 2.1, проверить: сопротивление изоляции монтажных проводов и электродвигателя, легкость хода электропривода при переводе курбельной рукояткой; включение стрелки для управления с пульта-табло; плотность прижатия остряков к рамным рельсам, на соответствие контроля на пульте-табло (табло) фактическому положению стрелки; значения тока при работе стрелочного электропривода. Закрыть и запереть электропривод, снять сигналы остановки.

2.3. Электропривод СПВ-6. Блоки и узлы электропривода СПВ-6 подобны соответствующим блокам и узлам электроприводов СП-3 и СПВ-5.

Текущий ремонт электропривода СПВ-6 следует осуществлять по методике, указанной в пп. 2.1 и 2.2.

2.4..Электроприводы СПГБ-4М, СП-6БМ. Текущий ремонт электроприводов осуществлять по методике, указанной в п. 2.1. Закрепить датчики, проверить положение поводков и наличие зазора 54

0,5—1 мм между поводком и осью ролика контрольного рычага в положении поводка "Контроль среднего положения". Подключить напряжение питания на входные катушки датчиков (контакты 3—4 штепсельных разъемов) и измерить напряжение на нагрузке, подключаемой к контактам 1—2 штепсельного разъема каждого датчика. Напряжение на нагрузке должно соответствовать нормам, приведенным в приложении 5 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена. Через каждые 500 тыс. переводов электроприводов СПГБ-4М и СП-6БМ заменять пружины переключающих рычагов и амортизирующие пружины.

3. Замена электродвигателя

Электродвигатели постоянного тока на многодействующих стрелках (переводятся более 100 раз в сутки) следует заменять 1 раз в шесть месяцев, а на малодействующих стрелках — 1 раз в год; электродвигатели переменного тока: на линиях с движением до 400 пар поездов в сутки 1 раз в шесть лет; на линиях с движением от 400 до 500 пар поездов в сутки 1 раз в 5 лет; на линиях с движением свыше 500 пар поездов в сутки 1 раз в четыре года.

Электродвигатели МСТ-0,3 применять в стрелочных электроприводах, установленных на стрелках с маркой крестовины 1/5.

Вынуть рабочие и пусковой предохранители стрелки. Совместно с дежурным по посту централизации убедиться, что выключена стрелка, записанная в Журнале осмотра (при невозможности ее перевода).

Примечание. В стрелочном электроприводе, расположенном на значительном рас-стоянии от поста централизации, допускается замена электродвигателя без изъятия рабо-" чих и пускового предохранителей. В этом случае для выполнения требований техники безопасности необходимо отключить курбельные контакты и провода 2—5 схемы стрелки в кабельной стрелочной коробке (муфте).

Отпереть и снять крышку электропривода. С согласия дежурного

по посту централизации несколько раз перевести стрелку и проверить

легкость хода при переводе курбельной рукояткой. От выводов

электродвигателя отсоединить провода, при необходимости навесить

на них бирки.

Если блок БВС укреплен на электродвигателе, снять кронштейн блока БВС, и блок с проводами отвести в сторону.

Снять электродвигатель (в электроприводе СП-3 или СПВ-6, отодвинув его в сторону замка электропривода). На вновь устанавливаемом электродвигателе должна быть отметка РТУ или участка мастерских о проверке.

Установить новый электродвигатель и закрепить его. В электроприводе СП-3 или СПВ-6 проверить параллельность валов электродвигателя и входного вала редуктора, а также наличие продольного рабочего зазора между кулачковыми шайбами и вкладышем уравнительной муфты (от 0,5 до 1,5 мм); в электроприводе СПВ-5 — наличие бокового зазора между гранями зубьев шестерни вала электродвигателя и зубчатого колеса (от 1,12 до 0,25 мм).

С согласия дежурного по посту централизации несколько раз перевести стрелку курбельной рукояткой и проверить легкость хода стрелки. При утяжелении хода стрелки определить причину и устранить недостаток.

Провода подключить к выводам электродвигателя, установить блок БВС, включить курбельные контакты. Установить рабочие и пусковой предохранители. Ток измерить согласно методике, изложенной в технологической карте № 25. У электродвигателя постоянного тока проверить работу коллектора во время перевода стрелки. На коллекторе не должно быть искрения белым огнем, допускается незначительное искрообразование (мелкими искрами синего цвета) под щетками. Закрыть и запереть электропривод. О выполненной работе сделать записи в Журналах осмотра и технической проверки устройств СЦБ. О замене электродвигателя, контактных колодок и пружин рычагов автопереключателя записать в Журнал ШУ-81М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Замена блоков выпрямителей контрольных цепей стрелок | 1 раз в год 1 раз в четыре года при параллельном включении блоков | Электромеханик, электромонтер |

1. Замена блока выпрямителей БВС

- Замена блока выпрямителей БВС со штепсельным разъемом. От
переть и снять крышку электропривода. Освободить блок от удержи
вающей скобы и снять его со штепсельной колодки. Установить новый
блок на штепсельную колодку и закрепить скобой. По стрелочной
связи убедиться в наличии контроля положения стрелки; совместно с
дежурным по посту централизации проверить соответствие контроля
на пульте-табло (табло) фактическому положению стрелки. Включить
курбельные контакты. Попросить дежурного по посту централиза
ции несколько раз перевести стрелку. Во время переводов стрелки на
блюдать за работой электропривода. Закрыть и запереть электропри
вод.

- Замена блока выпрямителей БВС без штепсельных разъемов.

Отпереть и снять крышку электропривода. Отключить провода блока выпрямителей от стержней переходной колодки, пометив стержень подсоединения провода от вывода блока выпрямителей со знаком "+", снять блок выпрямителей.

На новом блоке выпрямителей должна быть отметка РТУ или участка мастерской о проверке. Установить и закрепить новый блок выпрямителей. Провод от вывода "+" подсоединить на соответствующий стержень переходной колодки, затем подсоединить второй провод.

По стрелочной связи убедиться в наличии контроля положения стрелки; совместно с дежурным по посту централизации проверить соответствие контроля на пульте-табло (табло) фактическому положению стрелки.

Включить курбельные контакты. Попросить дежурного по посту централизации несколько раз перевести стрелку и во время переводов наблюдать за работой электропривода.

Примечание. Если в схеме стрелки применены два параллельно включенных блока БВС, то несоответствие полярности одного блока по отношению к другому может привести к потере контроля стрелки. Неправильно подсоединенный блок необходимо переключить. Закрыть и запереть электропривод.

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, ключ от электропривода.

С дежурным по посту централизации согласовать время начала работы и о предстоящей работе, связанной с отключением контроля положения стрелки, записать в Журнал осмотра.

56

2. Измерение напряжения на контрольных стрелочных реле после замены блока выпрямителей

Измерить напряжение на контрольных стрелочных реле по методике, изложенной в технологической карте № 31. Сделать записи в Журнале осмотра, Журнале замены аппаратуры и настольном журнале.

57

Московский

метрополитен

Служба сигнализации

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31

Исполнитель

Стрелка

Периодичность

Электромеханик

Измерение напряжения на контрольных стрелочных реле

1 раз в год и после замены приборов в контрольных цепях, 1 раз в месяц при

параллельном включении
двух блоков
выпрямителей

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика.

С дежурным по посту централизации согласовать последовательность выполнения работы.

Подготовить комбинированный электроизмерительный прибор с

соединительными проводами.

1. Семипроводная (11-проводная) схема стрелки. Вольтметр подключить к обмоткам плюсового (или минусового) контрольного стрелоч-  . ного реле и измерить напряжение. При наличии последовательно включенного повторителя этого реле измерить напряжение на его обмотках (при 11-проводной схеме измерить напряжение на обмотках дополнительного контрольного стрелочного реле и его повторителя). Попросить дежурного по посту централизации перевести стрелку (стрелки) в другое положение. Измерить напряжение на обмотках минусового (или плюсового) контрольного стрелочного реле и его повторителя (при 11-проводной схеме измерить напряжение на обмотках дополнительного контрольного стрелочного реле и его повторителя). При одном реле напряжение на контрольных стрелочных реле должно быть 24—30 В, а при двух последовательно включенных реле — на каждом реле 12—15 В.

2. Четырехпроводная схема стрелки. Вольтметр подключить к обмотке плюсового (или минусового) контрольного стрелочного реле, получающей питание от стрелочного контрольного трансформатора, и последовательно измерить напряжения, которые должны соответствовать следующим данным.

9+1 8+1 25—29

Напряжение, В, на:

обмотке контрольного стрелочного реле . . . . обмотке реле, получающей питание от батареи контрольном поляризованном реле типа КШ .

Попросить дежурного по посту централизации перевести стрелку (стрелки) в другое положение. Измерить напряжение на обмотках со-

58

ответствующих реле, которое должно соответствовать вышеприведенным значениям. Если напряжение на обмотках не соответствует норме, то необходимо проверить контрольную цепь стрелки, определить причину и устранить неисправность.

- Один раз в месяц электромеханик измеряет напряжение на обмот
ках реле ПД и МД, подключенных к датчикам бесконтактного авто
переключателя электроприводов СПГБ-4М и СП-6БМ. Напряжение
измеряется в каждом крайнем положении стрелки на обоих реле и
должно соответствовать нормативному напряжению, указанному в
приложении 5 Инструкции по техническому обслуживанию устройств
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) метрополитена.

- Сделать записи в Журнале учета годовых работ и Журнале техни
ческой проверки.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка защитной части схемы стрелки на постоянном токе | 2 раза в год | Старший электромеханик, электромеханик |

Измерительные приборы, инструменты: комбинированный электроизмерительный прибор (предел измерения постоянного тока не менее 10 А), набор инструментов электромеханика.

О предстоящей работе и распломбировании кнопки ВРК записать в Журнал осмотра.

1. Проверка защитной части стрелки от одновременного возбуждения

контрольных стрелочных реле ПК и МК и проверка действия

стрелочного звонка

Вынуть контрольный предохранитель на номинальный ток 2 А проверяемой стрелки, при этом от дежурного по посту централизации получить подтверждение о включении стрелочного звонка и попросить его отключить стрелочный звонок нажатием кнопки ВКЗ. В гнезда этого предохранителя включить амперметр.

На линейном кроссе ЛК установить перемычку на зажимы КП2 и МК2 (при плюсовом положении стрелки) или КП2 и ПК2 (при минусовом положении стрелки), при этом после возбуждения вспомогатель-

59

ного реле В и отпускания якоря его обратного повторителя ОВ ток, протекающий через амперметр, должен быть равен 5—7 А.

От дежурного по посту централизации получить подтверждение о возобновлении работы стрелочного звонка. Амперметр отключить от гнезд предохранителя. Перемычку на ЛК снять. На щите контрольно-вспомогательных приборов (на пульте) нажать кнопку ВРК, после чего должен отключиться стрелочный звонок. Установить контрольный предохранитель 2А проверенной стрелки. Попросить дежурного по посту централизации отжатием кнопки ВКЗ включить стрелочный зво-

нок.

2. Проверка включения фронтового контакта блок-реле в цепь самоблокировки пусковых реле

Вынуть предохранитель на номинальный ток 6А проверяемой стрелки. С согласия дежурного по посту централизации поворотом рукоятки стрелочного коммутатора возбудить пусковое реле и убедиться в отключении контроля положения проверяемой стрелки. Возбужденное состояние пускового реле и отсутствие контроля положения стрелки должно сохраниться на все время поворота рукоятки стрелочного коммутатора. При возвращении рукоятки стрелочного коммутатора в среднее положение пусковое реле должно отпустить якорь, и на табло должен появиться контроль положения стрелки. Установить рабочий предохранитель на номинальный ток 6А.

Перевести стрелку в другое положение, вынуть рабочий предохранитель на номинальный ток 6А и проверить вхождение фронтового контакта блок-реле в цепь самоблокировки другого пускового реле этой стрелки. Установить рабочий предохранитель на номинальный ток 6А.

3. Проверка исправности цепи самоблокировки пусковых реле

С согласия дежурного по посту централизации, наблюдая за амперметром, повернуть рукоятку стрелочного коммутатора для перевода стрелки в другое положение. После начала перевода стрелки возвратить рукоятку стрелочного коммутатора в среднее положение. При исправной цепи самоблокировки пускового реле стрелка должна перевестись в крайнее положение. Таким же образом проверить исправность цепи самоблокировки другого пускового реле этой стрелки. Если обнаружится неисправность защитной части схемы стрелки или цепи самоблокировки пусковых реле, старший электромеханик и электромеханик должны определить причину и устранить неисправность. 60

Примечание. Данный пункт выполняют также после замены пускового реле.

Опломбировать кнопку ВРК. Результаты проверки и об опломбировании кнопки ВРК записать в Журнал осмотра. О выполненной работе записать в настольном журнале.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 33 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка невозможности перевода стрелки в заданном маршруте или при искусственно занятом стрелочном участке | 1 раз в год и после монтажных работ, связанных со схемой стрелки | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Инструмент: набор инструментов электромеханика, типовой шунт сопротивлением 0,06Ом.

О предстоящей работе и распломбировании кнопки ВКС записать в Журнал осмотра. Работу выполняют с согласия и под наблюдением дежурного по посту централизации.

1. Проверка невозможности перевода стрелки в заданном маршруте

Нажатием кнопок задания маршрута или поворотом рукоятки ма-ршрутно-сигнального коммутатора установить маршрут, в который входит проверяемая стрелка (при проверке стрелки на постоянном токе отключить реле МДР). При открытом светофоре нажать кнопку перевода стрелки в другое положение или повернуть рукоятку стрелочного коммутатора, при свободном стрелочном участке стрелка не должна переводиться.

2. Проверка невозможности перевода стрелки при искусственно занятом стрелочном участке

Типовой шунт наложить на рельсовую цепь стрелочного участка, на пульте-табло (табло) должен появиться контроль ее занятости. Сначала нажать кнопку перевода стрелки в другое положение или повернуть рукоятку стрелочного коммутатора (при этом стрелка не должна переводиться), а затем нажать вспомогательную кнопку ВКС и одновременно нажать кнопку перевода стрелки или повернуть рукоятку стрелоч-

61

ного коммутатора (стрелка должна перевестись). Повторить данную проверку при другом положении стрелки. Типовой шунт снять.

Спаренные стрелки проверить на невозможность получения должного контроля, когда они находятся в разных крайних положениях, для чего с согласия дежурного по посту централизации курбельной рукояткой перевести любую из спаренных стрелок в другое крайнее положение. При нахождении этой стрелки в промежуточном или другом положении на пульте-табло (табло) не должно быть контроля положения проверяемых спаренных стрелок. Перевести стрелку в исходное положение.

Кроме того, стрелку со схемой постоянного тока следует проверить на доведение стрелки в крайнее положение, если после начала ее перевода искусственно занят изолированный стрелочный участок. С согласия дежурного по посту централизации повернуть рукоятку стрелочного коммутатора. В начале перевода стрелки типовой шунт наложить на рельсовую цепь стрелочного участка, на пульте-табло (табло) должен появиться контроль ложной занятости стрелочного участка. Наблюдая по амперметру за рабочим током, проверить перевод стрелки и его окончание в крайнем положении стрелки.

Убрать типовой шунт с рельсовой цепи и проверить стрелку на доведение в другое крайнее положение, если после начала ее перевода искусственно занят изолированный стрелочный участок. После проверки типовой шунт снять с рельсовой цепи.

Если выявлено отступление от требований настоящей технологической карты, старший электромеханик должен организовать покон-тактную проверку схемы стрелки и устранение обнаруженных недостатков.

Опломбировать кнопку ВКС и результаты проверки и опломбирование кнопки ВКС записать в Журнал осмотра. Сделать запись в Журнале ШУ-64М и настольном журнале.

Комплект изоляционных деталей должен соответствовать типу рельса и марке крестовины стрелки.

С дежурным по посту централизации согласовать время начала работы и о запирании остряков закладкой (если по стрелке не планируется движение, то о закрытии стрелки для движения на все время выполнения работы).

О предстоящей работе, запирании остряков (или закрытии стрелки для движения) и выдаче курбельной рукоятки записать в Журнал осмотра.

1. Замена изоляции стрелочной гарнитуры

Установить сигналы остановки, отпереть электропривод и оставить курбельные контакты разомкнутыми. Проверить изоляцию серег остряков и фундаментных угольников согласно технологической карте № 29. После запирания остряков (или закрытия стрелки для движения) поочередно заменить изоляцию фундаментных угольников гарнитуры.

Отвернуть контргайку и гайку болта, крепящего фигурный крепежный угольник к шейке рамного рельса; болт вынуть.

Разогнуть уголки стопорной планки, отвернуть гайки болтов, крепящих фундаментный угольник к фигурному крепежному угольнику. Вынуть болты, заменить изолирующие прокладки, втулки и шайбы, закрепить болты, подогнуть уголки стопорной планки. Установить и закрепить болт фигурного крепежного угольника. Проверить изоляцию фундаментных угольников. Таким же образом заменить изоляцию остальных мест крепления фундаментных угольников.

С согласия дежурного по посту централизации курбельной рукояткой несколько раз перевести стрелку и проверить легкость хода стрелки. Включить курбельные контакты.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 34 |
| --- | --- |
|  | Стрелка |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Замена изоляции стрелочной гарнитуры | 1 раз в 10 лет и по мере необходимости | Электромеханик, электромонтер |

те

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, ключ от электропривода, щуп-закладка с удлиненной ручкой, торцовые шестигранные ключи, переносные сигналы ограждения, комплекты изоляционных деталей, машинное масло,

обтирочные концы 62

2. Проверка стрелки на плотность прижатия остряков к рамным рельсам

Проверить плотность прижатия остряков к рамным рельсам по методике, изложенной в технологической карте № 23. Сигналы остановки снять.

Сделать записи в Журнале осмотра, Журнале ШУ-64М и настольном журнале.

63

| Московский | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 35 |
| --- | --- |
| метрополитен Служба сигнализации | Стрелочный привод |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Замена стрелочного электропривода | Согласно п. 10.15 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена | Старший электромеханик, электромеханик, 2 электромонтера |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 В (при измерении тока непосредственно на стрелке специальная колодка для включения прибора в разомкнутый курбель-ный контакт), наборы инструментов электромеханика и электромонтера, ключ от электропривода, щуп-закладка для стрелок с удлиненной ручкой, торцовые шестигранные ключи, переносные сигналы остановки, шплинты, проволока для закруток, машинное и трансформаторное масла, обтирочные концы.

Новый или капитально отремонтированный привод предварительно отрегулировать, связать жгут проводов и установить его на держателях, провода подключить к контактным колодкам, выводам электродвигателя и блоку БВС. Жгут вставить в шланг, и шланг закрепить хомутиком к корпусу электропривода; мегаом-метром измерить сопротивление изоляции подключенных монтажных проводов и обмоток электродвигателя по отношению к корпусу и монтажных проводов между собой; сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм. Перед измерением сопротивления изоляции проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п.2.1 технологической карты № 29). На провода навесить

бирки.

С дежурным по посту централизации согласовать время начала работы и способ выключения стрелки (с сохранением или без сохранения пользования сигналами). О предстоящей работе, запирании или закреплении (зашивании) остряков (если по стрелке не планируется движение, стрелку закрыть для движения на все время замены электропривода) и выдаче курбельной рукоятки записать

в Журнал осмотра.

Вынуть рабочие и пусковой предохранители и отключить контрольную цепь стрелки. Совместно с дежурным по посту централизации по отсутствию контроля положения и невозможности перевода убедиться, что выключена именно та стрелка, о которой сделана запись в Журнале осмотра. 64

1. Проверка легкости хода стрелки при ручном переводе

С согласия дежурного по посту централизации совместно с дорожным мастером или бригадиром пути проверить легкость хода стрелки при переводе курбельной рукояткой согласно п. 2 технологической карты № 27.

При тяжелом ходе стрелки или пружинности остряка потребовать от работника пути устранения недостатков в период времени, когда от электропривода будут отключены тяги.

2. Замена электропривода

Если стрелка не закрыта для движения, остряки запирают или закрепляют (зашивают) в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при обслуживании устройств СЦБ Московского метрополитена.

Установить сигналы остановки, отсоединить тяги от электропривода, в стрелочной коробке отключить монтажные провода, отсоединить шланг и вывести провода из стрелочной коробки.

Электропривод отсоединить от гарнитуры и снять. На месте снятого разместить и закрепить заранее подготовленный электропривод. В стрелочную коробку ввести жгут проводов, закрепить шланг, в коробке подключить провода. Проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29) и измерить сопротивление изоляции монтажных проводов без отключения от кабельных жил и обмоток электродвигателя по отношению к корпусу; сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм.

Если сопротивление изоляции монтажа ниже 5 МОм, определить причину и устранить неисправность. При помощи курбельной рукоятки проверить легкость хода электропривода при отсоединенных тягах. Подсоединить рабочую и контрольные тяги, проверить люфты в шарнирных соединениях. Заменить болты и валики, имеющие сверхнормативные люфты.

Если остряки стрелки заперты (или закреплены), для проверки работы электропривода с остряками согласовать по стрелочной связи с дежурным по посту централизации ограждение стрелки сигналами остановки, после чего остряки отпереть (раскрепить).

Курбельной рукояткой проверить легкость хода электропривода при подсоединенных остряках, после чего проверить плотность прижатия остряка к рамному рельсу в плюсовом и минусовом положениях стрелки. При установке между прижатым остряком и рамным рельсом против первой связной (или рабочей) тяги шаблона толщиной 1 мм стрелка должна замыкаться, а шаблона толщиной 3 мм стрелка не должна замыкаться, электропривод же должен работать на фрикцию.

65

Если потребуется отрегулировать плотность прижатия остряка, следует заменить подушку серьги, подобрав ее нужной толщины.

Сначала установить шплинты и закрутки в болтах и валиках, смазать шарнирные соединения, включить рабочие и пусковой предохранители, а затем включить контрольную цепь стрелки. Включить кур-бельные контакты. Проверить стрелку на плотность прижатия остряков к рамным рельсам по методике, изложенной в технологической

карте № 23.

Проверить соответствие контроля на пульте-табло (табло) фактическому положению стрелки. Измерить ток при работе электропривода согласно технологической карте № 25 (при необходимости отрегулировать фрикционное сцепление). Проверить правильность регулировки контрольных тяг согласно п.2, а правильность регулировки контактной системы согласно п.З технологической карты № 25. Закрыть и запереть электропривод, снять сигналы остановки. Сделать записи в Журнале осмотра и Журнале ШУ-81 М; результаты измерений тока записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

вырез диска); четкость работы фиксатора положения диска и смазать обод диска; правильность горения контрольных ламп на пульте-табло и на аппарате при замыкании курбельной рукоятки в аппарате и при изъятии курбельной рукоятки из аппарата. Недостатки устранить. Закрыть курбельный аппарат, вложить и замкнуть в аппарате курбель-ную рукоятку. Сделать запись в Журнале осмотра, журнале ШУ-64М и настольном журнале.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 37 |
| --- | --- |
|  | Прибор автоматического контроля изоляции обогревателей стрелки типа АКИ |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка действия прибора АКИ | 2 раза в месяц (в период обогрева стрелок) | Электромеханик, электромонтер |

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 36 |
| --- | --- |
|  | Курбельный аппарат |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка курбельного аппарата | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

Инструмент, материалы: наборы инструментов электромеханика и электромонтера, смазка ЦИАТИМ-201, техническая ткань, обтирочные концы.

С дежурным по посту централизации согласовать время начала работы и сделать запись в Журнале осмотра.

Протереть курбельный аппарат снаружи. По просьбе электромеханика, переданной по стрелочной связи, дежурный по посту централизации распломбировывает кнопку размыкания курбельной рукоятки и нажимает ее. Включается лампочка курбельного аппарата.

Курбельную рукоятку вынуть из аппарата и открыть его. Аппарат очистить от пыли, а диск — от старого смазочного материала. Проверить крепление деталей и узлов, ослабленные винты и гайки подтянуть. При необходимости отрегулировать и почистить контакты

электрозащелки.

Проверить: невозможность изъятия курбельной рукоятки без возбуждения электрозащелки; ход якоря электрозащелки (при этом шланга — замыкающий стержень — якоря должна свободно западать в

66

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, два резистора ПЭ-50 сопротивлением 12 кОм.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

Проверить действие прибора автоматического контроля изоляции обогревателей АКИ соединением вывода 4 вводной панели через два последовательно включенных резистора сопротивлением 12 кОм с измерительным заземлением. При этом прибор АКИ должен отключить контактор (магнитный пускатель) электропитания обогрева стрелок. Проверить отключение контактора (магнитного пускателя). Включить прибор АКИ нажатием кнопки Пуск и соединить вывод 5 вводной панели через два последовательно включенных резистора сопротивлением 12 кОм с измерительным заземлением. При этом прибор АКИ должен отключить контактор (магнитный пускатель) электропитания обогрева стрелок. Проверить отключение контактора (магнитного пускателя). Включить прибор АКИ нажатием кнопки Пуск.

Если прибор АКИ не обеспечивает автоматического отключения электропитания при понижении сопротивления изоляции цепей обогрева стрелок до 24 кОм и менее, отключить электропитание обогревателей выключателем блока питания, а затем — рубильником; записать об этом в Журнал осмотра, доложить старшему электромеханику или руководству дистанции.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал.

67

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №38 |
| --- | --- |
|  | Устройство автоматической обдувки стрелок |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работы схемы автоматической обдувки стрелок | 1 раз в год (при подготовке к зиме) | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, секундомер или наручные часы с секундной стрелкой, набор инструментов электромеханика и электромонтера, смазка ЦИАТИМ-201, обтирочные концы.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

1. Проверка работы схемы автоматической обдувки стрелок

Осмотреть реле, ячейки шаговых искателей, выпрямители, конденсаторы, резисторы, предохранители, состояние монтажа на релейном стативе или в релейном шкафу.

Попросить дежурного по посту централизации нажать кнопку включения обдувки. Измерить напряжение постоянного тока на выводах выпрямителей, которое должно быть от 25 до 28 В. Проверить четкость работы шагового искателя и реле, работающих в импульсном режиме.

Попросить дежурного по посту централизации нажать кнопку режима с увеличенным интервалом между обдувками стрелок. После проверки работы схемы отжать кнопку режима с увеличенным интервалом. При наличии двух режимов с увеличенными интервалами между обдувками стрелок проверить работу схемы второго режима с увеличенным интервалом. Если применяют два шаговых искателя с синхронизацией их работы, следует проверить работу реле, контролирующих синхронность работы искателей, и группового повторителя этих реле.

Попросить дежурного по посту централизации отжать кнопку включения обдувки, нажать кнопку возбуждения группового повторителя синхронных реле и проверить, что при нажатой кнопке это реле притянуло якорь. Попросить дежурного по посту отжать кнопку возбуждения группового повторителя синхронных реле.

с соплами не должна касаться фундаментных угольников и остряков и иметь потертости до металлического блеска. Осмотреть изоляцию обдувки от общей воздухопроводной сети.

Проверить крепление и работу электропневматического клапана ЭПК-64 (при возбуждении соленоидного электромагнита или нажатии на шток клапана).

При необходимости дополнить смазкой ЦИАТИМ-201 шток клапана.

В случае обмерзания клапана вследствие подачи влажного сжатого воздуха сообщить об этом дорожному мастеру и совместно с ним, отключив клапан от магистрали поворотом рукоятки вентиля, снять соленоидный электромагнит с основания клапана и предоставить дорожному мастеру возможность очистить клапаны.

После окончания проверки попросить дежурного по посту централизации отключить автоматическую обдувку стрелок отжатием кнопки пульта-табло (табло). Результаты проверки работы автоматической обдувки стрелок записать в Журнал осмотра и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 39 |
| --- | --- |
|  | Устройство автоматической обдувки стрелок |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка состояния устройств и работы схем автоматической обдувки стрелок | 1 раз в год (при подготовке к зиме) 1 раз в месяц в зимний период | Электромеханик , электромонтер, дорожный мастер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы:   согласно технологической карте № 38, мегаомметр на напряжение 500 В.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

2. Проверка состояния путевых устройств автоматической обдувки стрелок

Попросить дежурного по посту централизации нажать кнопку включения обдувки. На каждой стрелке осмотреть арматуру обдувки, которая не должна препятствовать прижатию остряков. Гребенка

68

1. Проверка работы схемы автоматической обдувки стрелок

Установить     предохранители     и     проверить     работу     схемы
автоматической     обдувки     стрелок	согласно       п.   1       техно-

логической карты № 38.

69

2. Проверка состояния путевых устройств автоматической обдувки стрелок

На каждой стрелке осмотреть арматуру обдувки и электропневматические клапаны ЭПК-64 согласно п. 2 технологической карты № 38, а также проверить отсутствие утечки воздуха из магистральных трубопроводов и клапана. Проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29).

Проверить прочность крепления проводов и надежность штепсельных разъемов соленоидных электромагнитов. При отключенных электромагнитах мегаомметром измерить сопротивление изоляции обмотки каждого электромагнита от корпуса, которое должно быть не менее 20 МОм.

Проверить работу устройств обдувки при плюсовом и минусовом положениях каждой стрелки. Находясь у шагового искателя, электромеханик должен установить временную перемычку между выводом Ш1 ячейки шагового искателя и соответствующим выводом ячейки, относящимся к проверяемой стрелке. Это обеспечит включение электромагнита клапана ЭПК-64 проверяемой стрелки при каждом шаге искателя. Измерить напряжение на обмотке соленоидного электромагнита, которое должно быть от 15 до 20 В.

После проверки работы устройств обдувки в одном положении стрелки попросить дежурного по посту централизации перевести стрелку. Проверить работу устройств обдувки в другом положении стрелки и измерить напряжение на обмотке второго электромагнита. Электромеханик должен отключить временную перемычку от выводов ячейки шагового искателя.

После окончания проверки работы устройств обдувки всех стрелок попросить дежурного по посту централизации отключить автоматическую обдувку отжатием кнопки на пульте-табло (табло).

О результатах проверки записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 40 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка состояния рельсовых цепей | 2 раза в год 2 раза в год | Электромеханик, электромонтер Электромеханик, электромонтер, дорожный мастер |

70

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромонтера или электромеханика, два двусторонних гаечных ключа 27x32 мм, молоток, измерительная линейка, зеркало для осмотра, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Проверка наличия и исправности всех видов соединителей. Проверка дроссельных перемычек

Проверить наличие и исправность стыковых, блокировочных и тяговых соединителей и перемычек транспозиций, плотность их крепления к рельсам и шпалам, надежность присоединения дроссельных перемычек к болтовым наконечникам и перчаткам, болтов к рельсам, а также проводов и перчаток к выводам дросселей.

Дроссельные перемычки должны быть надежно впаяны в перчатки и наконечники. Наконечники дроссельных перемычек и штепсели соединителей должны плотно держаться в шейке рельса, не иметь зади-ров и не быть затянутыми или забитыми до основания конуса; гайки и контргайки должны быть плотно затянуты.

Зазор между торцом перчатки и корпусом дросселя должен быть не менее 8 мм. Временные стыковые соединители устанавливают на срок до пяти суток (плотность контакта между временным зажимным приспособлением и рельсом работником службы пути необходимо проверять ежедневно).

2. Проверка изоляции рельсовых цепей

Проверить надежность изоляции дроссельных перемычек от подошвы рельсов и рельсовых подкладок, а также под крепящими скобами, отсутствие металлических стружек на рельсах (особенно на кривых участках пути) по всей длине рельсовой цепи, металлической пыли и стружек на накладках и подошвах рельсов и накатов в торцах звеньев у изолирующих стыков, исправность изолирующих стыков и изоляции стрелок.

Расстояние между подошвой рельсов и балластом должно быть не менее 30 мм, а между подошвой рельсов и металлическими конструкциями — не менее 50 мм.

В изолирующих стыках зазор между торцами рельсов должен быть 8—12 мм, а на поверхности — 8—16 мм. Изолирующие прокладки в изолирующих стыках, сквозных полосах и серьгах остряков должны быть исправны и выступать из-под металлических накладок и шайб на 4—5 мм. Фибровая прокладка между торцами рельсов должна выступать ниже подошвы рельсов не менее чем на 10 мм.

71

3. Проверка отсутствия касания рельсов и противоугонов с металлическими частями и путевым бетоном

Проверить отсутствие касания рельсов и противоугонов с металлическими частями и путевым бетоном на всем протяжении рельсовой цепи и наличие достаточного зазора между рельсами и обрамлением металлоконструкции, чистоту поверхности катания головок рельсов от ржавчины, льда, напрессовки снега и песка.

Недостатки элементов рельсовой цепи, содержание которых согласно п. 6.56 ПТЭ возложено на дистанцию сигнализации, устранить при проверке.

О результатах проверки, а также об устранении недостатков, которые относятся к другим службам и могут вызвать отказы в работе рельсовых цепей, записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в настольный журнал.

4. Проверка электрического сопротивления токопроводящих стыков

Дорожный мастер и электромеханик измеряют стыкомером электрическое сопротивление токопроводящих стыков рельсовых нитей, в том числе стыков с электросоединителями и с тарельчатыми пружинными шайбами. Электрическое сопротивление токопроводящего стыка не должно превышать сопротивления 1 м целого рельса.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 41 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка изоляции сборных изолирующих стыков с металлическими накладками и клееболтовых изолирующих стыков | 2 раза в год на главных путях, 1раз в год на остальных путях | Электромеханик, дорожный мастер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 или 1000 В, набор инструментов электромеханика, молоток.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра. Проверить исправность мегаомметра (см. приложение к п. 2.1 технологической карты № 29). Измерить электрическое сопротивление

72

изоляции сборных и клееболтовых стыков. Мегаомметр подсоединить между каждой накладкой и каждым рельсом, между каждым болтом и каждым рельсом. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 1 кОм. При уменьшении его ниже 1 кОм от работников службы пути необходимо потребовать очистки стыка, после чего повторно измерить сопротивление изоляции. Если и после очистки стыка оно окажется ниже 1 кОм, следует перебрать изолирующий стык.

После переборки сборных изолирующих стыков с металлическими накладками электромеханик должен проверить работу путевых реле.

Работу выполнить и после переборки изолирующих стыков с металлическими накладками.

Примечание. При переборке изолирующего стыка, работе с разрывом рельсовой колеи, электросварочных работах и разгонке зазоров в изолирующих стыках обязательна установка путевого шунта между нитями рельсовой колеи.

Результаты проверки записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольном журнале.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 42 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка напряжения на реле: путевых линейных | 2 раза в год на главных путях и путях оборота и отстоя состава 1 раз в месяц на парковых путях После замены линейного реле | Электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика.

Два раза в год электромеханик проверяет напряжение и четкость работы путевых реле при централизованном размещении аппаратуры во время движения электропоездов, на путях линий с децентрализованным размещением аппаратуры совместно с электромонтером во время перерыва в движении электропоездов.

При последовательном включении путевых элементов двух реле измерить напряжение на путевом элементе ПЭ каждого реле. При последовательном включении местных элементов двух реле измерить напряжение на местном элементе МЭ каждого реле. Проверить исправность проводников прибора и правильность выбора шкалы. Вольтметр необ-

73

ходимо подключать осторожно, чтобы не вызвать короткого замыкания рельсовой цепи. В рельсовых цепях, оборудованных устройствами АЛС-АРС с постоянно включенным кодированием, напряжение на путевых реле измерить при включенном генераторе АЛС-АРС, при этом сектор путевого реле не должен иметь заметной для глаза вибрации.

Напряжение на путевых элементах двухэлементных секторных реле и на обмотках электромагнитных реле должно быть в пределах, указанных в таблице.

Таблица

| Путевое реле | Схема включения обмоток | Напряжение не менее | на реле. В не более |
| --- | --- | --- | --- |
| ДСШ-2 | ПЭ параллельно, | 55/50 | 70/65 |
|  | последовательно, |  |  |
|  | МЭ так же |  |  |
| ДСР2МП | ПЭ параллельно МЭ " | 30/26 | 34/30 |
| ДСР9М | ПЭ " | 1,0/0,9 | 1,2/1,1 |
|  | МЭ " |  |  |
| АНВШ2-2400 | Однополупериодная | 40 | 70 |
| НМВШ2-900/900 | " | 40 | ' 70 |
| НМВШ2- 1000/ 1000 | " | 40 | 70 |
| НВШ 1-800 | " | 32 | 40 |
| КНР-5 | " | 65 | 80 |
| НВ1-1000 | " | 65 | 85 |
| АНШ2-1230 | Параллельная | 3,93 | 9,5 |

Примечания. 1. При напряжении питающей сети 220 В местные элементы двухэлементных реле включаются последовательно.

- При последовательном включении местных элементов двух реле напряжение измеряют на мест
ном элементе каждого реле, при последовательном включении путевых элементов двух реле — на пу
тевом элементе каждого реле.

- При напряжении на местном элементе, превышающем 110В, напряжение на путевом элементе
должно быть пропорционально уменьшено.

- Для реле ДСШ-2, ДСР2МП и ДСР9М в числителе указано напряжение на путевом элементе
реле при включенном генераторе АЛС-АРС, а в знаменателе — для путевых элементов реле участков,
не оборудованных АЛС-АРС.

Если напряжение на путевом элементе или на обмотке путевого реле меньше минимального предела, указанного в таблице, следует проверить рельсовую цепь от питающего до релейного конца, сравнивая напряжение на элементах рельсовой цепи со значениями, указанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи, определить и устранить причину снижения напряжения.

Результаты проверки напряжения на путевых реле записать в Журнал ШУ-64М, а о выполненной работе — в настольный журнал.

После замены линейного реле на линейном элементе вновь установленного реле напряжение должно быть в пределах не менее 45 и не более 60 В. Когда сектор линейного реле поднят вверх, обжимка секто-

74

ра в установившемся режиме работы реле должна отжимать ролик вверх не менее чем на 3 и не более чем на 8 мм.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка шунтовой чувствительности | 1 раз в месяц на соединительных ветвях, парковых путях, разветвленных рельсовых цепях и малодеятельных тупиках, 1 раз в шесть месяцев на главных путях в тоннеле, 1 раз в три месяца на наземных путях | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом, носимые радиостанции или микротелефонные трубки.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Установка шунта на релейном и питающем концах рельсовой цепи

На рельсовой цепи, оборудованной устройствами АЛС-АРС, отключить предохранители в цепи питания генератора или усилителя.

Типовой шунт разместить на обоих ходовых рельсах: сначала на релейном, а затем на питающем концах рельсовой цепи. На разветвленных рельсовых цепях типовой шунт следует дополнительно устанавливать на оба ходовых рельса в конце каждого ответвления поочередно. На глухом пересечении (ромбе) перекрестного съезда типовой шунт расположить на блокировочных нитях сходящихся рельсовых цепей, при этом путевые реле обеих рельсовых цепей должны отпустить якоря.

2. Проверка работы рельсовой цепи в шунтовом режиме

При шунтировании рельсовой цепи типовым шунтом путевое реле должно надежно отпускать якорь или сектор, тыловые контакты должны быть замкнуты. У двухэлементных реле сектор должен касаться

75

нижнего ролика или не доходить до него не более 3 мм. При зашунти-рованной рельсовой цепи напряжение на реле не должно превышать значений, указанных в таблице.

Таблица

| Путевое реле | Схема включения обмоток | Напряжение на реле, В, не более |
| --- | --- | --- |
| ДСШ-2 | — | 18 |
| ДСР2МП | — | 9 |
| ДСР9М | — | 0,3 |
| АНВШ2— 2400 | Однополупериодная | 17 |
| НМВШ2— | " | 17 |
| 900/900(1000/1000) |  |  |
| НВШ1-800 | " | 12 |
| КНР-5 | " | 30 |
| НРВ1-1000 | " | 30 |
| АНШ2-1230 | Параллельная | 0 |

Примечание. При последовательном включении местных обмоток реле типов ДСР2МП, ДСР9М и напряжении питающей сети 110В наибольшие пределы напряжения на путевой обмотке в шунтовом режиме удваиваются.

3. Дополнительная регулировка рельсовой цепи

Эту регулировку рельсовой цепи выполнить при необходимости. Если при зашунтированной рельсовой цепи напряжение на реле превышает значение, указанное в таблице, эту рельсовую цепь следует проверить и отрегулировать.

В тех случаях, когда из-за ржавчины, обледенения, напрессовки снега и загрязнения головок рельсов возникает опасность ложной свободности пути или стрелочного участка при занятии их подвижным составом даже при правильно отрегулированной рельсовой цепи, электромеханик должен записать в Журнал осмотра о необходимости очистки или обкатки рельсов и дополнительной проверки дежурным по посту централизации фактической свободности пути или стрелочного участка порядком, установленным техническо-рас-порядительным актом (ТРА) станции.

Электромеханик должен уведомить об этом старшего электромеханика или дежурного по дистанции сигнализации (по службе сигнализации и связи).

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал, о результатах измерений — в Журнал ШУ-64М.

76

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 44 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка чередования полярности рельсовых цепей | 1 раз в год и при работах, связанных с переключением на питающем конце, при вводе в эксплуатацию | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом, провод для перекрестного соединения рельсовых нитей (при централизованном размещении аппаратуры носимые радиостанции или переговорное устройство).

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

В двухниточных рельсовых цепях замкнуть накоротко изолирующий стык. Опускание сектора путевого реле указывает на правильную, т.е. чередующуюся, полярность смежных рельсовых нитей. Чередование полярности в двухниточных рельсовых цепях можно проверить вольтметром. Для этого сначала измерить напряжение между рельсовыми нитями каждой из смежных рельсовых цепей, а затем напряжение на изолирующем стыке. При чередовании полярности этих рельсовых цепей напряжение на изолирующем стыке больше половины наибольшего напряжения, измеренного между рельсовыми нитями проверяемых рельсовых цепей.

В однониточных рельсовых цепях убедиться в наличии напряжения на сходящихся концах рельсовых цепей и в целости тяговой перемычки, после чего соединить две накрест лежащие блокировочные нити смежных рельсовых цепей. Неотпускание якоря (сектора) путевого реле указывает на правильную полярность.

На изолирующих стыках, где сходится двухниточная рельсовая цепь с однониточной, чередование полярности проверить вольтметром. Для этого сначала измерить напряжение между рельсовыми нитями каждой из смежных рельсовых цепей, а затем напряжение на изолирующем стыке блокировочной нити однониточной и смежной нити двухниточной рельсовой цепи.

При чередовании полярности этих рельсовых цепей напряжение на изолирующем стыке больше напряжения, измеренного между рельсовыми нитями однониточной рельсовой цепи. Могут быть случаи, когда угол сдвига фаз напряжений между двухниточной и однониточной рельсовыми цепями близок к 90°. При этом при измерении напряжения на изолирующем стыке не происходит заметного сложения или вычитания напряжения. В таких случаях провод, подключенный к зажиму вторичной обмотки сетевого путевого трансформатора двухниточной

77

рельсовой цепи, необходимо отключить, а оба изолирующих стыка, где сходятся двухниточная и однониточная рельсовые цепи, замкнуть накоротко. При чередовании полярности должно наблюдаться движение сектора путевого реле двухниточной рельсовой цепи вниз (в сторону замыкания тыловых контактов).

При проверке чередования полярности на глухом пересечении (ромбе) перекрестного съезда типовым шунтом замкнуть блокировочные нити сходящихся рельсовых цепей. При этом путевые реле обеих рельсовых цепей должны отпустить якоря.

До работы, связанной с переключением элементов на питающем конце (замена питающих проводов, кабеля, сетевого путевого или путевого трансформатора), необходимо проверить чередование полярности данной и смежной рельсовых цепей. Если после такой работы отсутствует чередование полярности, питающие провода или жилы кабеля поменять местами, а при замене сетевого путевого или путевого трансформатора поменять местами провода, подходящие к первичной или вторичной обмотке трансформатора, после чего проверить чередование полярности и работу путевого реле рельсовой цепи, на которой выполнялись работы. При необходимости переоформить карточку электрических параметров рельсовой цепи. О переключении проводов на трансформаторе доложить старшему электромеханику.

О результатах проверки чередования полярности рельсовых цепей записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

При вводе в эксплуатацию вновь смонтированных устройств для каждой рельсовой цепи составить карточку электрических параметров такой формы.

Эксплуатационные данные рельсовой цепи: номер; длина (м)
Питающий конец РЦ	Релейный конец РЦ

Uрц

Uдтм

Uкб

Uс

Uпэ

Uмэ

Uпт1 Uптп

Uкб

Uс Uдтм

Uрц

Шунтовой режим

ПЭ (п.к.)

ПЭ (р.к.) Дата. Подпись

Таблица 1

| Место измерения | Ток АЛС-АРС, А, в зависимости от частоты, Гц |
| --- | --- |
|  | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| В рельсах В цепи вторичной обмотки трансформатора СОТ |  |  |  |  |  |  |

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 45 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение угла сдвига фаз двухэлементных путевых реле | При вводе рельсовой цепи в эксплуатацию и по мере необходимости | Старший электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, фазометр со специальной приставкой или векторметр, набор инструментов электромеханика, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом или приспособление для шунтирования рельсовой цепи на выводах дроссель-трансформатора, носимые радиостанции или микротелефонные трубки.

Измерение угла сдвига фаз выполняется также после работ, изменяющих угол сдвига фаз (замена конденсаторных блоков, дроссель-трансформаторов).

78

Карточки для рельсовых цепей с наложением АЛС-АРС следует дополнить данными табл. 1.

Для рельсовых цепей, имеющих особенности расположения и включения приборов, формы карточек составляют с учетом конкретных условий.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Измерение угла сдвига фаз двухэлементных путевых реле

Если используют фазометр, его надо подготовить согласно заводскому техническому описанию и инструкции по эксплуатации. К зажимам фазометра присоединить четырехжильный шнур от соответствующей специальной приставки (для реле ДСШ или ДСР), руководствуясь бирками на жилах шнура. Приставка состоит из двух частей: одну часть подключить к штепсельной розетке реле ДСШ или к съемной части штепсельной колодки реле ДСР, а к другой части подключить реле, при этом токовую обмотку фазометра включить последовательно с путевым элементом реле, а обмотку напряжения фазометра — парал-

79

лельно местному элементу путевого реле; контактная система реле отключена.

Во время измерения угла сдвига фаз путевой и местный элементы реле должны находиться под током. Угол сдвига фаз между током путевого элемента и напряжением местного элемента определить по шкале емкостного сектора фазометра (ток путевого элемента опережает напряжение местного элемента). Угол сдвига фаз в правильно отрегулированной цепи должен быть в пределах значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Путевое реле | Показания фазометра, град | Показания векторметра, град |
| --- | --- | --- |
| ДСШ-2 ДСР2МП ДСР9М | 20±15 28 ±15 18±15 | 87±15 |

2. Измерение напряжения на элементах рельсовой цепи

Отключить фазометр или векторметр (включить путевое реле в штепсельную розетку, надеть на реле съемную часть штепсельной колодки) и измерить напряжение на всех элементах питающего и релейного концов рельсовой цепи; результаты измерений сравнить со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи (при необходимости ее переоформить); записать емкости конденсаторного блока КБ релейного (питающего) конца рельсовой цепи, при которых измерялся угол сдвига фаз.

Проверить работу путевых реле трехкратным шунтированием рельсовой цепи.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

Если используется векторметр, его надо подготовить согласно заводскому техническому описанию и инструкции по эксплуатации; подключить зажимы векторметра: * и 150 — параллельно местному элементу; * и V — параллельно путевому элементу.

Подключить напряжение 220 В для питания двигателей вектор-метра от источника, питающего измеряемые цепи. При размещении путевых реле на стативе можно использовать гнезда измерительной панели для подключения векторметра к путевому и местному элементам реле.

Если угол сдвига фаз не соответствует пределам указанных значений (см. табл. 2), необходимо отрегулировать угол сдвига фаз.

У рельсовой цепи, в которой согласующий трансформатор ПТ включен по схеме автотрансформатора, угол сдвига фаз отрегулировать изменением емкости конденсаторного блока релейного конца рельсовой цепи или включением секций вторичной обмотки согласно или встречно одной из половин первичной обмотки трансформатора ПТ. Если в рельсовой цепи нет согласующего трансформатора, сдвиг фаз следует регулировать изменением емкости конденсаторного блока питающего, а иногда и релейного концов рельсовой цепи.

В рельсовой цепи с путевыми дросселями ДОМБ-1000 угол сдвига фаз отрегулировать изменением коэффициента трансформации согласующего трансформатора ПТ или изменением емкости конденсаторного блока питающего конца рельсовой цепи.

Примечание. Для улучшения шунтовой чувствительности коротких рельсовых цепей с двухэлементными путевыми реле угол сдвига фаз должен находиться ближе к нижнему пределу нормы.

| Московский | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 46 |
| --- | --- |
| Служба сигнализации и связи | Бесстыковые рельсовые цепи (БРЦ) |
| Наименование работы | Периодичность | Профессия исполнителей | Выполняемые пункты |
| Регулировка напряжения | При вводе в | Старший | 1—6 |
| аппаратуры питающего | эксплуатацию. | электромеханик, |  |
| конца БРЦ | После мон- | электромеханик, |  |
|  | тажных работ, | электромонтер |  |
|  | связанных со |  |  |
|  | схемой БРЦ. |  |  |
|  | При плановой |  |  |
|  | замене аппа- |  |  |
|  | ратуры |  |  |
| Измерение напряжения на | 1 раз в 6 месяцев | Электромеханик, | 2 — 4;6 |
| аппаратуре питающего |  | электромонтер |  |
| конца БРЦ |  |  |  |

Измерительные приборы и инструмент: комбинированный измерительный прибор; измеритель управляющих сигналов в системе АРС (далее в тексте измеритель АРС), типовой испытательный шунт сопротивлением 0,06 Ом, набор инструментов электромеха-

После ввода в эксплуатацию о предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

81

Общие указания

Для работы БРЦ на линиях метрополитена используют ампли-тудно-модулированные сигналы с несущими частотами 425; 475; 575; 725 и 775 Гц и частотами модуляции 8 и 12 Гц.

Аппаратура БРЦ кабельной линией подключается к рельсам через согласующие трансформаторы ПОБС-2А с коэффициентом трансформации 38. Указанные трансформаторы размещают в трансформатор-ных ящиках вблизи рельсов.

1.	Установить суммарное сопротивление кабельной линии 100 Ом с
помощью регулируемого резистора типа 7157.

Примечание. При удалении БРЦ от релейной СЦБ на расстояние 2 км и более указанный резистор выключить.

2.	Измерить напряжение питания на выводах 1 — 2 аппаратуры пи
тающего конца БРЦ, которое должно быть в пределах 16 — 18 В.

Примечание. Регулировка напряжения питания осуществляется соответствующим питающим трансформатором ПОБС-5А.

- Проверить измерителем АЛС-АРС амплитудно-модулированный
сигнал на выходе путевого усилителя (выводы 3—4) питающего конца
проверяемой БРЦ согласно проекта.

- Измерить напряжение амплитудно-модулированного сигнала на
аппаратуре питающего конца проверяемой БРЦ комбинированным
измерительным прибором. Нормативные значения указанного напря
жения приведены в таблице.

Таблица

| Прибор | Тип прибора ' | Выводы прибора | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| Путевой генератор | ГРЦ (ГСРЦ) | 3 — 31 | 1,4 — 5,0 |
| Путевой усилитель | ПУ-1(УП-1) | 3 — 4 | Не менее 24 |
| Путевой трансформатор | ПТЦ (ТП) | 7—11 | 6—15* |
| Фильтр питающего конца БРЦ | ФП-8, 9(ФП-3-1) ФП-11, 14, 15 (ФП-3-2) | 11 — 12 | Не менее 23 |

В скобках указана номенклатура Раменского РПЗ. Указанные напряжения зависят от длины БРЦ и удаления последних от релейной СЦБ.

5. Настроить фильтр питающего конца БРЦ в резонанс с помощью внешних перемычек на выводах 71, 73, 82, 81, 83, 72 указанного фильтра. Резонанс фиксируется по наибольшему значению напряжения на катушке индуктивности (выводы 11—13) и конденсаторе (выводы 13— 71). При установленном резонансе величины напряжений на катушке индуктивности и конденсаторе не должны отличаться более чем на 1 В, 82

а напряжение на выходе (выводы 11—12) должно быть больше величины напряжения на входе (выводы 11—71) не менее чем в 3 раза.

6. Результаты измерений напряжения по пп. 2—4 записать в Журнал ШУ-64М, а о выполненной работе — в Журнал осмотра и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 47 |
| --- | --- |
|  | Бесстыковые рельсовые цепи (БРЦ) |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель | Выполняемые пункты |
| Регулировка напряжения аппаратуры релейного конца БРЦ Измерение напряжения на аппаратуре релейного конца БРЦ | При вводе в эксплуатацию. После монтажных работ, связанных со схемой БРЦ. При плановой замене аппаратуры 1 раз в 6 месяцев | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер Электромеханик, электромонтер | 1.1 — 1.3; 2.1—2.3 1.1 — 1.3 2.1; 2.3 |

Измерительные приборы и инструмент: комбинированный измерительный прибор; измеритель управляющих сигналов в системе АРС (далее в тексте измеритель АРС), типовой испытательный шунт сопротивлением 0,06 Ом; набор инструментов электромеханика.

После ввода в эксплуатацию о предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Общие указания

Различают три режима работы рельсовой цепи: нормальный, шун-
товой и контрольный.

Нормальный режим должен обеспечить надежное притяжение якоря путевого реле при заданном напряжении на питающем конце, при напряжении 0,76—1,5 В на входе (выводы 11—43) путевого приемника и сопротивлении балласта, принимающего значения от максимального (∞) до минимального (1 Ом*км).

Шунтовой режим должен обеспечить надежное отпадание якоря путевого реле при наложении на рельсовую цепь типового испытательного шунта сопротивлением 0,06 Ом и при напряжении не более 0,43 В на входе (выводы 11—43) путевого приемника.

Контрольный режим должен обеспечить надежное отпускание якоря путевого реле при контроле лопнувшего или изъятого рельса, когда в

месте разрыва рельсовой нити возникает сравнительно высокое переходное сопротивление. Напряжение на входе (выводы 11—43) путевого приемника должно быть не более 0,6 В.

Учитывая, что питание двух смежных рельсовых цепей осуществляется с одного питающего конца, регулировку напряжения на входе приемника ПРЦМ (ПСРЦ) необходимо начинать с более длинной БРЦ.

Примечания. 1. Длины БРЦ с общим питающим концом не должны отличаться более, чем в 1,5 раза.

2. Длины смежных БРЦ, приемники которых питаются от разных питающих концов, не должны отличаться более, чем в 3 раза.

1. Регулировка напряжения нормального режима работы БРЦ

- Изъять предохранители в цепях питания аппаратуры питающих
концов БРЦ, расположенных на расстоянии менее 300 м от релейных
концов регулируемых БРЦ-с общим питающим концом.

- Измерить напряжение входного амплитудно-модулированного
сигнала на аппаратуре релейного конца БРЦ. Нормативные значения
указанного напряжения приведены в таблице.

Таблица

| Наименование прибора | Тип прибора ' | Выводы прибора | Напряжение, В | Род тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Путевой приемник | ПРЦМ(ПСРЦ) | 21—22 | 16,0 — 18,0* | Переменный |
|  |  | 11—43 | 0,76 — 1,5** | Переменный |
|  | ПРЦМ-8-8(ПСРЦ-1) ПРЦМ-8-12(ПСРЦ-2) | 31—33 | Не менее 4,2 | Постоянный |
|  | ПРЦМ-9-8(ПСРЦ-3) ПРЦМ-9-12(ПСРЦ-4) | 31 — 13 |  |  |
|  | ПРЦМ-11-8(ПСРЦ-5) ПРЦМ-11-12(ПСРЦ-6) | 31—83 |  |  |
|  | ПРЦМ-14-8(ПСРЦ-7) ПРЦМ-14-12(ПСРЦ-8) | 31—52 |  |  |
|  | ПРЦМ-15-8(ПСРЦ-9) ПРЦМ-15-12(ПСРЦ-10) | 31—51 |  |  |
| Путевое реле | АНШ2-1230 | 21—81 | 4,2 — 7,0 | Постоянный |

В скобках указана номенклатура Раменского РПЗ.

* Регулировка напряжения питания осуществляется соответствующим питающим трансформатором типа ПОБС-5А.

** Регулировка входного напряжения осуществляется с помощью путевого трансформатора ПТЦ (ТП) питающего конца БРЦ.

84

1.3. Результаты измерений напряжения по п. 1.2 записать в Журнал ШУ-64М.

2. Регулировка напряжения шунтового режима работы БРЦ

- Измерить напряжение на входе приемника ПРЦМ (ПСРЦ) при
наложении типового шунта сопротивлением 0,06 Ом на релейном и пи
тающем концах БРЦ, которое не должно превышать 0,43 В. При этом
путевое реле АНШ2-1230 должно быть обесточено. Если измеренное
значение напряжения больше 0,43 В, то необходимо уменьшить напря
жение, подаваемое с питающего конца БРЦ, соблюдая условия нор
мального режима работы БРЦ.

- При регулировке необходимо учесть наличие зон шунтирова
ния, которые обусловлены отсутствием изолирующих стыков в БРЦ.
На линиях метрополитена, оборудованных БРЦ, длины указанных зон
находятся в пределах от 12 до 25 м. Уменьшение зоны шунтирования
достигается увеличением напряжения на входе приемника ПРЦМ
(ПСРЦ) до максимального значения, указанного в таблице.

- Результаты измерений напряжения по п.2.2 записать в Журнал
ШУ 64М, о выполненной работе — в Журнал осмотра и настольный
журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 48 |
| --- | --- |
|  | Групповые устройства сигнальных частот АЛС-АРС |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель | Выполняемые пункты |
| Регулировка напряжения на аппаратуре групповых устройств Измерение напряжения на аппаратуре групповых устройств | При вводе в эксплуатацию . После монтажных работ, связанных со схемой групповых устройств. При плановой замене аппаратуры 1 раз в шесть месяцев | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер Электромеханик, электромонтер | 1—8 6; 7 |

Измерительные приборы и инструмент: комбинированный измерительный прибор: измеритель управляющих сигналов в системе АРС (далее в тексте измеритель АРС), набор инструментов электромеханика.

85

После ввода в эксплуатацию о предстоящей работе записывать в Журнал осмотра.

Общие указания

Групповые устройства предназначены для формирования сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225; 275 и 325 Гц, которые подаются в сигнальные шины. Групповые устройства состоят из шести основных и одного резервного комплектов аппаратуры. В состав каждого комплекта входят генератор сигнальных частот ПГ-АЛСМ (ГСЧ), путевой усилитель ПУ-2 (УП-2), выходной трансформатор ПТЦ (ТП), путевой фильтр ФП-АЛСМ (ФП-1) и контрольное реле АНВШ2-2400 с мостовой схемой выпрямления и последовательно включенными обмотками. Для настройки фильтра ФП-АЛСМ (ФП-1) на частоту 75 Гц в состав каждого основного и резервного комплектов входит дополнительный набор конденсаторов общей емкостью 14 мкФ. В резервном комплекте аппаратуры одна из шести сигнальных частот АЛС-АРС формируется генератором ПГ-АЛСМ (ГСЧ), который перестраивается контактами контрольных реле основных комплектов аппаратуры.

1.	Проверить настройку каждого генератора ПГ-АЛСМ (ГСЧ) ос
новных комплектов аппаратуры на одну из шести сигнальных частот
АЛС-АРС согласно данным, приведенным ниже.

Частота, Гц	75	125	175	225	275	325

Перемычки на	12 — 42    12 — 23    12 — 21     12 — 22    12 — 13    12 — 11

выводах	33 — 72     33 — 31     33—71     33 — 83    33—73    33 — 82

- Нормально, контактами контрольных реле основных комплек
тов, резервный комплект аппаратуры отключен от сигнальных шин, но
его генератор ПГ-АЛСМ (ГСЧ) должен быть настроен на сигнальную
частоту АЛС-АРС 275 Гц.

- Проверить работу каждого контрольного реле, входящего в ос
новные и резервный комплекты аппаратуры, следующим образом:

- В цепи вторичной обмотки трансформатора ГТ ПОБС-5А ос
новного комплекта изъять предохранитель 5А.

- Соответствующее контрольное реле основного комплекта
должно выключиться и тыловыми контактами своего повторителя на
строить резервный комплект на соответствующую сигнальную частоту
АЛС-АРС.

- Контрольное реле резервного комплекта должно быть включе
но.

- Проверить в шине основного комплекта, с выключенным кон
трольным реле, наличие соответствующей частоты АЛС-АРС, выда
ваемой резервным комплектом.

86

- В цепи вторичной обмотки трансформатора ГТ ПОБС-5А ре
зервного комплекта изъять предохранитель 5А.

- Контрольное реле резервного комплекта должно выключиться
и фронтовыми контактами своего повторителя отключить цепи пита
ния управляющих реле У.

- Установить на место изъятый предохранитель согласно п. 3.5.

- Контрольное реле резервного комплекта должно включиться и
фронтовыми контактами своего повторителя включить цепи питания
управляющих реле У.

- Установить на место изъятый предохранитель согласно п. 3.1.

3.10.	Соответствующее контрольное реле основного комплекта
должно включиться и фронтовыми контактами своего повторителя на
строить резервный комплект на сигнальную частоту АЛС-АРС 275 Гц.

4. Проверить настройку фильтров ФП-АЛСМ (ФП-1) основных комплектов в резонанс на необходимую сигнальную частоту АЛС-АРС согласно приведенным ниже данным по напряжению на обмотках контрольного реле АНВШ2-2400 (выводы 22—82), которое должно   быть не менее 23-27 В

Частота, Гц                                 75                125               175                225	             275               325

Выводы фильтра               42—11	42—11     42—13	42 — 22	42 — 62	42 — 61

42 — 21	42—21     42 — 21	42 — 21	42 — 21	42 — 21

Емкость фильтра, мкФ:        19              12              12                  12	             12              12

внешняя                         14           0              0              	0               0

общая                      33              12              12                12                            	12              12

5. Проверить настройку фильтра ФП-АЛСМ (ФП-1) резервного комплекта в резонанс для каждой сигнальной частоты АЛС-АРС согласно приведенным ниже данным по напряжению на обмотках контрольного реле АНВШ2-2400 (выводы 22—82), которое должно быть не менее 23-27 В

Частота, Гц                               75               125              175	225	             275             325

Выводы фильтра               42—11	42—11	42—13	42 — 22	42 — 62	42 — 61

42 — 21	42—83	42 — 83	42 — 83	42 — 83	42 — 83

Емкость фильтра, мкФ:        19              12              12	                 12                       	12           12

внешняя                     14               О                О	О	                  О             О

общая                      33              12              12	12	                 12            12

Примечание. Указанную проверку выполнить путем поочередного изъятия предохранителя 5А в цепи вторичной обмотки трансформатора ГТ типа ПОБС-5А каждого основного комплекта аппаратуры.

6. Измерить напряжения на аппаратуре основных и резервного комплектов групповых устройств. Нормативные значения указанных напряжений приведены в таблице.

87

Таблица

| Прибор | Тип прибора | Выводы прибора | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор сигнальных частот АЛС-АРС | ПГ-АЛСМ (ГСЧ) | 1—2 | 16,0—18,0 |
|  |  | 3 — 4 | 4,8 — 7,0 |
| Путевой усилитель | ПУ-2 (УП-2) | 1—2 | 16,0—18,0 |
|  |  | 3 — 4 | Не менее 24 |
| Выходной трансформатор | ПТЦ(ТП) | Первичная обмотка | Не менее 24 |
|  |  | Вторичная " | 5 — 8 |
| Контрольное реле | АНВШ2-2400 | 22 — 82 | Не менее 23-27 |

Примечания. 1. В скобках указана номенклатура Раменского РПЗ.

- Регулировка напряжения питания приборов (выводы 1—2) осуществляется соот
ветствующим питающим трансформатором ПОБС-5А.

- Регулировка напряжения на реле АНВШ2-2400 (выводы 22—82) основных ком
плектов аппаратуры осуществляется настройкой фильтра ФП-АЛСМ (ФП-1) в резонанс
для каждой сигнальной частоты АЛС-АРС согласно п.4.

- Проверить на клеммных панелях статива групповых устройств
соответствие сигнальных шин выдаваемым в них сигнальным частотам
АЛС-АРС.

- Результаты измерений напряжения по п.6 записать в Журнал
ШУ-64М, о выполненной работе — в Журнал осмотра и настольный
журнал.

ность зажатия его контргайкой, крепление резистора к деревянному основанию, отсутствие касания движка к крышке трансформаторного ящика (путевой коробки). Измерить напряжение на резисторе и сравнить его со значением, записанным в карточке электрических параметров рельсовой цепи.

Примечание. Ограничивающее сопротивление путевого регулируемого резистора на питающем и релейном концах рельсовой цепи должно соответствовать проекту.

Резистор с неисправной или пониженной изоляцией обмотки от корпуса заменить. О выполненной работе записать в Журнал осмотра. Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 50 |
| --- | --- |
|  | Трансформаторные ящики, дроссельные и путевые коробки, кабельные муфты ДТМ |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр трансформаторных ящиков и шкафов, коробок и кабельных муфт ДТМ | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 49 |
| --- | --- |
|  | Путевой регулирующий резистор |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр и проверка сопротивления изоляции путевых регулируемых резисторов | 1 раз в 5 лет | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, материалы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 В, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, кисть-флейц, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Резистор и монтаж очистить от пыли. От резистора отключить монтажные провода и осмотреть асбестовую изоляцию направляющей планки и контактного стержня. Проверить исправность мегаомметра. Мегаомметром проверить сопротивление изоляции обмотки резистора от корпуса, которое должно быть не менее 2 МОм. Резистор с пониженной изоляцией заменить.

После проверки отключенные монтажные провода подключить к резистору. Проверить плотность прижатия движка к виткам, проч-

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструмента электромеханика и электромонтера, диэлектрический коврик, кисть-флейц, газовая горелка, малярные кисти, шлифовальное полотно, машинное масло, трансформаторное масло, смазка ЦИАТИМ-201, обтирочные концы, кабельная масса, краска.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

В зоне обслуживания осмотреть кабели. Проверить отсутствие трещин, выбоин, сколов корпуса и крышки, крепление ящика (коробки, муфты), а на наземных участках и парковых путях отсутствие просадки.

Машинным маслом смазать винт замка или болты, крепящие крышку, открыть ящик (коробку, муфту). Проверить состояние ящика (коробки, муфты), исправность крышки (дверцы) и уплотняющих прокладок, концевые заделки и герметизацию ввода кабелей, отсутствие влаги. Почистить ящик (коробку, муфту). Недостатки устранить, при необходимости выполнить внутреннюю окраску. На наземных участках и парковых путях для улучшения герметизации кабельные вводы ящика залить кабельной массой до уровня днища.

Проверить сборку зажимов, целость мостиков, отсутствие коррозии контактных болтов, штырей, гаек, контргаек и шайб; окислившиеся гайки заменить, а окислившиеся контактные штыри почистить шлифовальным полотном, затем протереть тканью, смоченной машинным

маслом. Кабельные жилы можно отключать только с согласия дежурного по посту централизации.

Одновременное отключение кабельных жил, находящихся на разных контактных штырях, без навески бирок не разрешается (для исключения перепутывания). Колодки с сильно окислившимися штырями заменить.

Проверить крепление жил кабеля и монтажных проводов гайками; слабое крепление устранить с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9).

В трансформаторном ящике осмотреть предохранители, проверить плотность посадки их в гнездах и отсутствие нагрева. Предохранители должны удовлетворять требованиям, изложенным в технологической карте № 80. Проверить крепление проводов на зажимах резистора, плотность прижатия движка к виткам и прочность зажатия его контргайкой, исправность асбестовой изоляции, наличие зазора между движком резистора и крышкой ящика в закрытом состоянии. У трансформаторов проверить крепление проводов, отсутствие нагрева зажимов и корпуса. Недостатки устранить при осмотре.

Проверить наличие номенклатур рабочих проводов (или наличие монтажных схем) и маркировки запасных жил кабелей, в трансформаторном ящике — карточек электрических параметров рельсовых цепей.

На наземных участках и парковых путях, а также в тоннелях с повышенной влажностью для уменьшения коррозии тонким слоем трансформаторного масла смазать контактные болты, штыри, гайки, контргайки и головки винтов, крепящих колодки; винт замка смазать смазкой ЦИАТИМ-201.

О результатах осмотра, устранении недостатков, которые относятся к другим службам и могут вызвать отказы в работе устройств СЦБ, записать в Журнал осмотра, о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 В, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, щуп из изолирующего материала, трансформаторное масло, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Осмотр дросселя и дроссельных перемычек

Проверить наличие и целость шайб и втулок, изолирующих дроссели от основания, надежность изоляции дроссельного кабеля от муфты дроссель-трансформатора, четкость номера рельсовой цепи на лицевой стороне корпуса дросселя. Проверить: уровень масла (оно должно быть на 80 м ниже верхней кромки корпуса дроссель-трансформатора); дроссельные перемычки согласно пп. 1 и 2 технологической карты № 40.

2. Проверка сопротивления изоляции

Проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29) и измерить им сопротивления изоляции обмоток от корпуса дросселя и корпуса дросселя от заземленных конструкций тоннеля (без отключения дроссельных перемычек). Эти сопротивления изоляции должны быть не менее 10 кОм. В дроссель-трансформаторах измерить сопротивление изоляции дополнительной обмотки по отношению к корпусу, которое должно быть не менее 2 МОм.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 51 |
| --- | --- |
|  | Путевой дроссель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка изоляции обмоток путевого дросселя от корпуса и корпуса дросселя от заземленных конструкций тоннеля и осмотр дросселей и дроссельных перемычек | 1 раз в год на наземных участках, 1 раз в 3 года в тоннелях | Электромеханик, электромонтер |

90

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 52 |
| --- | --- |
|  | Путевой дроссель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена путевого дросселя | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 года | Бригада под руководством старшего электромеханика |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 В, фазометр или векторметр, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, набор гаечных ключей, гайки, цифровые и буквенные трафареты, малярные кисти, наждачная бумага, воск, белая краска, обтирочные концы.

91

При использовании автодрезины АГМ в составе бригады должен быть работник, имеющий удостоверение стропальщика. О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Снятие дросселя

Перед снятием дросселя следует измерить напряжение на его выводах и сличить со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи. Отсоединить перчатки и среднюю шину, отключить в кабельной муфте дросселя ДТМ-0,17-1000 кабельные жилы, на которые навесить бирки (у дросселя ДОМБ-1000 бирки навесить на гибкие перемычки). Раскрепить фланец и скобу, крепящие кабель к муфте и основанию дросселя, вынуть кабель из муфты. Дроссель снять с основания краном и перенести его на платформу автодрезины.

4. Проверка напряжения на путевых реле

Измерить напряжение на путевых реле согласно методике, изложенной в технологической карте № 42, и сравнить его со значениями, указанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи.

Разность измерений не должна превышать 5 %. При необходимости внести поправку в карточку электрических параметров рельсовой цепи.

5. Проверка шунтовой чувствительности рельсовой цепи

Проверить шунтовую чувствительность рельсовой цепи согласно методике, изложенной в технологической карте № 43.

2. Установка дросселя

Основание очистить от пыли, краном снять новый дроссель с платформы автодрезины и установить его на основание. Поставить болты, изолирующие втулки и шайбы и дроссель закрепить. Зачистить поверхности выводов дросселя, шины и перчатки дроссельных перемычек. К выводам дросселя присоединить и закрепить шину и перчатки дроссельных перемычек (гибкие перемычки дросселя ДОМБ-1000). Кабель ввести в кабельную муфту дросселя ДТМ-0,17-1000 и подключить его к дополнительной обмотке.

Измерить напряжение на выводах дросселя и сравнить его со значениями, полученными при измерении согласно п. 1 настоящей карты, разность измерений не должна превышать ±5 %. Закрепить гайки болтов, крепящих дроссель к основанию; кабель закрепить фланцем к кабельной муфте и скобой к основанию дросселя. Установить восковые сигналы на перчатках и шине. На корпусе дросселя надписать номер рельсовой цепи.

3. Проверка сопротивления изоляции

Проверить сопротивление изоляции обмотки путевого дросселя от корпуса и корпуса дросселя от тела тоннеля согласно п. 2 технологической карты №51.

92

6. Проверка угла сдвига фаз на путевых реле

Проверить угол сдвига фаз на путевых реле согласно п. 1 технологической карты № 45.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-81М, настольный журнал, а результаты измерений — в Журнал ШУ-64М.

| Московский | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 53 |
| --- | --- |
| метрополитен Служба сигнализации и связи | Устройств АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель | мые пункты |
| Проверка подвижным со- | При вводе в эксплуа- | Начальники дис- | 1.1—1.7; |
| ставом зависимостей уст- | тацию | танций сигнали- | 1.9—1.19; |
| ройств АЛС-АРС, ДАУ- |  | зации и движе- |  |
| АРС |  | ния; начальник |  |
|  |  | электродепо |  |
| То же ДАУ -ДНЕПР |  |  | 1.1—1.4; |
|  |  |  | 1.8—1.19 |
| Проверка типовым шун- | После монтажных ра- | Старший | 2.1—2.5 |
| том зависимостей уст- | бот, связанных с изме- | электромеханик, | 2.15—2.21 |
| ройств АЛС-АРС, ДАУ- | нением зависимостей | лектромеханик, |  |
| АРС, ДАУ-ДНЕПР | устройств АЛС-АРС, | электромонтер |  |
|  | ДАУ-АРС |  |  |
|  | При плановой замене |  | 2.1—2.9; |
|  | аппаратуры, 1 раз в 3 |  | 2.15—2.21 |
|  | года |  |  |

93

Техническая документация, измерительные приборы и инструмент: схематический план путей с расположением светофоров, рельсовых цепей и распределением сигнальных частот АЛС-АРС, таблицы распределения кодовых сигналов АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР, комбинированный измерительный прибор, измеритель управляющих сигналов в системе АРС (далее измеритель АРС), типовой испытательный шунт сопротивлением 0,06 Ом, набор инструментов электромеханика.

1. Проверка зависимостей устройств ДАУ-АРС и ДАУ-ДНЕПР подвижным составом

- Проверку выполнить при вводе в эксплуатацию устройств
ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР на новых линиях и в ночной перерыв движе
ния пассажирских электропоездов при их реконструкции на действую
щих линиях двумя составами на закрытом для движения участке пути:
первый состав — мотодрезина, а второй — электропоезд, состоящий из
вагонов типов 81-717 и 81-714, оборудованных поездными устройства
ми ДАУ-АРС или ДАУ-ДНЕПР.

- Для проверки правильности включения кодовых сигналов
ДАУ-АРС или ДАУ-ДНЕПР в рельсовых цепях необходимо составить
схематические планы с расположением светофоров, рельсовых цепей и
распределением сигнальных частот АЛС-АРС, а также таблицы рас
пределения указанных кодовых сигналов в зависимости от свободнос-
ти или занятости впереди расположенных рельсовых цепей.

Примечание. После приемки в эксплуатацию устройств ДАУ-АРС и ДАУ-ДНЕПР указанные планы и таблицы должны быть переданы на соответствующую дистанцию сигнализации.

1.3. В каждой рельсовой цепи необходимо проверить зависимость и правильность включения сигнальных частот АЛС-АРС в кодовых сигналах ДАУ-АРС или ДАУ-ДНЕПР поочередным занятием первым составом всех рельсовых цепей, входящих в тормозной путь АЛС-АРС.

По указаниям руководителя проверки, передаваемым по поездной радиосвязи или переносным радиостанциям, первый состав (мотодрезина) передвигается в правильном направлении при удалении от второго состава или в неправильном направлении при сближении со вторым составом. Второй состав, на котором проверяется правильность включения сигнальных частот АЛС-АРС в указанных кодовых сигналах, должен находиться позади первого состава (по направлению движения) и становиться головным вагоном на проверяемой рельсовой цепи на время ее проверки.

1.4. На каждой рельсовой цепи необходимо проверить: 1.4.1. Отсутствие сигнальных частот АЛС-АРС при нахождении головного вагона второго состава в начале проверяемой рельсовой цепи, а хвостовых скатов первого состава на ее противоположном конце.

94

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться лампа 0Ч.

1.4.2.	Наличие запрещающей и отсутствие разрешающей сигналь
ных частот АЛС-АРС при поочередном шунтировании первым соста
вом всех рельсовых цепей, входящих в тормозной путь АЛС-АРС.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включаться лампа 0.

1.4.3.	Правильность включения разрешающей сигнальной частоты
АЛС-АРС при удалении первого состава (мотодрезины) от проверяе
мой рельсовой цепи на расстояние не менее длины тормозного пути
АЛС-АРС для скорости, максимально допускаемой данной разрешаю
щей сигнальной частотой АЛС-АРС в соответствии со схемой или таб
лицей распределения сигнальных частот АЛС-АРС в кодовых сигна
лах ДАУ-АРС или ДАУ-ДНЕПР.

1.5.	На линиях, оборудованных устройствами ДАУ-АРС, предус
мотрено два режима работы указанных устройств:

- Режим предупредительной сигнализации (режим ДАУ-ПС)
при совместной работе комплектов поездных устройств головного и
хвостового вагонов электропоезда;

- Режим АРС и ПС при отключенном комплекте поездных уст
ройств головного вагона и работе комплекта поездных устройств хвос
тового вагона электропоезда (режим ДАУ-АРС).

1.6.	На линиях, оборудованных устройствами ДАУ-АРС, в режиме
ДАУ-ПС необходимо проверить:

1.6.1.	Включение двухчастотного кодового  сигнала, в котором
более низкая частота несет основную информацию о текущем зна
чении допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, а более
высокая — предупредительную информацию об ожидаемом значении
допустимой скорости на последующей рельсовой цепи.

Если ожидаемое значение допустимой скорости на последующей рельсовой цепи меньше значения допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, то на втором составе двухчастотный кодовый сигнал должен восприниматься как комбинация по две из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225; 275 Гц.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должны включиться две лампы с соответствующими цифровыми сигнальными показаниями. Большее из двух цифровых показаний указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи, а меньшее — предельно допустимую скорость на последующей рельсовой цепи;

1.6.2.	Включение кодового сигнала Равенство скоростей, когда
ожидаемое значение допустимой скорости на последующей рельсовой
цепи равно или больше допустимой скорости на проверяемой рельсо
вой цепи. На втором составе в головном и хвостовом вагонах должна
восприниматься одна из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225;
275 Гц.

95

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться одна лампа с соответствующим цифровым сигнальным показанием, которое указывает предельно допустимую скорость на проверяемой и последующей рельсовых цепях;

1.6.3. Включение кодового сигнала Направление движения в хвостовом вагоне второго состава при нахождении его головного вагона перед полуавтоматическим светофором после задания маршрута и открытия светофора или перед выходными светофорами на промежуточных станциях. На втором составе указанный кодовый сигнал должен восприниматься как двухчастотный, состоящий из сигнальных частот АЛС-АРС 175 (в головном вагоне) и 325 Гц (в хвостовом вагоне) на промежуточных станциях или 225 (в головном вагоне) и 325 Гц (в хвостовом вагоне) после задания маршрута и открытия полуавтоматического светофора.

Примечания. 1. На промежуточных станциях в кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должны включиться две лампы: 60 указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи; 40 — дешифрование поездными устройствами хвостового вагона сигнальной частоты АЛС-АРС 325 Гц.

2. После задания маршрута и открытия полуавтоматического светофора в кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться одна лампа 40, которая указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи и дешифрование поездными устройствами хвостового вагона сигнальной частоты АЛС-АРС 325 Гц.

1.7. На линиях, оборудованных устройствами ДАУ-АРС, в режиме ДАУ-АРС необходимо проверить:

1.7.1.	Включение одночастотного кодового сигнала, в котором одна
из сигнальных частот АЛС-АРС 75, 125, 175, 225, 275 Гц несет предуп
редительную информацию об ожидаемом значении допустимой ско
рости на последующей рельсовой цепи.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться одна лампа с соответствующим цифровым сигнальным показанием, которая указывает предельно допустимую скорость на последующей рельсовой цепи;

1.7.2.	Включение кодового сигнала Направление движения в хвосто
вом вагоне второго состава при нахождении его головного вагона
перед полуавтоматическим светофором после задания маршрута и от
крытия светофора или перед выходными светофорами на промежуточ
ных станциях. На втором составе указанный кодовый сигнал должен
восприниматься как одночастотный, состоящий из сигнальной часто
ты АЛС-АРС 325 Гц.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться лампа 40, которая указывает дешифрование поездными устройствами хвостового вагона сигнальной частоты АЛС-АРС 325 Гц.

1.8. На линиях, оборудованных устройствами ДАУ-ДНЕПР, необходимо проверить: 96

1.8.1.	Включение двухчастотного кодового сигнала, в котором
более низкая частота несет основную информацию о текущем зна
чении допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, а более
высокая — предупредительную информацию об ожидаемом значении
допустимой скорости на последующей рельсовой цепи.

Если ожидаемое значение допустимой скорости на последующей рельсовой цепи меньше значения допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, то на втором составе двухчастотный кодовый сигнал должен восприниматься как комбинация по две из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225; 275 Гц.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должны включиться две лампы с соответствующими цифровыми сигнальными показаниями. Большее из двух цифровых показаний указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи, а меньшее — предельно допустимую скорость на последующей рельсовой цепи;

1.8.2.	Включение предупредительной частоты АЛС-АРС 325 Гц в
двухчастотном кодовом сигнале Равенство скоростей, когда ожидае
мое значение допустимой скорости на последующей рельсовой цепи
равно или больше допустимой скорости на проверяемой рельсовой
цепи. Кроме частоты 325 Гц, на втором составе должна воспринимать
ся одна из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175 Гц.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должны включиться две лампы. Одна лампа указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи, а другая лампа Р/С — равенство скоростей;

1.8.3.	Включение кодового сигнала Направление движения в рельсо
вых цепях перед полуавтоматическим светофором после задания ма
ршрута и открытия светофора или кратковременно перед выходными
светофорами на промежуточных станциях. На втором составе указан
ный кодовый сигнал должен восприниматься как двухчастотный, со
стоящий из сигнальных частот АЛС-АРС 225 и 325 Гц.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должны включиться три лампы: 40 указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи; Р/С — равенство скоростей; Н — направление движения;

• 1.8.4. Дешифрирование поездными устройствами одной из разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225; 325 Гц как кодового сигнала о предельно допустимой скорости 40 км/ч на проверяемой рельсовой цепи.

Примечание. 1. В релейной выключить основную или предупредительную сигнальную частоту АЛС-АРС двухчастотного кодового сигнала путем изъятия предохранителя в цепи питания путевого усилителя проверяемой или последующей рельсовой цепи.

2. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться лампа 40, которая указывает предельно допустимую скорость на проследуемой рельсовой цепи.

97

3. При дешифрировании одной сигнальной частоты АЛС-АРС 325 Гц в кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться дополнительно лампа Р/С.

1.9.	В рельсовых цепях, связанных с устройствами МРЦ, при неуста
новленных маршрутах, проверить отсутствие разрешающих и запре
щающих сигнальных частот АЛС-АРС, за исключением рельсовых
цепей, расположенных перед полуавтоматическими светофорами.

Примечание. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться лампа 0Ч.

1.10.	В рельсовых цепях, расположенных перед полуавтоматически
ми светофорами, при неустановленных маршрутах необходимо прове
рить включение запрещающей сигнальной частоты АЛС-АРС 275 Гц.

Примечания. 1. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться лампа 0.

2. Пункты 1.9 и 1.10 выполнить для всех направлений движения по проверяемой рельсовой цепи, предусмотренных маршрутизацией на данной станции.

1.11.	В рельсовых цепях, связанных с устройствами МРЦ, при уста
новленных маршрутах, проверить отсутствие разрешающих и наличие
запрещающей сигнальных частот АЛС-АРС следующим образом.
После задания маршрута первый состав (мотодрезина) должен заехать
на смежную с проверяемой рельсовую цепь, а второй состав своим го
ловным вагоном — на проверяемую рельсовую цепь. Далее первый со
став должен доехать до конца маршрута, а на втором составе прове
рить включение запрещающей сигнальной частоты АЛС-АРС 275 Гц.

Примечания. 1. В кабине головного вагона второго состава на указателе АЛС должна включиться лампа 0.

2. Выполнить для всех рельсовых цепей каждого маршрута.

- Проверить правильность включения разрешающей сигналь
ной частоты АЛС-АРС в предмаршрутной и всех рельсовых цепях ма
ршрута при движении второго состава по установленному маршруту.

- При следовании второго состава по заданному маршруту не
обходимо проверить:

- Включение разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС в
рельсовых цепях маршрута;

- Выключение разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС в
рельсовых цепях, расположенных впереди второго состава, при потере
контроля положения каждой стрелки, входящей в маршрут;

- Выключение разрешающей сигнальной частоты АЛС-АРС в
последней по ходу движения рельсовой цепи маршрута после разделки
маршрута или прохода контрольной точки, установленной на оборот
ном пути станции в соответствии с проектом;

1.13.4. Выключение разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС в предмаршрутных и первой за светофором маршрутной рельсовых цепях при задании враждебных маршрутов.

Примечания. 1. Пункты 1.13.1 — 1.13.4 выполнить для всех маршрутов данной станции.

2. При включении в рельсовых цепях маршрута более одной разрешающей сигнальной частоты АЛС-АРС проверить включение всех указанных частот.

- Проверить правильность включения всех разрешающих сиг
нальных частот АЛС-АРС в предмаршрутной и всех рельсовых цепях
маршрута, в которые включается более одной разрешающей сигналь
ной частоты АЛС-АРС в зависимости от свободности впереди распо
ложенных рельсовых цепей маршрута на расстоянии не менее тормоз
ного пути АЛС-АРС на проверяемую скорость по проекту.

- Первый состав (мотодрезина) должен остановиться на рельсо
вой цепи, расположенной сразу за концом маршрута, чтобы обеспе
чить открытие полуавтоматического светофора и включение разре
шающей сигнальной частоты АЛС-АРС на меньшую скорость в прове
ряемой рельсовой цепи.

- После открытия полуавтоматического светофора второй со
став должен остановиться на проверяемой рельсовой цепи головным
вагоном, в котором проверить включение разрешающей сигнальной
частоты АЛС-АРС на меньшую скорость.

- По указанию руководителя проверки первый состав (мотодре
зина) должен передвигаться вперед и остановиться на рельсовой цепи,
не входящей в длину тормозного пути АЛС-АРС более высокой ско
рости.

- На втором составе проверить включение разрешающей часто
ты АЛС-АРС на более высокую скорость проверяемой рельсовой цепи.

- Результаты проверки оформить актом (приложение 2).

2. Проверка зависимостей устройств АЛС-АРС, ДАУ-АРС,

ДАУ-ДНЕПР шунтированием рельсовых цепей типовым

испытательным шунтом сопротивлением 0,06 Ом

- Проверку выполнить после монтажных работ, связанных с из
менением зависимостей устройств АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-
ДНЕПР и при плановой замене аппаратуры указанных устройств на
действующих линиях в ночной перерыв движения электропоездов.

- О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

- До и после замены приборов или монтажных работ, требующих
проверки   зависимостей устройств   АЛС-АРС,   ДАУ-АРС,    ДАУ-
ДНЕПР, необходимо измерить напряжение на аппаратуре и коммута
ционных панелях кроссового или релейного статива соответствующего
конца рельсовой цепи.

99

Примечание. Результаты измерений должны соответствовать значениям, указанным в карточке электрических параметров проверяемой рельсовой цепи.

2.4.	Для проверки в рельсовых цепях правильности включения ко
довых сигналов АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР необходимо при
менить схематические планы и таблицы, составленные согласно п. 1.2.

2.5.	На линиях, оборудованных устройствами АЛС-АРС, ДАУ-
АРС, ДАУ-ДНЕПР в каждой рельсовой цепи необходимо проверить
зависимость и правильность включения  сигнальных частот АЛС-
АРС в кодовых сигналах АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР по
очередным  шунтированием  типовым  испытательным  шунтом  со
противлением 0,06 Ом всех рельсовых цепей, входящих в тормозной
путь АЛС-АРС, а также отсутствие зависимости разрешающей сиг
нальной частоты АЛС-АРС    от частоты впереди расположенной
рельсовой цепи, не входящей в тормозной путь АЛС-АРС прове
ряемой рельсовой цепи.

- Для формирования кодовых сигналов ДАУ-АРС Зашунтиро
вать рельсовые цепи, входящие в участок пути, шунтируемый колесны
ми парами всех вагонов электропоезда, эксплуатируемого на данной
линии.

- Для проверки кодовых сигналов ДАУ-АРС, предназначенных
для головного вагона электропоезда, измеритель АРС подключить на
релейном стативе к гнездам измерительной панели питающего конца
проверяемой рельсовой цепи.

- Для проверки кодовых сигналов ДАУ-АРС, предназначенных
для хвостового вагона электропоезда, измеритель АРС подключить на
релейном стативе к гнездам измерительной панели релейного конца
проверяемой рельсовой цепи.

- На линиях, оборудованных устройствами ДАУ-АРС, в режиме
ДАУ-ПС необходимо проверить:

2.9.1. Включение двухчастотного кодового сигнала, в котором более низкая частота несет основную информацию о текущем значении допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, а более высокая — предупредительную информацию об ожидаемом значении допустимой скорости на последующей рельсовой цепи.

Если ожидаемое значение допустимой скорости на последующей рельсовой цепи меньше значения допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, то двухчастотный кодовый сигнал должен восприниматься как комбинация по две из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225; 275 Гц.

Примечания. 1. На индикаторе измерителя АРС должна включиться лампа с соответствующим цифровым показанием сигнальной частоты АЛС-АРС.

- Для головного вагона электропоезда меньшее цифровое показание указывает пре
дельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи.

- Для хвостового вагона электропоезда большее цифровое показание указывает пре
дельно допустимую скорость на последующей рельсовой цепи;

100

2.9.2.	Включение кодового сигнала Равенство скоростей, когда
ожидаемое значение допустимой скорости на последующей рельсовой
цепи равно или больше допустимой скорости на проверяемой рельсо
вой цепи.

Для головного и хвостового вагонов электропоезда должна восприниматься одна из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225; 275 Гц.

Примечание. На индикаторе измерителя АРС должна включиться лампа с соответствующим цифровым показанием сигнальной частоты АЛС-АРС, которое указывает предельно допустимую скорость на проверяемой и последующей рельсовых цепях;

2.9.3.	Включение кодового сигнала Направление движения для хвос
тового вагона электропоезда при нахождении его головного вагона
перед полуавтоматическим светофором после задания маршрута и от
крытия светофора или перед выходными светофорами на промежуточ
ных станциях.

Указанный кодовый сигнал должен восприниматься как двухчастотный, состоящий из сигнальных частот АЛС-АРС 175 (для головного вагона) и 325 Гц (для хвостового вагона) на промежуточных станциях или 225 (для головного вагона) и 325 Гц (для хвостового вагона) после задания маршрута и открытия полуавтоматического светофора.

Примечания. 1. На индикаторе измерителя АРС должна включиться лампа с соответствующим цифровым показанием сигнальной частоты АЛС-АРС.

- На промежуточных  станциях для головного вагона должна включиться лампа
175 Гц, которая укажет предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи,
а для хвостового вагона — лампа 325 Гц.

- После задания маршрута и открытия полуавтоматического светофора для голов
ного вагона должна включиться лампа 225 Гц, которая указывает предельно допустимую
скорость на проверяемой рельсовой цепи, а для хвостового вагона — лампа 325 Гц.

2.10. В каждой рельсовой цепи, оборудованной устройствами ДАУ-ДНЕПР, необходимо проверить три режима.

- При первом режиме в отсутствие шунта на проверяемой и
предыдущей рельсовых цепях вход путевого усилителя проверяемой
рельсовой цепи отключен от сигнальных шин АЛС-АРС и замкнут
через резистор сопротивлением 220 Ом фронтовыми контактами по
вторителей путевых реле рассматриваемых рельсовых цепей.

- Во втором (предупредительном) режиме при наложении
шунта на предыдущую рельсовую цепь выключается ее путевое реле с
повторителями и вход путевого усилителя проверяемой рельсовой
цепи подключается к шинам сигнальных частот АЛС-АРС фронтовым
или тыловым контактом реле сравнения допустимых скоростей СДС.

- В третьем режиме (режиме основной сигнализации) при на
ложении шунта на проверяемую рельсовую цепь выключается ее путе
вое реле с повторителями, и вход путевого усилителя подключается к
шинам сигнальных частот АЛС-АРС контактами управляющих реле У
с проверкой свободности впереди расположенной рельсовой цепи. При
ее шунтировании вход путевого усилителя подключается к шине сиг-

101

нальной частоты АЛС-АРС 275 Гц тыловым контактом реле фиксации хвоста ФХ впереди расположенной рельсовой цепи.

- Для формирования кодовых сигналов ДАУ-ДНЕПР Зашунти
ровать проверяемую рельсовую цепь.

- Для проверки кодовых сигналов ДАУ-ДНЕПР в рельсовых
цепях типа ШЗЗ/ЦУ измеритель АРС подключить на релейном стативе
к гнездам измерительной панели питающего конца проверяемой рель
совой цепи.

- Для проверки кодовых сигналов ДАУ-ДНЕПР в рельсовых
цепях БРЦ при кодировании из одной точки измеритель АРС подклю
чить на релейном стативе к гнездам измерительной панели выходного
конца проверяемой рельсовой цепи и дополнительно к гнездам измери
тельной панели выходного конца последующей рельсовой цепи при ко
дировании из двух точек.

- На линиях, оборудованных устройствами ДАУ-ДНЕПР, необ
ходимо проверить:

2.14.1.	Включение двухчастотного кодового сигнала, в котором
более низкая частота несет основную информацию о текущем зна
чении допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, а более
высокая — предупредительную информацию об ожидаемом значении
допустимой скорости на последующей рельсовой цепи.

Если ожидаемое значение допустимой скорости на последующей рельсовой цепи меньше значения допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи, то двухчастотный кодовый сигнал должен восприниматься как комбинация по две из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175; 225; 275 Гц.

Примечания. 1. На индикаторе измерителя АРС должны включиться две лампы с соответствующими цифровыми показаниями сигнальных частот АЛС-АРС при кодировании из одной точки. Меньшее цифровое показание укажет предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи, а большее — предельно допустимую скорость на последующей рельсовой цепи.

2. На индикаторе измерительного прибора должна включиться лампа с соответствующим цифровым показанием сигнальной частоты АЛС-АРС при кодировании из двух точек;

2.14.2.	Включение предупредительной частоты АЛС-АРС 325 Гц в
двухчастотном кодовом сигнале Равенство скоростей, когда ожидае
мое значение допустимой скорости на последующей цепи равно или
больше допустимой скорости на проверяемой рельсовой цепи.

Кроме частоты 325 Гц, должна восприниматься одна из сигнальных частот АЛС-АРС 75; 125; 175 Гц.

Примечания. 1. На индикаторе измерителя АРС должны включиться две лампы с соответствующими цифровыми показаниями сигнальных частот АЛС-АРС при кодировании из одной точки. Одна лампа указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи, а другая лампа 325 Гц — равенство скоростей.

102

2. На индикаторе измерителя АРС должна включиться лампа с соответствующим цифровым показанием сигнальной частоты АЛС-АРС при кодировании из двух точек;

2.14.3. Включение кодового сигнала Направление движения в рельсовых цепях перед полуавтоматическим светофором после задания маршрута и открытия светофора или кратковременно перед выходными светофорами на промежуточных станциях. Указанный кодовый сигнал должен восприниматься как двухчастотный, состоящий из сигнальных частот АЛС-АРС 225 и 325 Гц.

Примечания. 1. На индикаторе измерителя АРС должны включиться две лампы с соответствующими цифровыми показаниями сигнальных частот АЛС-АРС.

2. Одна лампа 225 Гц указывает предельно допустимую скорость на проверяемой рельсовой цепи, а другая лампа 325 Гц — равенство скоростей и направление движения.

2.15.	В рельсовых цепях, связанных с устройствами МРЦ, при неус
тановленных маршрутах, проверить отсутствие разрешающих и запре
щающей сигнальных частот АЛС-АРС, за исключением рельсовых
цепей, расположенных перед полуавтоматическими светофорами.

Примечание. На индикаторе измерителя АРС не должна включиться лампа с цифровым показанием сигнальной частоты АЛС-АРС.

2.16.	В рельсовых цепях, расположенных перед полуавтоматически
ми светофорами, при неустановленных маршрутах необходимо прове
рить включение запрещающей сигнальной частоты АЛС-АРС 275 Гц.

Примечания. 1. На индикаторе измерителя АРС должна включиться лампа 275 Гц. 2. Пункты 2.15 и 2.16 выполнить для всех направлений движения по проверяемой рельсовой цепи, предусмотренных маршрутизацией на данной станции.

2.17.	В рельсовых цепях, связанных с устройствами МРЦ, при уста
новленных маршрутах, проверить отсутствие разрешающих и включе
ние запрещающей сигнальных частот АЛС-АРС следующим образом.
После задания маршрута установить типовой шунт на смежную с про
веряемой рельсовую цепь. Далее шунт необходимо установить пооче
редно на все остальные рельсовые цепи, входящие в данный маршрут.

Примечания. 1. На индикаторе измерителя АРС должна включиться лампа 275 Гц. 2. Выполнить для всех рельсовых цепей каждого маршрута.

- Проверить правильность включения разрешающей сигналь
ной частоты АЛС-АРС в предмаршрутной и всех рельсовых цепях ма
ршрута при движении поезда (установки шунта) по заданному ма
ршруту.

- При следовании по заданному маршруту необходимо прове
рить:

2.19.1. Включение разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС в рельсовых цепях маршрута;

юз

105

- Выключение разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС в
рельсовых цепях маршрута, расположенных позади шунта;

- Выключение разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС в
рельсовых цепях, расположенных впереди шунта, при потере контроля
положения каждой стрелки, входящей в маршрут;

- Выключение разрешающей сигнальной частоты АЛС-АРС в
последней по ходу движения рельсовой цепи маршрута после разделки
маршрута в соответствии с проектом;

- Выключение разрешающих сигнальных частот АЛС-АРС в
предмаршрутных и первой за светофором маршрутной рельсовых
цепях при задании враждебных маршрутов.

Примечания. 1. Пункты 2.19.1—2.19.5 выполнить для всех маршрутов данной станции.

2. При включении в рельсовых цепях маршрута более одной разрешающей сигнальной частоты АЛС-АРС проверить включение всех указанных частот.

2.20. После открытия полуавтоматического светофора необходимо установить один шунт на рельсовой цепи, расположенной сразу за концом маршрута, чтобы обеспечить включение разрешающей сигнальной частоты АЛС-АРС на меньшую скорость в проверяемой рельсовой цепи, а другим — поочередно шунтировать впереди расположенные рельсовые цепи, входящие в длину тормозного пути АЛС-АРС проверяемой скорости.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал, результаты проверки — в Журнал ШУ-64М.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 54 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АРС |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка исправности действия устройств АЛС-АРС или дублирующих устройств | 1 раз в три месяца для устройств АЛС-АРС 1 раз в шесть месяцев для дублирующих устройств | Персонал вагона лаборатории службы сигнализации и связи |

Перед началом проверки отрегулировать регистрирующие устройства, согласно инструкции по эксплуатации вагона-лаборатории.

При следовании вагона-лаборатории по проверяемой линии включить регистрирующие устройства и зарегистрировать кодовые сигналы. После окончания проверки выключить регистрирующие устройства.

Обработать результаты проверки с оформлением акта.

104

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 55 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель | Выполняемые пункты |
| Регулировка сигнальных частот и уровней токов АЛС-АРС в рельсовой цепи частотой 50 Гц с ге- | При вводе в эксплуатацию После монтажных работ, связанных с вклю- | Старший электромеханик, электромеханик, |  |
| нератором ГАЛСМ и на- | чением сигнальных | электромонтер |  |
| ложением: | частот АЛС-АРС |  |  |
| АЛС-АРС | При плановой замене |  | 1.10; 1.35 |
| ДАУ-АРС | аппаратуры |  | 1.18; 1.35 |
| То же в рельсовой цепи |  |  |  |
| частотой 50 Гц ШЗЗ/ЦУ с |  |  |  |
| наложением: |  |  |  |
| ДАУ-АРС |  |  | 2.10—2.13; |
|  |  |  | 2.21; 2.25 |
| ДАУ-ДНЕПР |  |  | 2.10—2.13; |
|  |  |  | 2.24; 2.25 |
| То же в бесстыковой рель- |  |  | 3.8; 3.20 |
| совой цепи БРЦ с наложе- |  |  | 3.26 |
| нием ДАУ-ДНЕПР |  |  |  |
| Измерение сигнальных | 1 раз в три года на участ- | Старший |  |
| частот и уровней токов АЛС-АРС в рельсовой цепи частотой 50 Гц с ге- | ках, не проверяемых вагоном-лабораторией | электромеханик, электромеханик, |  |
| нератором ГАЛСМ и на- |  | электромонтер | 1.1—1.9 |
| ложением: |  |  | 1.11 — 1.15; |
| АЛС-АРС |  |  | 1.19—1.35 |
| ДАУ-АРС |  |  | 1.1—1.9; |
|  |  |  | 1.11—1.17; |
|  |  |  | 1.34; 1.35 |
| То же в рельсовой цепи |  |  |  |
| частотой 50 Гц ШЗЗ/ЦУ с |  |  |  |
| наложением; |  |  |  |
| ДАУ-АРС |  |  | 2.1—2.9; |
|  |  |  | 2.10—2.20; |
|  |  |  | 2.25 |
| ДАУ-ДНЕПР |  |  | 2.1—2.9; |
|  |  |  | 2.12—2.19; |
|  |  |  | 2.22; 2.23; |
|  |  |  | 2.25 |
| То же в рельсовой цепи |  |  | 3.1—3.7; |
| БРЦ с наложением ДАУ- |  |  | 3.9—3.19; |
| ДНЕПР |  |  | 3.21—3.26 |

Техническая документация, измерительные приборы и инструмент: схематический план путей с расположением светофоров, рельсовых цепей и распределением сигнальных частот АЛС-АРС; таблицы распределения кодовых сигналов АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР; комбинированный измерительный прибор; измеритель управляющих сигналов в системе АРС (далее измеритель АРС); индуктивный индикатор уровня тока сигнальных частот АЛС-АРС; типовой испытательный шунт сопротивлением 0,06 Ом; набор инструментов электромеханика.

Общие указания

Сигнальные частоты и уровни токов устройств АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-ДНЕПР регулировать и измерить при вводе в эксплуатацию новых линий и в ночной перерыв движения пассажирских электропоездов при реконструкции действующих линий или плановой замене

аппаратуры.

При вводе в эксплуатацию вновь смонтированных устройств составить карточку электрических параметров для каждой рельсовой

цепи.

После ввода в эксплуатацию о предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Измерение и регулировка сигнальных частот

и токов АЛС-АРС в рельсовой цепи частотой 50 Гц

с генератором ГАЛСМ

- При централизованном размещении аппаратуры измерения
сигнальных частот и токов АЛС-АРС начинать с наиболее разрешаю
щей частоты.

- Перед началом измерений отключить цепь питания проверяе
мой рельсовой цепи изъятием предохранителя в первичной обмотке
трансформатора СПТ, если питание генератора ГАЛСМ осуществля
ется от отдельного трансформатора или отключением одного питаю
щего провода с зажима вторичной обмотки трансформатора СПТ с
последующим подключением его под один зажим с другим прово
дом, питающим рельсовую цепь, если питание генератора ГАЛСМ
осуществляется   от   трансформатора СПТ проверяемой рельсовой

цепи.

1.3.	Установить на релейном конце проверяемой рельсовой цепи ти
повой шунт, а индуктивный индикатор уровня тока положить на го
ловку ходового рельса таким образом, чтобы место установки шунта и
106

подсоединения болтов дроссельных перемычек было между изолирующим стыком и указанным индикатором.

Примечания. 1. Вместо типового шунта и индуктивного индикатора уровня тока можно применять измеритель АРС.

2. Включить измеритель АРС в соответствии с инструкцией по эксплуатации для измерения тока таким образом, чтобы суммарное входное сопротивление указанного измерителя с соединительными проводами было 0,06 Ом.

- В цепи вторичной обмотки трансформатора СОТ проверяемой
рельсовой цепи изъять предохранитель.

- К гнездам изъятого предохранителя подключить комбиниро
ванный измерительный прибор или измеритель устройств автомати
ческого регулирования скорости.

- Измерить и записать значение тока в цепи вторичной обмотки
трансформатора СОТ проверяемой рельсовой цепи при наиболее раз
решающей частоте АЛС-АРС.

- Поворачивая переключатель индуктивного индикатора уровня
тока, установленного на головке ходового рельса, определить наи
большее отклонение его стрелки в пределах сектора уровня тока изме
ряемой сигнальной частоты АЛС-АРС и записать показание.

Примечание. Сигнальная частота АЛС-АРС, включаемая в проверяемой рельсовой цепи, определяется по положению переключателя индуктивного индикатора уровня тока.

- При пользовании измерителем АРС в режиме измерения тока
выполнить соответствующие пункты инструкции по эксплуатации дан
ного измерителя.

- Измеренные токи сигнальных частот АЛС-АРС, поступающие
в проверяемую рельсовую цепь, должны соответствовать данным, при
веденным ниже.

Сигнальная частота, Гц        75	125	175	225	275	325

Ток, А, АЛС-АРС

в рельсах	4,5—5,5      3,0—5,4   2,5—5,0     1,7—4,0       1,2—3,2       1,1—3,2

- Регулировка уровней токов АЛС-АРС в рельсах до указанных
в п. 1.9. значений, осуществляется изменением напряжения на вторич
ной обмотке трансформатора СОТ проверяемой рельсовой цепи.

- Снять типовой шунт и измерительный прибор с рельсов прове
ряемой рельсовой цепи.

- В релейной    отключить  измерительный  прибор  и  устано
вить на место изъятый предохранитель согласно п. 1.4.

Примечание. Токи частот, менее разрешающих сигналов и запрещающей частоты АЛС-АРС измерить в последовательности согласно пп. 1.2—1.12, изъяв предохранитель рельсовой цепи, при занятии которой в проверяемую рельсовую цепь включается менее разрешающая частота и т.д. до запрещающей частоты.

107

- Закончив измерения, установить на место изъятые предохра
нители и подключить питающий провод согласно п. 1.2   и примеча
нию к п. 1.12.

- Для проведения измерений в рельсовой цепи, связанной с уст
ройствами МРЦ, поочередно устанавливать маршруты, в которые вхо
дит проверяемая рельсовая цепь, или маршруты, для которых она рас
положена непосредственно перед полуавтоматическим светофором,
открываемым при установленном маршруте.

Примечание. Сигнальную частоту и ток АЛС-АРС в рельсовых цепях с двусторонним движением необходимо измерить с каждого конца проверяемой рельсовой цепи.

- Установить маршрут и в проверяемой рельсовой цепи выпол
нить измерения согласно пп. 1.1—1.13и пп. 2.17—2.20 технологической
карты № 53.

- При оборудовании устройствами ДАУ-АРС в проверяемой
рельсовой цепи выполнить измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для основной сигнализации согласно пп. 1.1—1.15.

Примечание: Перед началом измерения изъять предохранитель в цепи питания путевого усилителя на релейном конце проверяемой рельсовой цепи.

1.17.	При оборудовании устройствами ДАУ-АРС в проверяемой
рельсовой цепи выполнить измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для предупредительной сигнализации согласно пп. 1.1—
1.15.

Примечания. 1. Перед началом измерений изъять предохранитель в цепи вторичной обмотки трансформатора СОТ на питающем конце проверяемой рельсовой цепи.

- Установить типовой шунт или подключить измеритель АРС в режиме измерения
тока на питающем конце проверяемой рельсовой цепи.

- Для формирования кодовых сигналов ДАУ-АРС Зашунтировать рельсовые цепи,
входящие в участок пути, шунтируемого колесными парами всех вагонов электропоезда
на данной линии.

- Регулировка токов АЛС-АРС в рельсах для кодовых сигналов
ДАУ-АРС до указанных выше значений (см. п. 1.9) осуществляется со
гласно п. 1.10.

- При размещении аппаратуры в тоннельных шкафах измерения
сигнальных частот и токов АЛС-АРС начинать с наиболее разрешаю
щей частоты.

- Перед началом измерений отключить цепь питания проверяе
мой рельсовой цепи согласно п. 1.2.

1.21.	Установить на релейном конце проверяемой рельсовой цепи
типовой шунт, а индуктивный индикатор уровня тока положить на го
ловку ходового рельса таким образом, чтобы место установки шунта и
подсоединения болтов дроссельных перемычек было между изолирую
щим стыком и указанным индикатором.

Примечания. 1. Вместо типового шунта и индуктивного индикатора уровня тока можно применить измеритель АРС.

108

2. Включить измеритель АРС в соответствии с инструкцией по эксплуатации для измерения тока таким образом, чтобы суммарное входное сопротивление указанного измерителя с соединительными проводами было 0,06 Ом.

- В цепи вторичной обмотки трансформатора СОГпроверяемой
рельсовой цепи изъять предохранитель.

- К гнездам изъятого предохранителя подключить комбиниро
ванный измерительный прибор или измеритель АРС.

- Измерить и записать ток в цепи вторичной обмотки трансфор
матора СОТ проверяемой цепи при наиболее разрешающей частоте
АЛС-АРС.

- Поворачивая рукоятку   индуктивного индикатора уровня
тока, установленного на головке ходового рельса, определить наи
большее отклонение его стрелки в пределах сектора уровня тока изме
ряемой сигнальной частоты АЛС-АРС и записать показание.

Примечание. Сигнальная частота АЛС-АРС, включаемая в проверяемой рельсовой цепи, определяется по положению переключателя индуктивного индикатора уровня тока.

- При пользовании измерителем АРС в режиме измерения тока
выполнить соответствующие пункты инструкции по эксплуатации дан
ного измерителя.

- Измеренные токи сигнальных частот АЛС-АРС, включенных в
проверяемую рельсовую цепь, должны соответствовать п. 1.9.

- Сравнить результаты измерений с данными, указанными в
карточке электрических параметров проверяемой рельсовой цепи.

- Регулировка токов АЛС-АРС в рельсах до значений, указан
ных в п. 1.9, осуществляется согласно п. 1.10.

- Снять типовой шунт и измерительный прибор с рельсов прове
ряемой рельсовой цепи.

- Отключить измерительный прибор и установить на место
изъятый предохранитель согласно п. 1.22.

Примечания: 1. Токи частот менее разрешающих сигналов и запрещающей частоты АЛС-АРС измерить согласно пп. 1.20—1.31, изъяв предохранитель рельсовой цепи, при занятии которой в проверяемую рельсовую цепь включается менее разрешающая частота и т.д. до запрещающей частоты.

2. Допускается измерить сигнальные частоты и токи АЛС-АРС в рельсах, отключая соответствующие управляющие реле, начиная с реле наиболее разрешающей частоты.

- Закончив измерения, установить на место изъятые предохра
нители и подключить питающий провод согласно п. 1.20 и примеча
нию 1 к п. 1.31.

- При размещении аппаратуры в тоннельных шкафах устано
вить маршрут и в проверяемой рельсовой цепи выполнить измерения
согласно пп. 1.19—1.32 и пп. 2.17—2.20 технологической карты № 53.

109

- Указания работникам, шунтирующим поочередно рельсовые
цепи и находящимся на питающем конце проверяемой рельсовой цепи,
передаются по технологической связи.

- После регулировки и измерений полученные данные занести в
карточку электрических параметров проверяемой рельсовой цепи.

2. Измерение и регулировка сигнальных частот

и токов АЛС-АРС в рельсовой цепи частотой 50 Гц

типа ШЗЗ/ЦУ

- Измерения сигнальных частот и токов АЛС-АРС начинать с
наиболее разрешающей частоты.

- Перед началом измерений отключить цепь питания проверяе
мой рельсовой цепи изъятием предохранителя в первичной обмотке
трансформатора ПТ и отключением одного питающего провода с за
жима вторичной обмотки трансформатора ПТ с последующим под
ключением его под один зажим с другим проводом, питающим прове
ряемую рельсовую цепь.

- Установить на релейном конце проверяемой рельсовой цепи ти
повой шунт, а индуктивный индикатор уровня тока положить на го
ловку ходового рельса таким образом, чтобы место установки шунта и
подсоединения болтов дроссельных перемычек было между изолирую
щим стыком и указанным индикатором.

Примечания. 1. Вместо типового шунта и индуктивного индикатора уровня тока можно применить измеритель АРС.

2. Включить измеритель АРС в соответствии с инструкцией по эксплуатации для измерения тока таким образом, чтобы суммарное входное сопротивление указанного измерителя с соединительными проводами было 0,06 Ом.

- В релейной на коммутационной панели кроссового статива
изъять дужку питающего конца проверяемой рельсовой цепи.

- К гнездам изъятой дужки подключить комбинированный изме
рительный прибор или измеритель АРС.

- Измерить и записать ток в цепи питающего конца проверяемой
рельсовой цепи при наиболее разрешающей сигнальной частоте АЛС-
АРС.

- Поворачивая переключатель индуктивного индикатора уровня
тока, установленного на головке ходового рельса, определить наи
большее отклонение его стрелки в пределах сектора уровня тока изме
ряемой сигнальной частоты АЛС-АРС и записать показание.

Примечание. Сигнальная частота АЛС-АРС, включаемая в проверяемой рельсовой цепи, определяется по положению переключателя индуктивного индикатора уровня тока.

ПО

- При пользовании измерителем АРС в режиме измерения тока
выполнить соответствующие пункты инструкции по эксплуатации ука
занного измерителя.

- Измеренные токи сигнальных частот АЛС-АРС, включенных в
проверяемую рельсовую цепь, должны соответствовать п. 1.9.

2.10.	Регулировку сигнальных частот и токов АЛС-АРС проводить
согласно пп. 2.1—2.8 и начать с настройки выходного фильтра ФП-
АЛСМ в резонанс на наиболее разрешающую частоту для проверяе
мой рельсовой цепи.

Примечание. Резонанс настроить подбором емкости фильтра ФП-АЛСМ и установкой внешних перемычек на выводах 21, 41, 43, 81, 83, 71, 72 указанного фильтра.

2.11.	Резонанс фиксируется при достижении максимального напря
жения на выходе (выводы 11—42) фильтра ФП-АЛСМ, когда напряже
ние на конденсаторе (выводы 21—42) и катушке индуктивности (выво
ды в зависимости от сигнальной частоты указаны ниже) указанного
фильтра должны быть равны.

Частота, Гц	75	125	175	225	275	325

Выводы фильтра	42—11       42—11      42—13      42—22      42—62      42—61

- На выводах 1—2 путевого усилителя ПУ-1(УП-1) должно
быть напряжение 16,0-18,0 В; на выводах 13—22— 4,5-:-7,5; на выво
дах 3—4 — не менее 28 В. На первичной обмотке выходного транс
форматора ПТЦ(ТП) напряжение должно быть не менее 28, а на вто
ричной — 30 В.

- Если измеренные токи АЛС-АРС не соответствуют данным,
приведенным в п. 1.9, то их необходимо отрегулировать переключени
ем вторичной обмотки трансформатора ВТ проверяемой рельсовой
цепи.

- Снять типовой шунт и измерительный прибор с рельсов прове
ряемой рельсовой цепи.

- В релейной СЦБ отключить измерительный прибор и устано
вить на место изъятую дужку согласно п. 2.4.

- Закончив измерения, установить на место изъятые предохра
нители и подключить провода, переключенные согласно п.2.2.

- Для проведения измерений в рельсовой цепи, связанной с уст
ройствами МРЦ, поочередно устанавливать маршруты, в которые вхо
дит проверяемая рельсовая цепь, или маршруты, для которых она рас
положена непосредственно перед полуавтоматическим светофором,
открываемым при установленном маршруте.

- Установить маршрут и в проверяемой рельсовой цепи выпол
нить измерения согласно пп. 2.1—2.16 и пп. 2.15—2.20 технологической
карты № 53.

2.19.	При оборудовании устройствами ДАУ-АРС в проверяемой
рельсовой цепи выполнить измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для основной сигнализации согласно пп. 2.1—2.18.

Примечание. Перед началом измерений изъять предохранитель в цепи питания путевого усилителя на релейном конце проверяемой рельсовой цепи.

2.20.	При оборудовании устройствами ДАУ-АРС в проверяемой
рельсовой цепи произвести измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для предупредительной сигнализации согласно пп. 2.1—
2.18.

Примечания. 1. Перед началом измерений изъять предохранитель в цепи питания путевого усилителя на питающем конце проверяемой рельсовой цепи.

- Установить типовой шунт или подключить измеритель АРС в режиме измерения
тока на питающем конце проверяемой рельсовой цепи.

- Для формирования кодовых сигналов ДАУ-АРС Зашунтировать рельсовые цепи,
входящие в длину участка пути, шунтируемого колесными парами всех вагонов поезда на
данной линии.

- Регулировка уровней токов АЛС-АРС в рельсах для кодовых
сигналов ДАУ-АРС до значений, указанных в п. 1.9, осуществляется
согласно пп. 2.10—2.13.

- При оборудовании устройствами ДАУ-ДНЕПР в проверяемой
рельсовой цепи произвести измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для основной сигнализации согласно пп. 2.1—2.18.

Примечание. Перед началом измерений изъять предохранитель в цепи питания путевого усилителя на питающем конце последующей рельсовой цепи.

2.23.	При оборудовании устройствами ДАУ-ДНЕПР в проверяемой
рельсовой цепи выполнить измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для предупредительной сигнализации согласно пп. 2.1 —
2.18.

Примечания. 1. Перед началом измерений изъять предохранитель в цепи питания путевого усилителя на питающем конце проверяемой рельсовой цепи.

2. Для формирования кодовых сигналов установить типовой шунт или подключить измеритель АРС в режиме измерения тока на питающем конце проверяемой рельсовой . цепи.

- Регулировка токов АЛС-АРС в рельсах для кодовых сигналов
ДАУ-ДНЕПР до значений, указанных в п. 1.9, осуществляется соглас
но пп. 2.10—2.13.

- После регулировки и измерений полученные данные занести в
карточку электрических параметров проверяемой рельсовой цепи.

112

3. Измерение и регулировка сигнальных частот

и токов АЛС-АРС в бесстыковой рельсовой цепи

типа БРЦ

3.1.	При оборудовании устройствами ДАУ-ДНЕПР в проверяемой
рельсовой цепи выполнить измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для основной сигнализации, начиная с наиболее разрешаю
щей частоты.

Примечание. Перед началом измерений изъять предохранитель в цепи питания путевого усилителя на выходном конце последующей рельсовой цепи.

3.2.	Подключить измеритель АРС между рельсами на входном
конце проверяемой рельсовой цепи за местом подсоединения болтов
дроссельных перемычек.

Примечание. Включить измеритель АРС в соответствии с инструкцией по эксплуатации для измерения тока таким образом, чтобы суммарное входное сопротивление указанного измерителя с соединительными проводами было 0,06 Ом.

- В релейной на коммутационной панели кроссового статива
изъять дужку выходного конца проверяемой рельсовой цепи.

- К гнездам изъятой дужки подключить измеритель АРС.

- Измерить в релейной и записать ток в цепи выходного конца
проверяемой рельсовой цепи при наиболее разрешающей сигнальной
частоте АЛС-АРС.

- Измерить и записать ток в рельсах на входном конце проверяе
мой рельсовой цепи.

Примечание. Данное измерение выполнить измерителем АРС, подключенным согласно п. 3.2.

- Измеренные токи сигнальных частот АЛС-АРС, включенных в
проверяемую рельсовую цепь, должны соответствовать п. 1.9.

- Регулировка токов АЛС-АРС в рельсах для кодовых сигналов
основной сигнализации ДАУ-ДНЕПР до значений, указанных в п. 1.9,
осуществляется согласно пп. 2.10—2.13.

- Отключить измеритель АРС на рельсах проверяемой рельсовой
цепи.

3.10.	В релейной СЦБ отключить измеритель АРС и установить на
место изъятую дужку согласно п. 3.3.

Примечание. Токи частот менее разрешающих сигналов и запрещающей частоты АЛС-АРС измерить согласно пп. 3.2—3.10, изъяв предохранитель рельсовой цепи, при занятии которой в проверяемую рельсовую цепь включается менее разрешающая частота и т.д. до запрещающей частоты.

- Закончив измерения, установить на место изъятые предохра
нители согласно примечаниям к пп. 3.1 и 3.10.

- Для проведения измерений в рельсовой цепи, связанной с уст
ройствами МРЦ, поочередно устанавливать маршруты, в которые вхо
дит проверяемая рельсовая цепь, или маршруты, для которых она рас-

положена непосредственно перед полуавтоматическим светофором, открываемым при установленном маршруте.

Примечание. Сигнальную частоту и ток АЛС-АРС в рельсовых цепях с двусторонним движением необходимо измерить с каждого конца проверяемой рельсовой цепи.

- Установить маршрут и в проверяемой рельсовой цепи выпол
нить измерения согласно пп. 3.1—3.11.

- При оборудовании устройствами ДАУ-ДНЕПР в проверяемой
рельсовой цепи выполнить измерения сигнальных частот и токов
АЛС-АРС для предупредительной сигнализации, начиная с наиболее
разрешающей частоты.

Примечания. 1. Перед началом измерений изъять предохранитель в цепи питания путевого усилителя на выходном конце проверяемой рельсовой цепи.

2. Для формирования кодовых сигналов установить типовой шунт или подключить измеритель АРС в режиме измерения тока на входном конце проверяемой рельсовой цепи за местом подсоединения болтов дроссельных перемычек.

- В релейной на коммутационной панели кроссового статива
изъять дужку выходного конца проверяемой рельсовой цепи при коди
ровании из одной точки или дужку выходного конца впереди располо
женной рельсовой цепи при кодировании из двух точек.

- К гнездам изъятой дужки подключить измеритель АРС.

- Измерить и записать ток в цепи выходного конца проверяемой
рельсовой цепи при кодировании из одной точки или в цепи выходного
конца впереди расположенной рельсовой цепи при кодировании из
двух точек.

- Измерить и записать ток в рельсах на входном конце проверяе
мой рельсовой цепи при кодировании из одной или двух точек.

Примечание. Данное измерение выполнить измерителем АРС, подключенным согласно примечания 2 к п. 3.14.

- Измеренные токи сигнальных частот АЛС-АРС, включенных в
проверяемой рельсовой цепи, должны соответствовать п. 1.9.

- Регулировка токов АЛС-АРС в рельсах для кодовых сигналов
предупредительной сигнализации ДАУ-ДНЕПР до значений, указан
ных в п. 1.9., выполняется согласно пп. 2.10—2.13.

- Отключить измеритель АРС на рельсах проверяемой рельсо
вой цепи.

- В релейной СЦБ отключить измеритель АРС и установить на
место изъятую дужку согласно п. 3.15.

Примечание. Токи частот менее разрешающих сигналов и запрещающей частоты АЛС-АРС измерить согласно пп. 3.14—3.22, изъяв предохранитель рельсовой цепи, при занятии которой в проверяемую рельсовую цепь включается менее разрешающая частота и т.д. до запрещающей частоты.

3.23.	Закончив измерения, установить на место изъятые предохра
нители согласно примечаниям к пп.3.14и 3.22.

114

3.24.	Для проведения измерений в рельсовой цепи, связанной с уст
ройствами МРЦ, поочередно устанавливать маршруты, в которые вхо
дит проверяемая рельсовая цепь, или маршруты, для которых она рас
положена непосредственно перед полуавтоматическим светофором,
открываемым при установленном маршруте.

Примечание. Сигнальную частоту и ток АЛС-АРС в рельсовых цепях с двусторонним движением необходимо измерять с каждого конца проверяемой рельсовой цепи.

- Установить маршрут и в проверяемой рельсовой цепи выпол
нить измерения согласно пп. 3.14—3.23 и п. 2.14.3 технологической
карты № 53.

- После регулировки и измерений полученные данные занести в
карточку электрических параметров проверяемой рельсовой цепи.

Результаты измерений записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в Журнал осмотра и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 56 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АЛС-АРС |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работы частотно-управляющих реле | 1 раз в три месяца | Старший электромеханик |

Работа выполняется в день проверки устойчивости работы устройств АЛС-АРС по контрольному табло по мере освобождения электропоездом рельсовых цепей по обоим главным путям.

По результатам проверки делается запись в Журнале осмотра на одной из станций участка, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 57 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АЛС-АРС |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена генераторов и усилителей | 1 раз в 4 года | Электромеханик, электромонтер |

Техническая документация, измерительные приборы, инструмент: согласно технологической карте № 55.

115

Работу следует выполнять в ночной перерыв движения электропоездов (при размещении аппаратуры в тоннеле после отключения напряжения с контактного рельса).

Перед заменой прибора сделать запись в Журнале осмотра.

1. Снятие и установка генератора, усилителя

Измерить напряжение на путевых обмотках реле и напряжение наиболее разрешающей частоты АЛС-АРС на зажимах вторичной обмотки трансформатора СОТ (если рельсовая цепь связана с устройствами МРЦ, задать маршрут, при котором в рельсовую цепь подается сигнальная частота АЛС-АРС) и ток в цепи вторичной обмотки трансформатора СОТ, для чего изъять предохранитель в цепи этой обмотки и включить амперметр в его гнезда. Записать показание прибора, после чего отключить амперметр и установить на место предохранитель.

Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи.

Изъять предохранитель в цепи питания генератора. Отсоединить штепсельную колодку от отработавшего срок генератора ГАЛСМ-66 (отсоединить от розетки генератор ПГ-2 или усилитель ПУ-1). Убедиться в исправности контактов разъемного соединения (щупом проверить исправность и регулировку контактных пружин розетки). Подсоединить к исправному и проверенному в РТУ или на участке АЛС генератору исправный и проверенный генератор ПГ-2 или усилитель ПУ-1, установить на штепсельную розетку. При этом стержень замка генератора или усилителя должен опуститься в отверстие кронштейна штепсельной розетки. Включать генератор можно только при наличии нагрузки и подключенной к генератору (усилителю) первичной обмотке трансформатора СОТ. Установить предохранитель в цепи питания.

ра СОТ, к которым подключены монтажные провода, и ток в цепи этой обмотки. Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи (разница не должна превышать ± 5 %).

3. Измерение частот и токов АЛС-АРС в рельсовой цепи

Измерить частоту АЛС-АРС и токи частот АЛС-АРС в рельсах в соответствии с технологической картой № 55 (вместо измерения частот и токов АЛС-АРС в рельсах допускается измерять напряжение и токи вторичной обмотки трансформатора СОТ). Если результаты измерений соответствуют значениям, записанным в карточку электрических параметров при регулировке рельсовой цепи, это свидетельствует о том, что токи частот АЛС-АРС в рельсах соответствуют значениям, установленным при регулировке рельсовой цепи.

4. Измерение напряжения на вторичной обмотке трансформатора СОТ

Измерить напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора СОТ, к которым подключены монтажные провода согласно п. 2.4 технологической карты № 53.

Об окончании работы по замене прибора записать в Журнал осмотра. Сделать запись в Журнале ШУ-81М. Результаты измерений напряжения на путевых реле и тока АЛС-АРС записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

2. Проверка работы генератора, усилителя

Подключить вольтметр к зажимам 17—18 генератора ГАЛСМ-б6 (выводам розетки 41—43 генератора ПГ-2; выводам розетки 1—2 усилителя ПУ-1).

Для генератора ГАЛСМ-66 напряжение питания должно быть (20 ± 2) В, а для генераторов ПГ-2 или ПУ-1 — (17 ± 2,5) В. Если напряжение питания генератора не соответствует номинальному, отрегулировать напряжение на питающем трансформаторе.

Измерить напряжение наиболее разрешающей сигнальной частоты данной рельсовой цепи на зажимах вторичной обмотки трансформато-

116

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 58 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АРС |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена фильтров ФР-1, ФР-2, ФР-225 и штепсельных фильтров АЛС-АРС | 1 раз в 10 лет | Электромеханик, электромонтер |

Техническая документация и инструмент: согласно технологической карте № 52, фазометр или векторметр Ц50.

117

Работу следует выполнять в ночной перерыв движения электропоездов, а при размещении аппаратуры в тоннеле — после снятия напряжения с контактного рельса. Рекомендуется все фильтры рельсовой цепи заменить одновременно и совмещать эту работу с измерением угла сдвига фаз токов в обмотках путевых реле.

Перед заменой прибора необходимо сделать запись в Журнале осмотра.

1. Снятие и замена фильтров

Измерить напряжение на приборах рельсовой цепи, в том числе на зажимах заменяемых фильтров (при замене фильтров на рельсовой цепи, связанной с устройствами МРЦ, задать маршрут, при котором в рельсовую цепь подается сигнальная частота АЛС-АРС); измерить ток в цепи вторичной обмотки трансформатора СОТ, для чего вынуть предохранитель в цепи этой обмотки и включить амперметр в гнезда изъятого предохранителя, записать показание прибора, после чего отключить амперметр и установить на место предохранитель. Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи.

Вынуть предохранители в цепи питания трансформатора СПТ и генератора. Вольтметром проверить отсутствие напряжения на зажимах фильтра. Проверить наличие бирок с номенклатурами на монтажных проводах и соответствие их подключению проводов к фильтру. Отсоединить монтажные провода от заменяемого фильтра. Подсоединить монтажные провода к исправному и проверенному в РТУ или мастерских фильтру. При использовании фильтра со штепсельным разъемом, изъять заменяемый фильтр из штепсельной розетки, затем вставить в штепсельную розетку исправный и проверенный в РТУ или мастерских

фильтр.

В цепях питания трансформатора СПТ и генератора установить

предохранители.

Выполнить измерения, указанные в п. 1. Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи (разница не должна превышать + 5 %). Проверить положение сектора путевого реле. При подаче в рельсовую цепь сигнальной частоты АЛС-АРС 75 Гц сектор путевого реле свободного участка не должен вибрировать заметно для глаз.

Частоты и токи АЛС-АРС в рельсах следует измерять согласно технологической карте № 55.

Измерить напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора СОТ (к которым подключены монтажные провода) в соответствии с п. 2.4 технологической карты № 53.

118

2. Измерение угла сдвига фаз в обмотках путевого реле

Снять путевое реле со штепсельной розетки. На место снятого реле установить переходную колодку с подключенным к ней фазометром. Установить на нее путевое реле и по фазометру измерить угол сдвига фаз, который должен соответствовать нормативному углу (см. табл. 3 к п. 11.5 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена). После измерения отсоединить путевое реле от переходной колодки, снять ее и установить путевое реле на штепсельную розетку. Допускается измерять угол сдвига фаз в обмотках путевого реле век-торметром Ц50.

Об окончании работы по замене приборов записать в Журнал осмотра.

Сделать запись в Журнале ШУ-81М. Результаты измерений напряжений на путевых реле, тока АЛС-АРС и угла сдвига фаз записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 59 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АЛС-АРС |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена согласующего трансформатора СОТ | По истечении установленного приказом срока эксплуатации | Электромеханик, электромонтер |

Техническая документация, измерительные приборы, инструмент: согласно технологической карте № 55.

Работу следует выполнять в ночной перерыв движения электропоездов (при размещении аппаратуры в тоннеле после отключения напряжения с контактного рельса).

Рекомендуется заменять трансформатор СОТ одновременно с фильтрами АЛС-АРС рельсовой цепи.

Перед заменой трансформатора сделать запись в Журнале осмотра.

Измерить напряжение на приборах рельсовой цепи (при замене трансформатора на рельсовой цепи, связанной с устройствами МРЦ, задать маршрут, при котором в рельсовую цепь подается сигнальная частота АЛС-АРС), измерить ток в цепи вторичной обмотки трансформатора СОТ при подаче наиболее разрешающей частоты АЛС-АРС, для чего вынуть предохранитель из этой цепи и включить в его

119

гнезда амперметр, записать показания прибора, после чего отключить амперметр и установить предохранитель. Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи.

Вынуть предохранители в цепях питания трансформатора СПТ и генератора. Вольтметром проверить отсутствие напряжения на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора СОТ, подлежащего замене. Проверить наличие бирок с номенклатурами на монтажных проводах и соответствие их подключению проводов к трансформатору. Отсоединить монтажные провода от заменяемого трансформатора. Подсоединить монтажные провода к исправному и проверенному в РТУ или мастерских трансформатору. Установить предохранители в цепях питания трансформатора СПТ к генератора.

Выполнить измерения, указанные выше. Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи (разница не должна превышать +1 %).

При совмещении замены трансформатора СОТ с заменой фильтров АЛС-АРС измерить частоты и токи АЛС-АРС согласно технологической карте № 55.

Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора СОТ (к которым подключены монтажные провода) измерить согласно технологической карте № 53.

Об окончании работы по замене прибора записать в Журнал осмотра. Сделать запись в Журнале ШУ-81М. Результаты измерений напряжения на путевых реле и тока АЛС-АРС записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 60 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АЛС-АРС |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена частотно-управляющих реле | Согласно п. 16.4 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена | Электромеханик, электромонтер |

Техническая документация, измерительные приборы, инструмент: согласно технологической карте № 55.

120

Работу следует выполнять в ночной перерыв движения электропоездов (при размещении аппаратуры в тоннеле после отключения напряжения с контактного рельса). Рекомендуется заменять все частотно-управляющие реле данной рельсовой цепи и совмещать замену с измерением частот и токов АЛС-АРС в рельсах.

Перед заменой прибора сделать запись в Журнале осмотра.

Отвернуть стяжной винт и отсоединить реле от штепсельной розетки. Щупом проверить исправность и регулировку контактных пружин штепсельной розетки. Вставить в штепсельную розетку исправное и проверенное в РТУ или мастерских реле. Завернуть стяжной винт.

Измерить частоты и токи АЛС-АРС в рельсах согласно технологической карте № 55.

Измерить напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора СОТ (к которым подключены монтажные провода) согласно п.2.4 технологической карты № 53.

Об окончании работы по замене прибора записать в Журнал осмотра. Сделать запись в Журнале ШУ-81М. Результаты измерений записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 61 |
| --- | --- |
|  | Рельсовая цепь с наложением АЛС-АРС |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена резисторов в цепи частот АЛС-АРС и дублирующих устройств | 1 раз в 15 лет | Электромеханик, электромонтер |

Техническая документация, измерительные приборы, инструмент согласно технологической карте № 55.

Работу следует выполнять в ночной перерыв движения электропоездов (при размещении аппаратуры в тоннеле после отключения напряжения с контактного рельса). Рекомендуется заменить резистор одновременно с одной из замен фильтров АЛС-АРС рельсовой цепи.

Перед заменой резистора сделать запись в Журнале осмотра.

Измерить напряжение на путевых обмотках реле и напряжение наиболее разрешающей частоты АЛС-АРС на зажимах вторичной обмотки трансформатора СОТ(если рельсовая цепь связана с устройствами МРЦ, задать маршрут, при котором в рельсовую цепь подается сигнальная частота АЛС-АРС) и ток в цепи вторичной обмотки трансформатора СОТ, для чего вынуть предохранитель в цепи этой обмотки и включить в его гнезда амперметр. Записать показание прибора, после

121

чего отключить амперметр и установить на место предохранитель. Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи.

Вынуть предохранители в цепях питания трансформатора СПТ и генератора. Вольтметром проверить отсутствие напряжения на резисторе. Отпаять монтажные провода от выводов заменяемого резистора. Припаять монтажные провода к выводам нового резистора. Установить предохранители в цепях питания трансформатора СПТ и генератора.

Выполнить измерения, указанные выше. Сверить результаты измерений со значениями, записанными в карточке электрических параметров рельсовой цепи (разница не должна превышать + 5 %).

Измерить напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора СОТ (к которым подключены монтажные провода) согласно п.2.4 технологической карты № 53.

Об окончании работы по замене резистора записать в Журнал осмотра. Сделать запись в Журнале ШУ-81М. Результаты измерений напряжения на путевых реле и тока АЛС-АРС записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 62 |
| --- | --- |
|  | Датчик и приемник световых лучей контроля скорости |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Полная проверка датчика и приемника с заменой лампы датчика | 1 раз в год | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

ния. Корпуса и защитные стекла датчика и приемника луча очистить от пыли.

Штепсельную вилку изъять из гнезд датчика. Осторожно, не нарушая направления светового луча, слегка ослабить стопорное кольцо. Оставив на месте стопорное кольцо, чтобы не переместить фокус линзы, отвернуть заднюю крышку датчика, на которой установлен ламподержатель, и вынуть лампу.

Внутренние поверхности датчика очистить от пыли, проверить исправность и крепление монтажных проводов. Установить новую лампу, предварительно проверенную, согласно п. 2 технологической карты № 9. Заднюю крышку датчика завернуть до стопорного кольца и закрепить его. В гнезда датчика луча установить штепсельную вилку.

При необходимости, слегка ослабив стопорное кольцо, отвернуть переднюю часть приемника со стопорным кольцом, очистить от пыли внутренние поверхности приемника и проверить исправность и крепление монтажных проводов. Переднюю часть приемника завернуть и закрепить стопорное кольцо.

Зашунтировать рельсовые цепи соответствующих изолированных участков для возбуждения реле времени УВ. Если в цепь лампы датчика включен фронтовой контакт путевого реле, снять шунт с соответствующей рельсовой цепи. Проверить правильность регулировки светового луча, при которой приемник должен быть в центре удлиненного овала светового луча. Наблюдая через защитное стекло и линзу приемника, проверить, чтобы световой луч, собранный линзой приемника, освещал прозрачное окно корпуса фоторезистора.

Слегка вытянуть штепсельную вилку из гнезда датчика луча. Не допуская погасания лампы, подключить к ножкам вилки вольтметр и измерить напряжение на лампе датчика, которое должно быть 10—11 В. Отключить вольтметр и полностью установить штепсельную вилку в гнезда датчика луча.

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, приспособления для шунтирования рельсовых цепей на выводах дроссель-трансформатора, светофорные лампы 12 В, 25 Вт, фоторезисторы, концы обтирочные.

О предстоящей работе, связанной с шунтированием рельсовых цепей, записать в Журнал осмотра.

1. Осмотр датчика и приемника, замена лампы датчика, измерение напряжения на лампе

Проверить надежность крепления датчика и приемника луча, исправность и крепление подведенных к ним кабелей в зоне обслужива-

122

2. Измерение напряжения на реле фоторезистора ФС

По шкале переменного тока измерить напряжение на выводах 51— 71 штепсельной розетки реле ФС, которое должно быть от 12 до 16 В, затем по шкале постоянного тока измерить напряжение на выводах 1— 4 штепсельной розетки реле ФС, которое должно быть от 11 до 13 В.

Если при отключенной лампе датчика луча напряжение на выводах 1—4 реле ФС превышает 2 В, то проверить, не освещается ли приемник луча лампой освещения тоннеля, станции или подплатформенного коллектора. При отсутствии освещения приемника луча и напряжении на обмотке реле более 2 В необходимо заменить реле ФС.

При снижении напряжения на реле ФС на 10 % и более по сравнению с напряжением предыдущего замера, записанным в регулировоч-

123

ной карточке контроля скорости, вторично проверить регулировку светового луча. Если при правильной регулировке светового луча на выводы реле ФС поступает пониженное напряжение, необходимо заменить фоторезистор и измерить напряжение на реле ФС. С рельсовых цепей снять шунты.

3. Замена фоторезистора

Фоторезистор заменяют 1 раз в 4 года и по мере необходимости.

Слегка ослабив стопорное кольцо, отвернуть переднюю часть приемника со стопорным кольцом, очистить от пыли внутренние поверхности приемника, проверить исправность и крепление монтажных проводов и заменить фоторезистор. Завернуть переднюю часть приемника, закрепить стопорное кольцо.

Для возбуждения временного реле УВ Зашунтировать рельсовые цепи соответствующих изолированных участков. Если в цепь лампы датчика включен фронтовой контакт путевого реле, с соответствующей рельсовой цепи снять шунт. Наблюдая через защитное стекло и линзу приемника, проверить, что световой луч, собранный линзой приемника, освещает прозрачное окно корпуса фоторезистора.

Измерить напряжение на реле фоторезистора согласно п. 2. С рельсовых цепей снять шунты.

Сделать записи в Журнале осмотра и Журнале ШУ-64М; о замене резистора записать в Журнал ШУ-81М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 63 |
| --- | --- |
|  | Пульт-манипулятор. Диспетчерская централизация СКЦ-67 |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка правильности выбора станции с пульта-манипулятора ДЦ | При вводе в эксплуатацию или после изменения монтажа | Старший электромеханик, электромеханик, поездной диспетчер |

О предстоящей работе, связанной с поочередным переводом МРЦ станций линии с местного на диспетчерское управление, записать в Журнал осмотра.

124

1. Проверка правильности выбора станции с пульта - манипулятора ДЦ

На панели секции 1 пульта-манипулятора нажать кнопку выбора проверяемой станции. Над кнопкой загорается белая лампа. На панели секции 3 над кнопкой данной станции должна загореться красная лампа. На панели секции 1 загорается схема путевого развития проверяемой станции.

На панели секции 3 нажать кнопку с горящей красной лампой. На этой панели не должна высвечиваться схема путевого развития. На панели секции 1 нажать кнопку Отмена управления и повторить вышеизложенные действия, начиная с панели секции 3. Таким же образом проверить правильность выбора всех станций линии.

2. Проверка на отсутствие воздействия управляющих кодов, предназначенных для проверяемой станции, на другие станции линии

При управлении устройствами проверяемой станции с секции 3 нажать на панели секции 1 кнопку выбора другой станции линии, после чего с секции 3 поочередно переводить стрелки, нажимать кнопки автоматических режимов, а также другие кнопки, которыми с этой секции пульта-манипулятора могут управляться устройства другой станции, взятой на управление с секции 1. Наблюдая за лампой Передача кодов секции 7 и за табло, проверить, что на станцию, взятую на управление с этой секции, не поступают управляющие коды, посылаемые с секции 3. Одновременно по табло проверить, что станция, управляемая с секции 3, принимает предназначенные ей управляющие коды.

Нажать кнопку Отмена управления и повторить вышеизложенные действия, взяв проверяемую станцию на управление с секции 1, а другую станцию — на управление с секции 3.

Нажать кнопку Отмена управления секции 3 и взять на управление третью станцию линии, проверить отсутствие воздействия управляющих кодов, посылаемых с секции 7 и предназначенных для проверяемой станции на третью станцию.

Взять проверяемую станцию на управление с секции 3, а третью станцию — на управление с секции 7 и повторить проверку. Таким же способом проверить отсутствие воздействия управляющих кодов, предназначенных для проверяемой станции на остальные станции линии.

Так же проверить на отсутствие воздействия управляющих кодов, предназначенных для каждой из остальных станций, на другие станции линии. По окончании нажать кнопку Отмена управления.

Если будут обнаружены отклонения от нормальной работы, следует отыскать причины и устранить неисправности. О результатах

125

проверки записать в Журнал осмотра и Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 64 |
| --- | --- |
|  | Диспетчерская централизация СКЦ-67. Комплект СКЦ диспетчерского пункта и линейного поста |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение электрических и временных параметров управляющих и известительных кодов | При замене блоков, импульсных трансформаторов или по мере надобности | Старший электромеханик, электромеханик |

рить число импульсов в коде, определить длительность и амплитуду импульса, длительность интервала между импульсами, форму импульсов, продолжительность управляющего и известительного кодов, отсутствие посторонних помех в линии. После выполнения измерений осциллограф отключить от проводов линейной цепи.

При выявлении отклонений параметров управляющих кодов от нормативных определить причины и устранить неисправности в устройствах диспетчерского пункта, известительных кодов от установленных норм сообщить о характере отклонений электромеханику линейного поста для определения причины и устранения неисправности.

Результаты измерений записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

Измерительные приборы, инструмент: самопишущий прибор или осциллограф, набор инструментов электромеханика.

При измерении самопишущим прибором по заводскому техническому описанию в инструкции по эксплуатации ознакомиться с правилами включения измерительного прибора. Установить параметры самопишущего прибора: скорость движения ленты и пределы измерений. Подключить прибор в провода управлений линейной цепи для измерения параметров управляющих кодов и в провода извещения для измерения параметров известительных кодов. Послать управляющий код и, получив известительный код, проверить графическую запись этих кодов на ленте самопишущего прибора. Проверить число импульсов в коде. Зная скорость движения ленты и выбранные пределы измерения, определить длительность и амплитуду импульса, длительность интервала, время прохождения управляющего и известительного кодов.

Проверить число импульсов в коде (должно быть 20), амплитуду принимаемого импульса (не менее 10 В), длительность импульса на 3/4 высоты должна быть 2—1 мс, длительность интервала между импульсами 5—7 мс, время прохождения кода 150—180 мс.

После выполнения измерений отключить самопишущий прибор от проводов линейной цепи.

При измерении осциллографом наладить, отрегулировать и откали-бровать осциллограф согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации, предоставленной заводом-изготовителем. Сначала осциллограф включить в провода управления линейной цепи и измерить параметры управляющих кодов, а после проверки включить его в провода извещения линейной цепи для измерения параметров известительных кодов. Посылая (или получая) код, по осциллограмме прове-

126

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 65 |
| --- | --- |
|  | Диспетчерская централизация СКЦ-67. Статив 1М-СКЦ или 1У-СКЦ |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка статива СКЦ "на себя" | 1 раз в три месяца | Электромеханик |

Статив, находящийся в резерве, следует проверить, предварительно уведомив дежурного поездного диспетчера.

Статив 1М-СКЦ. На проверяемом стативе включить выключатели КСП и КРП. При этом реле Г, ПГ, ОК (на центральном пункте и реле ПОК) должны начать работать в импульсном режиме, реле ПН и ППН должны притянуть якоря и, как правило, держать их до конца проверки статива.

Нажать якорь реле 1Р (искусственное притяжение). Реле 1ИЗ и его повторитель П1ИЗ должны притянуть якоря, а якоря остальных реле ИЗ и всех реле ИС должны быть отпущены. После этого реле 1Р отпустит якорь, и реле 1ИЗ и П1ИЗ тоже должны отпустить якоря.

Нажать якорь реле 2Р. Реле 2ИЗ должно притянуть якорь, а якоря остальных реле ИЗ и всех реле ИС должны быть отпущены. Аналогичную работу выполняют с реле ЗР—9Р для проверки реле 3ИЗ—9ИЗ.

При нажатии якоря реле ЮР только реле 1ИС должно притянуть якорь, а при нажатии якоря реле11Р — только реле 2ИС. Аналогично проверяют работу реле ЗИС—10ИС, нажимая якоря реле 12Р—19Р. После окончания проверки выключатели КСП и КРП отключить.

Статив 1У-СКЦ. Включить резервный комплект (А или Б) для проверки при включении общего выключателя (всего имеется 20 выключателей: один общий, а остальные имеют номера 1—19).

127

Статив 1У-СКЦ проверить аналогично стативу 1М-СКЦ с той лишь разницей, что в стативах 1У-СКЦ якоря реле Р не нажимать, а вместо них поочередно включать выключатели 1—19, вследствие чего притягивает якорь одно из реле 1ИЗ—9ИЗ или 1ИС—10ИС, соответствующее включенному выключателю.

Если обнаружено отклонение от нормальной работы, необходимо отыскать причины и устранить неисправности. После окончания проверки статива общий выключатель отключить.

Блоки СКЦ. Блоки СКЦ следует заменять по мере необходимости. Статив, на котором находится этот блок, выключить из действия переключением устройств ДЦ на другой комплект. Подготовить новый блок СКЦ, проверенный в РТУ или в мастерских. Заменяемый блок раскрепить и снять, а на его место установить новый. Измерить рабочее напряжение и напряжение цепей смещения на стативе СКЦ, которое должно быть от 12,6 до 13,2 В; статив проверить "на себя" по методике, изложенной выше. Электрические и временные параметры управляющих и известительных кодов измерить по методике, изложенной в технологической карте № 64.

О выполненной работе записать в настольный журнал, а о замене блоков СКЦ — в Журнал ШУ-81М.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 66 |
| --- | --- |
|  | Диспетчерская централизация СКЦ-67. Комплекты СКЦ диспетчерского пункта и линейного поста |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель | Выполняемые пункты |
| Проверка открытия пригласительных сигналов, искусственной разделки маршрутов по цепям прямого управления Переключение комплектов диспетчерской централизации СКЦ-67 | 1 раз в три месяца 1 раз в месяц | Электромеханик диспетчерского пункта, электромеханик линейного поста Электромеханик диспетчерского пункта | 1,2 3 |

1. Проверка пригласительных сигналов

Проверяемую станцию взять на управление с секции 2 пульта-манипулятора. Стрелки установить по маршруту. Нажатием кнопки пригласительного сигнала ПС открыть пригласительный сигнал. На повторителе светофора на табло дежурного поездного диспетчера должна загореться белая лампа. При нажатии кнопки ПС должен открываться только один пригласительный сигнал, соответствующий нажимаемой кнопке. Проверить открытие всех пригласительных сигналов станции нажатием кнопок ПС на панели табло. Необходимо обратить внимание на легкость их хода при нажатии и возвращении кнопок в исходное положение.

2. Проверка искусственной разделки маршрутов

Для проверки искусственной разделки маршрута проверяемую станцию взять на управление секции 1 пульта-манипулятора. По заявке электромеханика диспетчерского пункта электромеханик линейного поста на этой станции должен кратковременно обесточить маршрутные и замыкающие реле, отключив питание. Распломбировать общую вспомогательную маршрутную кнопку ОВКМ и вспомогательные маршрутные кнопки ВКМ, относящиеся к проверяемой станции.

Искусственную разделку какой-либо сигнальной группы осуществить одновременным нажатием кнопки ОВКМ и соответствующей кнопки ВКМ. Если маршрут разомкнулся, на табло диспетчерского пункта загорится белая лампа соответствующего замыкающего реле. Таким же образом выполнить искусственную разделку по одному из маршрутов всех остальных сигнальных групп станции. Нажать кнопку Отмена управления и эту станцию взять на управление секции 3 пульта-манипулятора.

По заявке электромеханика диспетчерского пункта электромеханик линейного поста на проверяемой станции должен кратковременным отключением питания обесточить их маршрутные и замыкающие реле. Распломбировать кнопки ОВКМ и ВКМ, относящиеся к этой станции. Осуществить искусственную разделку по одному из маршрутов всех сигнальных групп проверяемой станции.

Инструмент, материалы: пломбировочные тиски, пломбы, нитки.

О предстоящей работе по проверке цепей прямого управления и о распломбировании кнопок пригласительных сигналов и вспомогательных маршрутных кнопок записать в Журнал осмотра.

128

3. Проверка переключения комплектов СКЦ линейного поста

Для переключения с основного на резервный комплект СКЦ линейного поста нажать кнопку переключения комплектов СКЦ проверяемой станции на секции 2 пульта-манипулятора (табло). Над кнопкой должна загореться контрольная лампа. На табло (на секции 1 или 3

129

пульта-манипулятора после взятия на управление проверяемой станции) нажать кнопку вызова известительных кодов и проверить поступление известительных кодов о состоянии объектов станции. Для переключения с резервного на основной комплект СКЦ линейного поста нажать кнопку переключения комплектов СКЦ этой станции, при этом должна погаснуть контрольная лампа над кнопкой.

Нажать кнопку вызова известительных кодов и проверить на табло поступление известительных кодов о состоянии объектов проверяемой станции.

Примечание. Для равномерной наработки приборов основного и резервного комплектов СКЦ рекомендуется работать на основном и резервном комплекте поочередно, переключая их 1 раз в месяц и называя их "Комплект № 1" ("Комплект А") и "Комплект № 2" ("Комплект Б"). Если не откроется любой пригласительный сигнал или не произойдет искусственной разделки маршрута какой-либо сигнальной группы или переключения статива СКЦ станции, следует отыскать и устранить неисправности. Опломбировать кнопки ОВКМ, ВКМ, ПС.

О результатах проверки пригласительных сигналов, искусственной разделки маршрутов, переключения стативов линейного поста и опломбирования кнопок ОВКМ, ВКМ, ПС записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 67 |
| --- | --- |
|  | Аппараты управления и контроля |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка состояния пульта-табло, пульта-манипулятора и табло | 1 раз в год 1 раз в год, а также после производства работ по перемонтажу устройств МРЦ или ДЦ | Электромеханик, электромонтер Старший электромеханик, электромеханик, при необходимости работник РТУ |

Инструмент, материалы: набор инструментов электромеханика, пылесос, приспособление для регулировки контактных пружин, кисть-флейц, коммутаторные лампы (на но-минальный ток 0,035 или 0,105 А согласно проекту), замша, техническая ткань, спирт, пломбы, нитки, припой, канифоль, цветной лак.

О предстоящей работе и распломбировании пульта-табло записать в Журнал осмотра.

130

1. Проверка стрелочных и сигнальных кнопок (рукояток), патронов ламп и световых ячеек

Распломбировать пульт-табло. Проверить уплотнение съемных щитков (откидывающейся панели), вводов кабелей, внутреннюю часть пульта-табло, жгут проводов, пол. Дно очистить от пыли.

Осмотреть и рукой проверить крепление деталей пульта-табло (пульта-манипулятора, табло); при ослаблении крепления закрепить. Осмотреть целость стрелочных и сигнальных кнопок (рукояток). Осмотреть и рукой проверить крепление упорной пластины к оси кнопки, проверить продольный люфт запломбированных кнопок, который не должен превышать 1 мм.

Трехпозиционные кнопки должны иметь фиксацию в среднем положении, в которое кнопка должна возвращаться после перевода ее в любое из крайних положений, при этом допускается продольный люфт в среднем положении не более 0,5 мм.

С согласия дежурного по посту централизации проверить легкость хода кнопок (рукояток). Необходимо, чтобы кнопки (рукоятки) работали без заеданий, стопорные пружины четко фиксировали положение кнопок (рукояток), пружина кнопки (рукоятки) без фиксации обеспечивала возвращение кнопки в исходное положение.

Проверить исправность амперметров (после броска пускового тока стрелка амперметра должна установиться и показать ток при работе электродвигателя), действие звонков, исправность монтажа, наличие изолирующих прокладок между жгутом проводов и держателями, состояние и прочность крепления колодок с выводами и жгутов кабельных жил, прочность крепления монтажных проводов на выводах амперметров, исправность и чистоту штепсельных разъемов, исправность ламп и световых ячеек схемы путей. Перегоревшие лампы заменить. Недостатки устранить.

2. Чистка и регулировка контактных пружин кнопок (коммутаторов), штепсельных разъемов

С согласия дежурного по посту централизации электромеханик должен проверить работу контактной системы кнопок. При замыкании контактные пружины должны иметь совместный ход, обеспечивающий скольжение замыкаемых контактов не менее 0,25 мм и отжатие контактной пружины от упорной пластины не менее 1 мм. Зазор между разомкнутыми контактами должен быть не менее 2 мм.

Нажатие пружины разомкнутого контакта на упорную пластину должна быть не менее 0,2 Н (20 гс). У рукояток с коммутаторными валиками износ пластины валиков не должен превышать 50 % первоначальной толщины.

131

Контактные пружины и пластины не должны иметь следов подгара. При наличии подгара очистить контактные наклепки технической тканью, смоченной спиртом, и отрегулировать нажатие контактных пружин.

После выполнения работы совместно с дежурным по посту централизации (дежурным поездным диспетчером) опробовать действие пульта-табло (пульта-манипулятора,табло) с заданием всех маршрутов и их отменой. По окончании проверки опломбировать пульт-табло.

3. Измерение напряжения на лампах пульта-табло (табло)

Измерить напряжение на нескольких лампах табло, а затем переключить лампы на аварийное питание от постоянного тока и измерить напряжение на нескольких лампах.

На лампах с номинальным напряжением 24 В должно быть напряжение 16—22 В, а на лампах с номинальным напряжением 12 В — 8—11 В.

О выполненной работе, опробовании действия устройств и опломбировании пульта-табло записать в Журнале осмотра, а о выполнении работы — в Журнале ШУ-64М и настольном журнале.

с переключением счетчика. Зазор между разомкнутыми контактами должен быть не менее 2 мм.

Нажатие пружины разомкнутого контакта на упорную пластину должна быть не менее 0,2 Н (20 гс). Контактные пружины и пластины не должны иметь следов подгара. При наличии подгара очистить контактные наклепки технической тканью, смоченной спиртом, и отрегулировать нажатие контактных пружин.

При показании счетчика 9999 необходимо перевести его в начальное положение и проверить работу кнопки-счетчика.

О выполненной работе, показаниях кнопок-счетчиков записать в Журнал осмотра, а о выполнении работы — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 69 |
| --- | --- |
|  | Щит вспомогательных приборов, контрольное табло (щит) электромеханика |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка щитов вспомогательных приборов, контрольного табло (щита) электромеханика | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 68 |
| --- | --- |
|  | Аппараты управления и контроля |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка правильности показаний и работы кнопок-счетчиков | 1 раз в месяц | Старший электромеханик, электромеханик |

Инструмент, материалы: набор инструментов электромеханика, приспособление для регулировки контактных пружин, техническая ткань, спирт.

О предстоящей работе и показании кнопок-счетчиков записать в Журнал осмотра.

С согласия дежурного по посту централизации проверить легкость хода кнопок. Необходимо, чтобы кнопки работали без заеданий, а пружины кнопок возвращали их в исходное положение. При замыкании контактные пружины должны иметь совместный ход, обеспечивающий скольжение замыкаемых контактов не менее 0,25 мм и отжатие контактной пружины от упорной пластины не менее 1 мм. Контакты кнопки должны замыкаться одновременно 132

Инструмент, материалы: согласно технологической карте № 67, секундомер или часы с секундной стрелкой.

Перед проверкой щита вспомогательных приборов о предстоящей работе и распломбировании щита и его кнопок записать в Журнал осмотра.

1. Проверка кнопок, патронов ламп, световых ячеек, предохранителей

Проверку выполнить согласно п. 1 технологической карты № 67. На щите вспомогательных приборов осмотреть плавкие вставки предохранителей; предохранители с потемневшей плавкой вставкой заменить. Проверить наличие запасных предохранителей.

2. Чистка и регулировка контактных пружин кнопок

Работу выполнить согласно п. 2 технологической карты № 67.

133

3. Измерение напряжения на лампах

Напряжение измерить по п. 3 технологической карты № 67.

4. Проверка качества паек и прочности крепления проводов под гайками

Осмотреть каждую пайку, сдвинув изоляционную трубку. Легким усилием потянуть провод (кабельную жилу). Поверхность припоя должна быть закрашена цветным лаком. Если пайка ненадежна, ее следует перепаять; новую пайку закрасить цветным лаком. На лепесток колодки (кнопки) надвинуть изоляционную трубку.

Проверить крепление проводов, пытаясь сместить каждый провод легким усилием (не изгибая его) относительно контактного стержня. При необходимости провода закрепить подтягиванием гаек. Гайки следует затягивать с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9).

5. Проверка исправности замедляющих приставок схемы контроля остановки поезда

Исправность замедляющих приставок необходимо проверять при незаданных маршрутах. С согласия дежурного по посту централизации на контрольном табло нажать кнопку опробования и держать ее нажатой до конца проверки. В результате слабо загорается первая контрольная лампа. С момента ее выключения начинается работа замедляющих приставок в режиме опробования. Этот момент отметить по секундомеру или часам с секундной стрелкой. По включению первой контрольной лампы полным накалом определить замедление первой приставки, которое равно (5 + 1) с, по второй лампе — замедление второй приставки, равное (20 ± 2) с. Отпустить кнопку опробования. Приставки, замедление которых не соответствует вышеуказанным нормам,

заменить.

После проверки щита вспомогательных приборов совместно с дежурным по посту централизации опробовать действие щита с заданием

маршрутов и их отменой.

По окончании проверки опломбировать щит вспомогательных приборов. После проверки контрольного табло (щита) электромеханика

опробовать его действие.

О проверке щита вспомогательных приборов, опробовании действия устройств и опломбировании щита записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в Журнал 1ДУ-64М и настольный журнал.

134

Неисправности монтажа, крепления световых ячеек и патронов устранить. После замены ламп проверить исправность предохранителей в цепях контрольных ламп, предохранители с потемневшей плавкой вставкой заменить.

После замены контрольных ламп совместно с дежурным по посту централизации опробовать действие пульта-табло (табло, щита вспомогательных приборов) с заданием маршрутов и их отменой. По окончании проверки пульт-табло (табло, щит вспомогательных приборов) опломбировать.

О замене контрольных ламп, опробовании действия устройств и опломбировании пульта-табло (табло, щита вспомогательных приборов) записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 70 |
| --- | --- |
|  | Аппараты управления и контроля |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка качества паек и прочности крепления проводов под гайками контактных выводов пульта-табло, выносного табло и пультов вспомогательных приборов | 1 раз в 3 года | Старший электромеханик, электромеханик |

Осмотреть каждую пайку, сдвинув изоляционную трубку. Легким усилием потянуть провод (кабельную жилу). Поверхность припоя должна быть закрашена цветным лаком.

Если пайка ненадежна, то ее перепаять; новую пайку закрасить цветным лаком. На лепесток колодки (кнопки) надвинуть изоляционную трубку.

Проверить крепление проводов, пытаясь сместить каждый провод легким усилием (не изгибая провода) относительно контактного стержня. При необходимости провода закрепить затягиванием гаек. Гайки следует затягивать с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9).

После выполнения работы совместно с дежурным по посту централизации (дежурным поездным диспетчером) опробовать действие пульта-табло (выносного табло и пультов вспомогательных приборов) с заданием всех маршрутов и их отменой. По окончании проверки пульт-табло опломбировать.

135

О выполненной работе, опробовании действия устройств и опломбировании пульта-табло записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 71 |
| --- | --- |
|  | Аппараты управления и контроля |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Замена контрольных ламп на пульте-табло, выносном табло, в щите вспомогательных приборов | 1 раз в год | Электромеханик |

Инструмент, материалы: набор инструментов электромеханика с пинцетом для изъятия линз патронов и ламп повторителей светофоров, коммутаторные лампы (на номинальный ток 0,035 или 0,105 А согласно проекту), пломбы, нитки.

О предстоящей работе и распломбировании пульта-табло (выносного табло, щита вспомогательных приборов) записать в Журнал осмотра.

Распломбировать пульт-табло (выносное табло, щит вспомогательных приборов). Заменить лампы повторителей светофоров, контрольные лампы тех путевых участков, которые имеют только одну световую ячейку. При этом обратить внимание на правильность их установки, исключающую замыкание пружин ламподержателя; при изъятии лампы повторителя светофора не допускать замыкания пинцетом пружин ламподержателя (допускается пользоваться хлорвиниловой трубочкой). Перегоревшие лампы путевых и стрелочных участков заменить.

Неисправности монтажа, крепления световых ячеек и патронов устранить. После замены ламп проверить исправность предохранителей в цепях контрольных ламп, предохранители с потемневшей плавкой вставкой заменить.

После замены контрольных ламп совместно с дежурным по посту централизации опробовать действие пульта-табло (табло, щита вспомогательных приборов) с заданием маршрутов и их отменой. По окончании проверки пульта-табло (табло, щит вспомогательных приборов) опломбировать.

О замене контрольных ламп, опробовании действия устройств и опломбировании пульта-табло (табло, щита вспомогательных приборов) записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

136

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 72 |
| --- | --- |
|  | Маршрутно-релейная централизация |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка правильности зависимостей стрелок и сигналов согласно таблице зависимостей | 1 раз в 3 года и после работ по перемонтажу устройств МРЦ | Старший электромеханик, начальник станции |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: при проверке зависимостей при помощи мотовоза — носимые радиостанции, при проверке зависимостей шунтированием изолированных участков у работников, находящихся на путях, — носимые радиостанции, наборы инструментов электромеханика, типовые шунты сопротивлением 0,06 Ом, пломбы, нитки.

При использовании станционных путей для отстоя составов во время перерыва движения пассажирских поездов необходимо не менее чем за сутки дать дежурному поездному диспетчеру заявку об освобождении путей. Составить таблицу с наименованием операций по проверке зависимостей и перечнем проверяемых стрелок и маршрутов, а при использовании мотовоза — и последовательности заездов мотовоза при проверке зависимостей.

В Журнал осмотра записать о предстоящей работе, распломби-ровании кнопок пульта-табло и выдаче курбельной рукоятки. При проверке зависимостей с помощью мотовоза с предполагаемыми заездами его за границу станции на перегон дать заявку на закрытие этого перегона.

Старший электромеханик и начальник станции должны находиться у пульта-табло (пульта-манипулятора) и руководить проверкой, согласовывая указания с дежурным по посту централизации, который нажимает маршрутные кнопки (поворот маршрутно-сиг-нальных рукояток).

При проверке зависимостей без использования мотовоза электромеханик по указанию старшего электромеханика должен выполнить работу по занятию изолированных участков, зашунтировав путевое (путевые) реле "дужкой" на измерительной панели, а при кроссовом монтаже — изъяв "дужки" из цепи релейного или питающего конца рельсовой цепи изолированного участка. В устройствах со штепсельной аппаратурой при отсутствии измерительных панелей и кроссового монтажа для этого следует отключить монтажный провод с вторичной обмотки путевого (сетевого путевого) трансформатора или кабельную жилу релейного конца рельсовой цепи изолированного участка. В устройствах с нештепсельной аппаратурой необходимо отключить монтажный провод от обмотки путевого реле, а в устройствах, где путевые реле расположены в релейных шкафах, надо Зашунтировать рельсовую цепь типовым шунтом.

137

1. Проверка невозможности перевода стрелки под составом

Одним из вышеуказанных способов занять стрелочный участок. Проверить возбужденное состояние замыкающих реле всех сигнальных групп, в маршруты которых входят проверяемая стрелка (в МРЦ-парковых путей — возбужденное состояние замыкающего реле данного изолированного участка). Затем нажатием стрелочной кнопки попытаться перевести стрелку; она не должна переводиться. Вспомогательной кнопкой перевести стрелку из одного положения в другое и обратно. Освободить стрелочный участок. Нажать кнопку выключения стрелки и нажатием стрелочной кнопки попытаться перевести стрелку; она не должна переводиться. Отжать кнопку выключения стрелки и перевести стрелку из одного положения в другое и обратно. Таким же образом проверить все стрелки.

2. Проверка невозможности открытия светофора,

соответствующего данному маршруту, если стрелка не поставлена

в надлежащее положение

Проверить невозможность открытия светофора при несоответствии положения любой стрелки, входящей в маршрут (в том числе охранной).

2.1. Маршрутно-релейная централизация станций. Вынуть предохранитель маршрутно-наборных реле, после чего нажатием стрелочных кнопок перевести стрелки, задать маршрут. После открытия светофора отменить маршрут, перевести одну из стрелок в положение, не соответствующее данному маршруту, и попытаться задать маршрут; светофор открываться не должен. Проверенную стрелку перевести в надлежащее положение, затем перевести вторую стрелку в положение, не соответствующее данному маршруту, и попытаться задать маршрут; светофор открываться не должен. Таким же образом поочередно проверить все стрелки маршрута, а затем все маршруты.

2.2. Маршрутно-релейная централизация парковых путей электродепо. Нажатием маршрутных кнопок задать маршрут, после открытия светофора маршрут отменить. Нажатием стрелочной кнопки перевести одну из стрелок, входивших в маршрут, в положение, не соответствующее маршруту, и нажать кнопку выключения стрелки. Нажатием маршрутных кнопок возбудить кнопочные реле начала и конца маршрута, при этом светофор открываться не должен. Нажать кнопку Отмена маршрутного набора. Отжать кнопку выключения проверенной стрелки и перевести стрелку в положение, соответствующее маршруту. Перевести вторую стрелку, входившую в маршрут, в положение, не соответствующее маршруту, нажать кнопку Выключение стрелки и повто-

138

рить действия по проверке невозможности открытия светофора. Таким же образом проверить все стрелки, входящие в маршрут, а затем все маршруты.

3. Проверка невозможности открытия светофора

враждебного маршрута при открытом светофоре,

ограждающем заданный маршрут

Нажатием маршрутных кнопок задать маршрут. После открытия светофора нажатием маршрутных кнопок попытаться поочередно задать маршруты согласно таблице зависимостей. Светофоры невраждебных маршрутов открываются, а светофоры враждебных маршрутов открываться не должны.

Отменить проверенный маршрут, задать второй маршрут и повторить действия по проверке невозможности открытия светофоров враждебных маршрутов. Таким же образом согласно таблице зависимости поочередно задать и проверить все маршруты.

4. Проверка невозможности перевода стрелки, входящей в маршрут, при открытом светофоре

Нажатием маршрутных кнопок задать маршрут, после открытия светофора нажатием стрелочных кнопок попытаться поочередно перевести стрелки, входящие в маршрут; они переводиться не должны. Отменить маршрут, задать второй маршрут и повторить действия по проверке невозможности перевода стрелок, входящих в этот маршрут. Таким же образом проверить все маршруты.

5. Проверка закрытия светофора при взрезе стрелки,

входящей в маршрут, или при занятии изолированного участка,

входящего в маршрут, и невозможность открытия светофора

на занятый путь

Нажатием маршрутных кнопок задать маршрут, после открытия светофора курбельной рукояткой перевести одну из стрелок маршрута в среднее положение; светофор должен закрыться. Возвратить стрелку в исходное положение. Нажатием маршрутных кнопок опять задать проверяемый маршрут. После открытия светофора перевести вторую стрелку маршрута в среднее положение; светофор должен закрыться. Таким же образом проверить все стрелки маршрута. По указанию старшего электромеханика включить курбельные контакты стрелочных электроприводов.

139

Нажатием маршрутных кнопок задать проверяемый маршрут. После открытия светофора мотовозом или одним из вышеуказанных способов занять изолированный участок пути приема (отправления) поезда или пути подачи состава; светофор должен закрыться. Нажатием маршрутных кнопок попытаться задать маршрут; светофор открыться не должен. Освободить участок, нажатием маршрутных кнопок задать маршрут. После открытия светофора занять следующий изолированный участок и повторить действия по проверке зависимости светофора от изолированных участков маршрута. Таким же образом проверить все участки, входящие в маршрут, и все маршруты.

6. Проверка предмаршрутного и окончательного замыкания маршрутов

Нажатием маршрутных кнопок задать маршрут. После открытия светофора при свободном предмаршрутном участке нажатием групповой кнопки отмены и маршрутной кнопки светофора отменить маршрут; он должен разомкнуться.

Нажатием маршрутных кнопок задать проверяемый маршрут, после открытия светофора мотовозом или одним из вышеуказанных способов занять предмаршрутный участок и попытаться отменить маршрут. После нажатия групповой кнопки, общей кнопки, отмены и маршрутной кнопки светофора маршрут разомкнуться не должен. Разомкнуть маршрут вспомогательными маршрутными кнопками (в МРЦ парковых путей — кнопками искусственной разделки изолированных участков и общей кнопки, при этом в блочной МРЦ маршрут должен размыкаться через 6 с после нажатия общей кнопки). Таким же образом проверить все маршруты.

мостей проверяют правильность контроля путей и стрелок на пульте-табло (на выносном табло). Недостатки, которые могут повлиять на безопасность движения поездов и маневровых передвижений, устранить немедленно.

После выполнения работы совместно с дежурным по посту централизации опробовать действие устройств с заданием всех маршрутов и их отменой. По окончании проверки пульт-табло (пульт-манипулятор, выносное табло) опломбировать.

По окончании проверки составить акт, в котором отразить недостатки, не влияющие на безопасность движения поездов и маневровых передвижений, и сроки их устранения.

О выполненной работе, опробовании действия устройств и опломбировании пульта-табло (пульта-манипулятора, выносного табло) записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 73 |
| --- | --- |
|  | Аппаратура СЦБ |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Наружный осмотр и чистка аппаратуры | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, приспособления для чистки аппаратуры (в релейных помещениях пылесос), обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

7. Проверка зависимости пригласительных сигналов от положения стрелок

Стрелки маршрута установить в соответствующее положение. Нажать кнопку пригласительного сигнала; сигнал должен открыться. Перевести одну из стрелок в положение, не соответствующее данному маршруту; пригласительный сигнал должен погаснуть. Возвратить стрелку в надлежащее положение, пригласительный сигнал должен открыться. Таким же образом проверить зависимость пригласительного сигнала светофора от положения всех стрелок маршрута и все пригласительные сигналы, которые ограждают стрелки.

Пригласительные сигналы светофоров, ограждающих перегоны или ветки с двусторонним движением, следует проверить совместно с работником соседнего поста централизации. В ходе проверки зависимо

1. Наружный осмотр аппаратуры

При осмотре реле обратить внимание на четкое срабатывание, надежное притяжение и отпускание сектора или якоря реле, а также на отсутствие любой из следующих неисправностей: перекос и заедание в осевых сопряжениях или другие неисправности, препятствующие нормальному перемещению якоря или сектора реле (выпадание винтов, гаек или каких-либо деталей внутри реле, заметное ослабление их крепления); нарушение контрольной окраски винтов и гаек; нарушение целости литц , возможность их взаимодействия и замыкания на корпус; нарушение целости контактов, сильный подгар (для угольных — наличие трещин, выщербин, выработки); искрение контактов в замкнутом

141

состоянии, их неодновременное замыкание и размыкание, обледенение обындевение и окисление, явное нарушение зазора между контактами; появление ржавчины, пыли внутри реле; нарушение целости кожуха реле, открывающее доступ к реле.

Кроме того, в двухэлементных секторных реле проверить отсутст-. вие круговых царапин на секторе; совмещение риски на хвостовике противовеса и на гайке, отсутствие касания гайки о стекло кожуха; легкость перемещения ролика вдоль направляющей при воздействии на него сектора, при этом сектор не должен отскакивать от него, а ролик

Когда сектор путевых и линейных реле (реле ДСР и ДСШ) поднят вверх обжимка сектора должна отжимать ролик вверх не менее чем на толщину оси ролика (3 мм) и не более чем на 8 мм вверх по направляющей Если реле обесточится, то обжимка сектора реле должна касаться нижнего ролика (реле ДСР) и касаться или отжимать ролик вверх по направляющей (реле ДСШ). Особое внимание следует обратить на отсутствие резко выраженного "двойного отбоя", приводящего к кратковременному размыканию замкнутых тыловых контактов.

Проверить:

наличие зазора между контактной пружиной и упорной пластиной при полностью замкнутых контактах реле ДСР;

у реле КДР и КДРШ отсутствие залипания якоря, обратив внимание на исправность штифта, вклепанного в якорь, или пластины, прикрепленной к магнитопроводу реле (у реле КДРЗ-М и КДРШЗ-М — на соответствующий прогиб якоря);

исправность вертикальных слюдяных перегородок между тройниками контактов реле КШ и СКПШ;

наличие этикеток, пломб или оттисков на реле в местах, предназначенных для пломбирования и доступных для внешнего осмотра.

Реле, имеющие хотя бы одну из этих неисправностей, заменить.

Кроме того, следует проверить:

целость корпуса каждого прибора; нагрев корпуса, зажимов трансформаторов и фильтров; крепление проводов и плотность прижатия движков резисторов к виткам; целость стеклопокрытия и отсутствие трещин остеклованных резисторов; исправность выводов из гибкого тросика и надежный контакт их с угловыми кронштейнами; надежность крепления реле к штепсельным розеткам, съемных плат и колодок к реле;

полное западание защелки в гнездо штепсельных реле (у розеток реле ДСШ и НШ первых выпусков затяжку гаек на резервных контактах, служащих для отключения обмоток на штепсельных розетках; контргайки должны быть закрашены краской);

крепление винта, обеспечивающего плотное прилегание малогабаритных штепсельных реле к розеткам по всему периметру; замыкание

142

рычажков, закрепляющих съемную контактную колодку на реле ДСР, крепление съемной платы к плате реле НР гайкой и плотное прилегание съемной платы по всему периметру к плоскости платы реле; состояние релейных перемычек, надежность заделки проводов в наконечники, достаточность зазоров между наконечниками монтажных проводов;

отсутствие вспучивания и подтека электролита электролитических конденсаторов; отсутствие отслоения краски выпрямительных пластин или корпуса выпрямителя.

Приборы, имеющие хотя бы одну-из вышеуказанных неисправностей, заменить исправными.

Проверить наличие дополнительной изоляции монтажа в держателях и у мест пересечения жгутами металлических граней.

2. Чистка аппаратуры

Почистить аппаратуру, протереть и выправить монтаж, очистить от пыли внутренние стенки и полки релейных, релейно-силовых и трансформаторных шкафов, полок и каркасов релейных, релейно-блочных, релейно-кроссовых и кроссовых стативов; на стативах кодовых реле очистить от пыли контакты реле КДРШ.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 74 |
| --- | --- |
|  | Аппаратура СЦБ |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена аппаратуры | Согласно п. 16.4 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, приспособление для переноски прибора, щуп для проверки исправности пружин штепсельных розеток (съемных плат), обтирочные концы.

143

Для исполнения п. 16.4 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена и п. 7.3 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при обслуживании устройств СЦБ Московского метрополитена перед заменой прибора следует составить план проверки работы устройств после его замены. При составлении плана использовать принципиальные схемы и таблицу занятости контактов реле.

1. Проверка нового прибора

Перед заменой прибора проверить: соответствие типа нового прибора типу заменяемого, наличие гаек, шайб, контргаек и надежность сборки зажимов реле НР и ДСР; регулировку контактов реле КДРШ; наличие таблицы с электрическими характеристиками реле и таблички с указанием даты и подписи лица, ремонтировавшего и испытавшего реле; наличие и состояние пломб; состояние ножей штепсельных реле и банановых штепсельных контактов реле ДСР; наличие надписей с датой ремонта на трансформаторе, электродвигателе, конденсаторном

блоке.

Межремонтный срок работы прибора устанавливается со времени выпуска из ремонта (ярлык внутри или надпись на трансформаторе, электродвигателе, блоке) или даты проверки прибора (табличка внутри реле или на приборе).

Все приборы, опломбированные заводской печатью, перед эксплуатацией проверить, сняв его электрические характеристики, не вскрывая его. Если прибор соответствует техническим условиям, на него снаружи наклеить ярлык с датой проверки и подписью проверяющего

лица.

В устройствах СЦБ приборы следует заменять на станциях и перегонах после окончания движения пассажирских поездов, на парковых путях и соединительных ветвях — в свободное от движения поездов время без нарушения графика приема и отправления поездов, в устройствах диспетчерской централизации — в любое время по согласованию с дежурным поездным диспетчером.

Одновременную (комплексную) замену приборов СЦБ на сигнальных установках выполнить в соответствии с местной инструкцией, утвержденной начальником метрополитена. На станции приборы заменить последовательно, по одному.

Одиночную замену приборов штепсельного типа выполнить с устного согласия дежурного по посту централизации (дежурного по станции) или дежурного поездного диспетчера при диспетчерском управлении, а групповую с предварительной записью в Журнале осмотра. На группу заменяемых приборов разрешается делать общую запись.

Приборы нештепсельного типа, а также розетки штепсельных реле и платы нештепсельных реле или блоков заменять, предварительно за-

144

писав об этом в Журнал осмотра. Если эти приборы заменяют под руководством старшего электромеханика, то ему разрешается делать общую запись на замену группы приборов.

2. Замена приборов

- Штепсельные реле (ДСШ, НШ, НВШ, СКПШ, НПШ). Специ
альным ключом поднять стержень замка и отсоединить реле от штеп
сельной розетки. Щупом проверить регулировку и целость контактных
пружин штепсельной розетки; при наличии следов ржавчины, окислов
или прожогов между контактными или обмоточными выводами штеп
сельную розетку необходимо заменить. Новое реле установить в штеп
сельную розетку и замкнуть стержнем замка с плотным прилеганием
по всему периметру корпуса; на розетке по контрольной закраске про
верить плотность затяжки контактных гаек и контргаек (при их нали
чии), служащих для отключения обмоток реле от источников питания.

- Малогабаритные реле (НМШ, НМПШ, ОМШМ), блоки, смон
тированные в корпусах малогабаритных реле. Отвернуть стяжной винт
и реле (блок) отсоединить от штепсельной розетки. Щупом проверить
регулировку и целость контактных пружин штепсельной розетки; при
наличии следов ржавчины, окислов или прожогов между контактными
или обмоточными выводами штепсельную розетку необходимо заме
нить; новое реле (блок) установить в штепсельную розетку, и стяжной
винт затянуть до отказа.

- Реле ДСР. С реле снять съемную часть штепсельной колодки,
проверить состояние банановых штепсельных контактов. Проверить и
очистить гнезда, надеть съемную часть штепсельной колодки на реле и
заперев ее стяжными рычажками, подключить вновь установленное
реле.

- Реле НР. Открутить крепящую гайку и снять съемную плату с
контактных стержней. Щупом проверить регулировку и целость кон
тактных пружин в гнездах съемной платы. На новое реле надеть съем
ную плату и закрепить ее гайкой (съемная плата по всему периметру
должна плотно соприкасаться с плоскостью платы реле). Проверить
состояние монтажных перемычек и надежность их подсоединения.

- Реле КДРШ. Отвернуть два крепящих винта и отсоединить реле
от штепсельной колодки. Осмотреть штепсельную колодку на отсутст
вие сколов, трещин. Щупом проверить регулировку и целость пружин
штепсельной колодки. Новое реле установить на штепсельную колодку
и завернуть два крепящих винта.

- Трансформаторы, конденсаторные блоки, трансмиттеры, сигна
лизаторы заземления и другие приборы, не имеющие штепсельных разъ-

145

емов. Перед заменой нештепсельных приборов, на которые поступает напряжение (трансформатор, конденсаторный блок, трансмиттер, сигнализатор заземления и т. д.), необходимо изъять предохранители в цепях, подключенных к зажимам заменяемого прибора. Проверить ис-правность вольтметра, после чего вольтметром проверить отсутствие напряжения между питающими проводами и каждого питающего провода по отношению к земле. При наличии напряжения на отключенном конденсаторном блоке разрядить его через обмотку вольтметра. Проверить наличие бирок с номенклатурой на монтажных проводах и соответствие номенклатур подключения проводов к зажимам трансформатора (блока, трансмиттера, сигнализатора заземления). Монтажные провода отсоединить от заменяемого трансформатора (блока, трансмиттера, сигнализатора заземления) и подсоединить их к зажимам устанавливаемого трансформатора (конденсаторного блока, трансмиттера, сигнализатора заземления). Гайки затянуть с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9). В цепях питания заменяемого прибора установить предохранители.

3. Проверка работы устройств после замены прибора

После замены прибора (приборов) согласно заранее составленному плану проверить нормальное действие устройств, в которых участвует этот прибор (приборы). При этом необходимо проверить работу сигнальной установки и правильность смены сигнальных показаний, задание и разделку маршрутов, замыкание стрелок, соответствие выдачи сигнальных частот АЛС-АРС и т. д.

В схеме стрелки на постоянном токе после замены пускового реле проверить исправность цепи самоблокировки этого реле.

После замены путевого трансформатора проверить работу путевых реле и измерить напряжение на путевых элементах. Если сектор реле стремится опуститься вниз, то необходимо поменять местами провода, подключенные к первичной или вторичной обмотке путевого трансформатора. Таким же образом проверить работу линейного реле после замены линейного трансформатора.

После замены конденсаторного блока КБ или КБШ проверить работу путевых реле и измерить напряжение на путевых элементах и угол сдвига фаз, а после замены сигнального трансформатора измерить напряжение на светофорных лампах согласно п. 3 технологической карты № 9. При централизованном размещении аппаратуры измерить напряжение на огневых реле светофора согласно п. 2 технологической карты №8.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра (если была сделана запись о предстоящей работе и замене аппаратуры), журнал ШУ-81М и настольный журнал.

146

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 75 |
| --- | --- |
|  | Релейные и кроссовые стативы |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр релейных и кроссовых стативов | 1 раз в 3 года | Старший электромеханик, электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, кисти для очистки от пыли контактной системы кодовых реле, щуп для проверки нажатия контактных пружин, приспособления для чистки гнезд предохранителей, канифоль, припой, спирт, цветной лак, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Проверка релейных, релейно-блочных, релейно-кроссовых, кроссовых стативов

Проверить состояние монтажа и изоляцию монтажа от металлических частей стативов, исправность гнезд предохранителей, наличие и четкость надписей на лицевой и монтажной сторонах статива, наличие номенклатур на зажимах наиболее ответственных цепей и табличек с нумерацией выводов штепсельных розеток. Проверить наличие монтажных схем, карточек электрических параметров рельсовых цепей, регулировочных карточек светофоров.

2. Проверка состояния реле КДРШ

Проверить прочность крепления реле, очистить контактную систему от пыли, проверить регулировку контактов, надежность их замыкания, отжим пружин, отсутствие подгара, отсутствие залипания якоря, нагрев катушек реле на ощупь, состояние монтажа. При необходимости регулировки контактов реле заменить реле заранее отрегулированным.

3. Проверка качества паек и прочности крепления проводов под гайками

Проверить качество паек и прочность крепления проводов под гайками согласно технологической карте № 70. После выполнения работы

147

совместно с дежурным по посту централизации (дежурным поездным диспетчером) опробовать действие устройств.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал учета ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 76 |
| --- | --- |
|  | Шкафы релейные и трансформаторные |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр релейных и трансформаторных шкафов | 1 раз в 3 года в тоннелях 1 раз в год на наземных и парковых путях | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, диэлектрический коврик, молоток, кисть-флейц, приспособления для чистки аппаратуры, монтажа и гнезд предохранителей, припой, канифоль, цветной лак, машинное и трансформаторное масла, смазка ЦИАТИМ-201, шлифовальное полотно, уплотняющие прокладки, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Проверка крепления шкафа

Проверить прочность и надежность крепления основания шкафа, шкафа к основанию, оттяжки к шкафу, сетки к шкафу. При необходимости гайки затянуть.

2. Проверка заземляющих шин

Проверить заземляющие шины согласно п. 2 технологической карты № 12.

4. Ремонт шкафа

Проверить: наличие и исправность уплотняющих прокладок в пазах дверок шкафа; плотность прилегания дверок и свободность их открытия, исправность замков; наличие и исправность номеров и других опознавательных знаков; герметизацию ввода кабелей в шкаф; крепление монтажа в держателях с укладкой в них дополнительной изоляции, отсутствие касания жгутов металлических частей шкафа и болтов, крепящих панели и планки, наличие дополнительной изоляции монтажа в местах возможного касания жгутов металлических частей шкафа; наличие развернутой принципиально-монтажной схемы, карточки электрических параметров рельсовой цепи и номенклатур; соответствие выполненного монтажа схемам; наличие бирок на запасных жилах кабелей. Недостатки устранить, замки смазать. Один раз в три года на каждом листе схем старший электромеханик должен сделать отметку "Соответствует действующим устройствам", ШНС (дата, подпись).

5. Проверка качества паек и прочности крепления проводов под гайками

Проверить качество паек и прочность крепления проводов под гайками согласно технологической карте № 70.

Проверить целость монтажа, отсутствие коррозии контактных болтов, штырей, гаек, контргаек, шайб. Окислившиеся гайки заменить. Окислившиеся контактные болты (штыри) почистить шлифовальным полотном, затем протереть тканью, смоченной машинным маслом. Кабельные жилы следует отключать только с согласия дежурного по посту централизации; одновременное отключение нескольких кабельных жил, находящихся на разных контактных болтах (штырях), без навески бирок не разрешается (для исключения перепутывания). Колодки с сильно окислившимися болтами (штырями) заменить.

Для уменьшения коррозии на наземных участках, парковых путях и в тоннелях с повышенной влажностью тонким слоем трансформаторного масла смазать контактные болты, штыри, гайки и контргайки.

3. Внешний осмотр кабелей

В зоне обслуживания осмотреть кабели согласно п. 3 технологической карты № 12. Недостатки устранить.

148

6. Проверка освещения шкафа

Проверить исправность проводов освещения, надежность подключения проводов в патронах ламп, осветительных розетках и выключателях. Вольтметром проверить отсутствие замыкания проводов освещения на корпус шкафа. Один провод от вольтметра подключить к корпусу шкафа, а другой поочередно подключать к выводам вторич-

149

ной обмотки трансформатора освещения, к которым подключены провода освещения.

При исправной изоляции стрелка вольтметра не отклонится; если один из проводов освещения будет иметь замыкание на корпус шкафа, то другой провод освещения по отношению к корпусу шкафа будет . иметь полное напряжение освещения. Недостатки устранить.

О выполненной работе и о недостатках, которые относятся к другим службам и могут вызвать отказы в работе устройств СЦБ, записать в Журнал осмотра, о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

мо составить старшему электромеханику для каждой станции и утвердить у инженера-технолога дистанции сигнализации.

При проверке действия сигнализации оповещения дежурный по посту централизации должен контролировать исправность ламп пульта-табло (табло), контролирующих работу звонков. Недостатки устранить.

О выполненной работе и результатах работы звонков записать в

Журнал осмотра и в настольный журнал.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 77

Московский

Сигнализация оповещения о приближении поездов

метрополитен.

Исполнитель

Периодичность

Электромеханик электромонтер

2 раза в год

Служба сигнализации

Осмотр и проверка сигнализации оповещения о прибли-

Инструмент, материалы: наборы инструментов электромеханика и электромонтера, лестница, сигналы ограждения, кист-флейц, обтирочные концы.

Согласовать с дежурным по посту централизации последовательность проверки работы звонков и о предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Осмотр звонков

Осмотреть звонки и кабели в зоне обслуживания. Проверить прочность крепления подходящих проводов к звонку. Очистить звонки от пыли; у каждого звонка проверить взаимодействие ударника с чашечкой (чашечками) звонка. Недостатки устранить.

2. Проверка действия устройств сигнализации оповещения о приближении поездов

Проверить действие сигнализации по каждому маршруту, оборудованному сигнализацией оповещения, шунтированием рельсовых цепей соответствующих изолированных участков при заданном маршруте. План работы звонков с указанием изолированных участков необходи-

150

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 78 |
| --- | --- |
|  | Вводно-распределительные и зарядно-разрядные устройства , |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Внешний осмотр вводно-рас-пределительных и зарядно-разрядных устройств | На станциях с круглосуточным дежурством при приеме дежурства, на остальных станциях — перед началом работы, но не реже одного раза в восемь дней | Электромеханик |

1. Внешний осмотр вводно-распределительных устройств и проверка работы зарядно-разрядных устройств

По контрольным лампам определить наличие питания, обратить внимание на наличие основного и резервного питания. Измерить напряжение на фидерах. По приборам измерить ток подзаряда контрольной батареи.

2. Осмотр сигнализатора заземления и проверка исправности линий ПС

По контрольным лампам проверить состояние сигнализатора, исправность линий ПС.

Результаты осмотра технической документации, инвентаря, помещений и результаты измерений записать в настольный журнал по форме: "Техническая документация, инвентарь, измерительные приборы, средства индивидуальной защиты осмотрены и находятся в исправ-

151

ном состоянии. Служебные помещения осмотрены и соответствуют правилам пожарной безопасности. Работает фидер 1 или 2. Напряжения на фидере 1 или 2 •

Uф1  ав =    ; Uф1 ас =     ; Uф1 вс =    ; Uф2  ав =     ;Uф2 ас =     ; Uф2  вс =    .

Напряжения на трансформаторах 1 и 2

Uт1 ав =    ; Uт1 ас =    ; Uт1 вс     =     ; Uт2 ав =    ; Uт2 ас =    ; Uт2 вс      =     ;

Uав бат=    ; I разр  =     ; I подз бат=

Контроль исправности линий ПС имеется. Сети напряжением 220 В, 24 В постоянного тока, 24 В переменного тока в сигнализатор заземления включены, контроль отсутствия заземления имеется".

Примечание. Сигнализатор заземления должен быть включен постоянно. Срабатывание сигнализатора означает, что контролируемый источник питания или подключенные к нему схемы имеют или имели сопротивление ниже нормативного. В этом случае необходимо провести внеочередную проверку сопротивления изоляции контролируемого источника питания и подключенных к нему электрических схем.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 79 |
| --- | --- |
|  | Вводно-распределительные и зарядно-разрядные устройства |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр, чистка и регулировка приборов вводно-распре-делительных и зарядно-раз-рядных устройств | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, указатель напряжения, диэлектрические перчатки, защитные очки, изолирующие накладки, пылесос, кисть-флейц, щетки-сметки, замша, спирт, техническая ткань, обтирочные концы.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

Токоведущие части, на которых будут выполнять работы, а также те, которые могут быть доступны прикосновению во время работы, необходимо отключить. Токоведущие части, доступные прикосновению, можно не отключать, если они будут ограждены изолирующими накладками из изоляционных материалов. Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которых

152

будут проводить работы, а также на тех, которые доступны прикосновению и не ограждены изолирующими накладками (между всеми фазами и каждой фазой по отношению к земле).

1. Чистка и проверка панелей и щитов

Удалить пыль с панелей, трансформаторов, выпрямителей, дросселей и других приборов. Осмотреть состояние шин и монтажа; слабоукрепленные детали закрепить. Проверить степень нагрева трансформаторов (рукой), выпрямителей, дросселей, предохранителей.

2. Осмотр предохранителей типа ПР и штепсельных

Проверить соответствие номиналов предохранителей схеме, прочность крепления подводящих проводов и надежность установки предохранителей.

3. Осмотр контактов и зажимов контакторов, пакетных выключателей, рубильников и их чистка

Проверить своевременность замыкания контактов, четкость работы стопорных приспособлений, крепление контактов и зажимов; доступные осмотру подгоревшие части врубающихся деталей и губок зачистить, а затем их протереть. Открытые контактирующие поверхности протереть слегка промасленной замшей.

4. Проверка исправности измерительных приборов

Подключить к устройствам напряжение. Осмотреть измерительные приборы и комбинированным электроизмерительным прибором проверить правильность показаний вольтметров панели (щита).

5. Проверка резервирования питания

С согласия дежурного по посту централизации проверить автоматическое и ручное переключение с одного фидера на другой (с первого фидера на второй и обратно). В МРЦ парковых путей проверить наличие контроля напряжения фидеров на пульте-табло.

153

6. Проверка работы сигнализации перегорания предохранителей

Вынуть из гнезд и поочередно включить два-три предохранителя с контролем перегорания на каждой панели, проверяя исправность звуковой и световой сигнализации.

7. Проверка работы выпрямителей панели типа ПВ-24 (ВСА, ВУДЦ, ВАК), ПДЦ

Поочередно проверить работу первого и второго зарядно-буфер-ных выпрямителей на панелях типа ПВ-24 (ВСА, ВУДЦ, ВАК), ПДЦ. Недостатки устранить. О выполненной работе записать в Журнал осмотра и Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 80

Московский

Вводно-распределительные и зарядно-разрядные устройства

метрополитен

Служба сигнализации

Исполнитель

Периодичность

и связи

Старший

электромеханик,

электромеханик

Наименование работы

1 раз в год

Полная проверка вводно-рас-
пределктельных и зарядно-
разрядных устройств, провер
ка состояния кабельных
муфт и концевых заделок ка
белей

Измерительные приборы, инструмент, материалы: согласно технологической карте № 79, мсгаомметр на напряжение 500 В, кисти, краска.

Не менее чем за одни сутки до производства работы необходимо на дистанцию электроснабжения передать телефонограмму о необходимости отключения напряжения с фидеров СЦБ на совмещенной тяго-во-понизительной или понизительной подстанции.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

У энергодиспетчера получить подтверждение о выключении напряжения с фидеров СЦБ. Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения на фидерах СЦБ между всеми фазами и каждой фазы по отношению к земле.

154

1. Осмотр, чистка и регулировка приборов

вводно-распределительных и зарядно-разрядных

устройств

Осмотреть, почистить и отрегулировать приборы вводно-распределительных и зарядно-разрядных устройств согласно пп. 1—3 технологической карты № 79. Проверить крепление монтажных проводов, прочность зажатия гаек и контргаек; слабое крепление устранить подтягиванием гаек. Гайки затянуть с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9).

2. Проверка состояния кабельных муфт и концевых заделок кабелей

Осмотреть кабельные муфты, концевые заделки кабелей, проверить крепление колец и наконечников гайками и контргайками. При необходимости подкрасить кабель, муфты, номенклатуры, панели и их каркас.

3. Осмотр монтажа и проверка изоляции токоведущих частей

Осмотреть жгуты проводов, проверить отсутствие касания жгутов проводов каркаса панелей и щитов. Перед измерением сопротивления изоляции проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29) и измерить им сопротивление изоляции между токоведущими частями и каркасом, которое должно быть не менее 5 МОм.

4. Проверка исправности измерительных приборов,

резервирования питания, работы сигнализации

перегорания предохранителей, работы выпрямителей

панелей типа ПВ-24 (ВСА, ВАК), ПДЦ

По связи дежурного поездного диспетчера вызвать энергодиспетчера и передать заявку на включение напряжения на фидеры СЦБ. После этого проверить исправность измерительных приборов, резервирование питания, работу сигнализации перегорания предохранителей, работу выпрямителей панелей типа ПВ-24 (ВСА, ВАК), ПДЦ согласно пп. 4—7 технологической карты № 79.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

155

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 81 |
| --- | --- |
|  | Одноякорный или полупроводниковый преобразователь |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр и проверка работы одноякорного или полупроводникового преобразователя | 1 раз в год | Электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Измерение напряжения в нормальном режиме

Измерить напряжение на первичной обмотке контрольного изолирующего стрелочного трансформатора и на аварийной батарее подстанции (на батарее напряжением 24 В МРЦ). Записать полученное напряжение.

2. Проверка работы преобразователя

Обесточить аварийное реле, вынув предохранители в цепи аварийного реле и на 5 мин включить преобразователь (преобразователи) напряжения. На слух проверить его работу, а рукой — его нагрев.

3. Измерение напряжения при включенном преобразователе

Вторично измерить напряжение на первичной обмотке контрольного изолирующего стрелочного трансформатора. При включенном преобразователе напряжение не должно отличаться более чем на 10 % от напряжения трансформатора при нормальном режиме. Записать напряжение. Установить предохранители в цепи аварийного реле, тем самым включив аварийное реле, а преобразователь (преобразователи) отключив. Вторично измерить напряжение на батарее напряжением 24 В МРЦ парковых путей, записать напряжение.

Сделать запись в Журнале осмотра, Журнале ШУ-64М и настольном журнале.

156

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 82 |
| --- | --- |
|  | Распределительные устройства электропитания |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр и чистка панелей предохранителей релейных стативов и щитков | 1 раз в год | Электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, диэлектрический коврик, защитные очки, указатель напряжения, приспособления для чистки гнезд предохранителей, монтажа и приборов, спирт, техническая ткань, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра. При необходимости с осматриваемой панели или щитка отключить напряжение и указателем напряжения проверить отсутствие напряжения (между фазами и каждой фазы по отношению к земле).

Удалить пыль с колодок предохранителей и монтажа. Проверить плотность посадки предохранителей в гнездах, отсутствие нагрева предохранителей, осмотреть плавкие вставки предохранителей, которые должны удовлетворять технологической карте № 83.

Проверить надежность паек проводов, крепления гаек и контргаек, исправность сигнализации перегорания предохранителей, отсутствие окисления контактирующей поверхности гнезд, при необходимости почистить их. Слабозакрепленные зажимы закрепить, гайки затянуть с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9).

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 83 |
| --- | --- |
|  | Предохранители |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена предохранителей | Согласно пп. 16.5 и 18.6 Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метрополитена | Электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, указатель напряжения, набор инструментов электромеханика, приспособления для чистки гнезд предохранителей, защитные очки, диэлектрические перчатки, спирт, техническая ткань.

157

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра. Осмотреть вновь устанавливаемые предохранители. Необходимо, чтобы в штепсельных банановых предохранителях плавкие вставки были застеклены, по всей длине имели одинаковую толщину без перегибов, вмятин, поджогов. Их концы должны быть облужены не менее чем на 1,5—2 мм и надежно припаяны к усикам контактного угольника. Стекло должно быть целым и прозрачным, штепсели должны быть расположены параллельно друг другу, прочно ввернуты в контактные угольники, входить в корпус под прямым углом, не иметь трещин, заусенцев, изломов лепестков и их поворота в основании. На корпусе предохранителя необходимо указать номинальный ток предохранителя и дату проверки. У предохранителей ПР проверить плотность завертывания защитных колпачков, которые должны быть завернуты до отказа. Комбинированным электроизмерительным прибором проверить целость токопроводящей цепи предохранителя.

С цепей, защищенных предохранителями ПР или СПО, отключить нагрузку. Проверить отсутствие напряжения между фазами и каждой фазы по отношению к земле. Предохранители изъять. После того как предохранители вынуты, осмотреть гнезда (губки, пинцеты), при наличии окисления, поджогов контактирующие поверхности почистить. Проверить исправность сигнализации перегорания предохранителей и номинальный ток устанавливаемых предохранителей в соответствии с проектом, а также плотность посадки предохранителей в гнездах.

После замены предохранителя с контролем перегорания проверить, чтобы между цоколем и корпусом предохранителя не было зазора.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-81М и настольный журнал.

1. Отключение напряжения с кабелей, подходящих к силовому шкафу

Рукоятками коммутационных приборов отключить напряжение от кабелей, подходящих к силовому шкафу; на эти рукоятки навесить плакаты "Не включать — работают люди!". Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения между жилами кабелей, подходящих к силовому шкафу, и каждой жилы по отношению к проводу заземления. Вынуть предохранители со стороны высокого и низкого напряжений трансформатора.

2. Осмотр и чистка оборудования силового шкафа

Очистить от пыли кабели, монтажные провода, зажимы, предохранители, стенки, полки шкафа и все находящиеся в шкафу приборы. Проверить крепление выводных зажимов силового трансформатора, монтажных проводов и заземления; слабо закрепленные зажимы закрепить. Осмотреть предохранители, которые должны удовлетворять требованиям, изложенным в технологической карте № 83. Включить напряжение на кабели, подходящие к силовому шкафу, установить предохранители и проверить работу устройств.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 84 |
| --- | --- |
|  | Силовой шкаф |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр и чистка оборудования силового шкафа | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 85 |
| --- | --- |
|  | Силовой шкаф |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора от корпуса и между собой | 1 раз в 1 0 лет | Старший электромеханик, электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, указатель напряжения, защитные очки, плакаты "Не включать — работают люди!", трансформатор для включения переносных ламп от розетки тоннельного освещения, приспособления для чистки гнезд предохранителей и чистки монтажа и приборов, носимые радиостанции или микротелефонные трубки, обтирочные концы,

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

158

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 или 1000 В, набор инструментов электромеханика, указатель напряжения, трансформатор для включения переносных ламп от розетки тоннельного освещения, обтирочные концы.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

159

1. Снятие напряжения с трансформатора

Изъять предохранители со стороны высокого и низкого напряжений трансформатора. Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения между выводами трансформатора и каждым выводом и проводом заземления.

2. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора от корпуса и между собой

Перед измерением сопротивления изоляции проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29) и измерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора от корпуса и между собой без отключения монтажа, которое должно быть не

менее 5 МОм.

По окончании измерений установить предохранители высокого и низкого напряжений трансформатора и проверить работу устройств.

ном журнале.

Сделать записи в Журнале осмотра, Журнале ШУ-64М и настоль-

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 86 |
| --- | --- |
|  | Силово | й шкаф Исполнитель |
|  | Периодичность |  |
| Замена силового трансформа-тора | По истечении установленного приказом срока эксплуатации | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

1. Отключение напряжения с трансформатора

Со стороны высокого и низкого напряжений трансформатора вынуть предохранители. Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения между выводами трансформатора и каждого вывода по отношению к проводу заземления.

2. Отключение и подключение монтажных проводов

Отключить монтажные провода и навесить бирки с номерами зажимов (наименование фаз). Между выводами высокого напряжения заменяемого и вновь устанавливаемого трансформаторов установить перемычки Азам — Ауст; Взам — Вуст; Сзам — Суст и выводами азам — Дуст низкого напряжения заменяемого и вновь устанавливаемого трансформаторов.

Монтажные провода с бирками А, В, С соответственно подключить к зажимам А, В, С высокого напряжения запараллеленных по высокой стороне силовых трансформаторов.

3. Проверка трансформаторов на одинаковость группы включения обмоток

Измерить напряжение между одноименными зажимами сравниваемых трансформаторов по низкой стороне, т. е. подключить вольтметр к зажимам bзам — bуст, затем сзам — суст. Если сравниваемые трансформаторы имеют одинаковую группу включения обмоток, то напряжение между указанными зажимами должно отсутствовать.

Примечание. При наличии напряжения между зажимами низкого напряжения bзам — bуст и Cзам — Суст силовой трансформатор не заменять. Восстановить монтаж и работу устройств с прежним силовым трансформатором.

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, указатель напряжения, защитные очки, однорельсовая тележка, трансформатор для включения переносных ламп освещения от розетки тоннельного освещения, обтирочные концы,

перемычки.

Перемычки.

Проверить соответствие паспортных данных трансформатора, подлежащего установке и заменяемого трансформатора.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

160

4. Замена силового трансформатора

С высокой стороны отключить напряжение с помощью изъятия предохранителей. Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения между выводами трансформаторов и каждого вывода по отношению к проводу заземления.

Отключить перемычки между зажимами Азам — Ауст,Bзам — Bуст, Сзам — Суст и aзам — aуст. Отключить провод заземления. Трансформатор заменить. Подключить провод заземления. Провода подключить к зажимам нового трансформатора. Со стороны высокого и низкого на-

161

пряжений трансформатора установить предохранители. Проверить работу устройств, получающих питание от нового трансформатора.

О  выполненной  работе  записать  в  Журнал  осмотра, Журнал ШУ-81М и настольный журнал.

Московский

метрополитен

Служба сигнализации

и связи

Наименование работы Замена пакетных и автоматических выключателей, магнитных пускателей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 87

Пакетные и автоматические выключатели, магнитные пускатели

Исполнитель Электромеханик, электромонтер

Периодичность

Согласно пп. 16.4 и 16.5 Инструкции по техническому обслуживанию устройств

сигнализации,

централизации и

блокировки (СЦБ)

Московского

метрополитена

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, указатель напряжения, плакаты "Не включать — работают люди!".

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Отключение напряжения с кабелей, подходящих к силовому шкафу

Отключить напряжение с кабелей, подходящих к силовому шкафу, согласно п. 1 технологической карты № 84. Со стороны высокого и низкого напряжений трансформатора вынуть предохранители.

3. Проверка работы пакетного или автоматического выключателя (магнитного пускателя)

Подключить напряжение к устройствам. После замены пакетного или автоматического выключателя трехкратным отключением и включением проверить работу этих выключателей.

После замены магнитного пускателя проверить наличие напряжения 380 В на зажимах силового трансформатора по всем трем фазам высокой стороны.

Не допускается проверять работу магнитного пускателя нажатием каким-либо предметом на контактные пружины через отверстия в защитном кожухе пускателя. Магнитный пускатель не должен сильно гудеть.

Если при трехкратном отключении и включении магнитного пускателя сильное гудение не устранилось, то такой пускатель необходимо заменить новым, обязательно отключая напряжение согласно п. 1.

Проверить работу устройств, питающихся от установленного выключателя или магнитного пускателя.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-81М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 88 |
| --- | --- |
|  | Выпрямитель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр выпрямителя с измерением выпрямленного напряжения | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика.

2. Замена пакетного или автоматического выключателя (магнитного пускателя)

Отсоединить монтажные провода и навесить на них бирки, заменить пакетный или автоматический выключатель (магнитный пускатель). Подключить монтаж.

162

Осмотреть выпрямитель. Проверить состояние монтажа, крепление выводных зажимов, отсутствие чрезмерного нагрева выпрямителя (рукой). Измерить напряжение на одном из реле, получающем питание от выпрямителя.

Напряжение на реле должно соответствовать напряжению нормальной работы реле. При снижении напряжения выпрямитель немедленно заменить.

163

О результатах измерений записать в Журнал ШУ-64М, о выполненной работе — в настольный журнал.

зервную подстанцию и включить питание устройств СЦБ от основной подстанции.

Сделать запись в Журнале осмотра, Журнале ШУ-64М и настольном журнале.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 89 |
| --- | --- |
|  | Вводно-распределительные и зарядно-разрядные устройства |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка исправности кольцевания питающей сети устройств СЦБ и питания от резервных подстанций | 1 раз в год, а также после работ в силовом шкафу | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, диэлектрические перчатки, защитные очки.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Проверка кольцевания питающей сети

Выключателем (рубильником, предохранителями) отключить кольцевание питающей сети. Комбинированным прибором измерить напряжение на выводах выключателя (рубильника, предохранителей) между фазами каждой из двух питающих линий, которое должно соответствовать напряжению питающей сети, после чего включить кольцевание питающей сети.

Если между фазой и другими фазами питающей линии напряжение отсутствует или оно пониженное, то необходимо определить место обрыва фазы (фаз) и неисправность устранить.

2. Проверка питания устройств СЦБ от резервных подстанций

По показаниям щитовых приборов записать напряжение, поступающее с основной подстанции. Фидер основной подстанции отключить и включить питание от резервной подстанции.

По показаниям щитовых приборов записать напряжение, поступающее от резервной подстанции и проверить работу наиболее удаленных сигнальных установок. По окончании проверки отключить ре-

164

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 90 |
| --- | --- |
|  | Предохранители |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка токов нагрузки в цепях предохранителей | При вводе в эксплуатацию, реконструкции и после каждого изменения монтажа | Старший электромеханик, электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, амперметр переносной, набор инструментов электромеханика.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Изъять предохранитель. В его гнездо включить выводы комбинированного прибора, а при необходимости — переносной амперметр с соответствующей шкалой. Переводом стрелок, заданием и размыканием маршрута создать условия для протекания по проверяемой цепи тока максимальной нагрузки. Измерить и записать ток. При максимальной нагрузке ток не должен превышать номинала предохранителей. Таким же образом измерить и записать ток предохранителей всех стативов (панелей, щитов).

Примечание. Измеряя ток нагрузки в цепях первичных обмоток трансформаторов, необходимо описывать установившийся ток. При этом необходимо учитывать, что токи, возникающие при коммутации трансформаторов, в зависимости от фазового угла в момент коммутации и степени насыщения сердечника трансформатора могут достигать десятикратною амплитудного значения. Продолжительность перегрузки до 100 мс. Эта особенность испей переменного тока должна быть учтена в проекте устройств. При необходимости осциллографом записать ток, возникающий при коммутации трансформаторов, который не должен превышать ток перегорания предохранителя.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал. Результаты измерений записать в журнал ШУ-64М.

165

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 91 |
| --- | --- |
|  | Заземляющее устройство |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр заземляющих устройств | 1 раз в год постовые устройства 1 раз в три месяца путевые устройства | Электромеханик, электромонтер Электромеханик , электромонтер |

Инструмент, материалы: наборы инструментов электромеханика и электромонтера, молоток, обтирочные концы.

Работы рекомендуется совмещать с осмотром вводно-распредели-тельных и зарядно-разрядных устройств (см. технологическую карту № 79) или с наружной очисткой оборудования (см. технологическую карту № 12).

Простукиванием проверить приварку заземляющих полос или затяжку болтов проводников между оборудованием и магистралью заземления (заземленным кабельным кронштейном): рам панелей и щитов вводно-распределительных и зарядно-разрядных устройств, релейных стативов, пульта-табло; кожухов силовых трансформаторов; кабельростов, металлической оболочки кабелей, работающих под напряжением свыше 250 В; силовых, релейных и трансформаторных шкафов, автостопов, дроссельных оснований, отдельно установленных оснований мачт светофоров.

О выполненной работе записать в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

1. Осмотр аккумуляторов

Проверить отсутствие: нагревания зажимов, контактов, гаек (рукой); попадания посторонних предметов между аккумуляторами; влаги на корпусе аккумуляторов и стеллажах; ползучих солей на аккумуляторах и шине.

Проверить состояние зажимов, контактов, гаек; наличие смазочного материала на элементах и перемычках между аккумуляторами; работу вентиляции. Недостатки устранить.

2. Измерение напряжения, уровня и плотности электролита

Измерить: напряжение на зажимах батареи; уровень электролита в аккумуляторах (выборочно), который должен быть выше верхнего края пластин на 5—12 мм; напряжение и плотность электролита аккумуляторов. Напряжение на каждом элементе при постоянном подзаряде должно быть 1,45—1,5 В, плотность электролита 1,19—1,21 г/см3.

Если уровень электролита менее 5 мм над верхним краем пластин, то аккумуляторы необходимо долить дистиллированной водой (при снижении плотности электролита следует долить электролитом); если при постоянном подзаряде напряжение на аккумуляторе менее 1,45 В, то аккумуляторщик должен доложить об этом электромеханику (старшему электромеханику).

О результатах измерений записать в аккумуляторный журнал, о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 92 |
| --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр щелочных аккумуляторов и измерение их параметров | 1 раз в месяц | Аккумуляторщик или электромеханик |

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 93 |
| --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи относительно земли | 1 раз в год | Старший электромеханик, электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, ареометр, набор инструментов аккумуляторщика или электромеханика, стеклянная трубочка или палочка для проверки уровня электролита, обтирочные концы, технический вазелин.

166

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 или 1000 В, набор инструментов электромеханика.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра. Отключить батарею на панели или зарядно-разрядном щите.

167

Перед измерением сопротивления изоляции проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29). Относительно земли измерить сопротивление изоляции аккумуляторной батареи вместе с монтажом от батареи до панели или зарядно-раз-рядного щита мегаомметром.

Если напряжение батареи до ПО В, то сопротивление изоляции по отношению к земле должно быть не менее 100 кОм. При снижении сопротивления изоляции необходимо устранить причины, вызвавшие это. Сделать записи в Журнале осмотра, Журнале ШУ-64М и настольном журнале.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 94 |
| --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Контрольный разряд аккумуляторной батареи | 1 раз в год | Электромеханик или аккумуляторщик |

3. Осмотр аккумуляторов, проверка состояния зажимов

Осмотреть аккумуляторы согласно п. 1 технологической карты № 92. Проверить состояние зажимов. Очистить их и покрасить. Перемычки между элементами покрыть тонким слоем технического вазелина.

4. Заряд батареи и включение ее в буферную работу

Батарею зарядить в течение 6 ч нормальным током, численно равным 1/4 емкости аккумуляторов, до напряжения 1,8 В на каждом аккумуляторе. Допускается уменьшать зарядный ток до половины его нормального значения, соответственно увеличивая время заряда. После заряда батареи проверить уровень и плотность электролита согласно п. 2 технологической карты № 92.

Батарею включить в буферную работу. На каждом аккумуляторе замерить напряжение батареи под нагрузкой, которое должно быть 1,45—1,58.

О результатах измерений записать в аккумуляторный журнал, а о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, нагрузочная вилка (пробник), ареометр, наборы инструментов электромеханика и аккумуляторщика, нагрузочные сопротивления, стеклянная трубочка или палочка для проверки уровня электролита, обтирочные концы, вазелиновое масло, технический вазелин.

О предстоящей работе записать в настольный журнал.

1. Отключение батареи от нагрузки

На время проведения контрольного разряда батареи необходимо, чтобы устройства СЦБ питались от другой батареи (питание переключить во время перерыва движения электропоездов).

2. Разряд батареи

Нагрузочное сопротивление подключить к аккумуляторной батарее. Разряд следует осуществлять током согласно инструкции завода-изготовителя до напряжения не ниже 1,0 В на аккумуляторе. 168

| Московский метрополитен ' Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 95 |
| --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена электролита | По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 3 года (совмещается с выполнением работы по технологической карте № 94) | Электромеханик, аккумуляторщик |

Измерительные приборы, инструмент, материалы:   согласно технологической карте № 94, калиево-литиевый электролит, щелочестойкая краска, воск, парафин, опилки.

Сделать запись в настольном журнале.

1. Отключение батареи от нагрузки

Батарею отключать от нагрузки согласно методике, изложенной в п. 1 технологической карты № 94.

169

2. Разряд батареи

Батарею разрядить согласно методике, изложенной в п. 2 технологической карты № 94.

3. Промывка аккумуляторов

Из аккумулятора вылить электролит, промыть его дистиллированной водой для удаления осадков, опрокинуть его для полного стекания воды на 30 мин.

С верхней поверхности аккумуляторов снять старую мастику, проверить плотность сальников у бортов электродов, очистить от отслоившейся старой краски, покрасить аккумуляторы щелочестойкой краской, верхнюю поверхность аккумуляторов залить мастикой (смесь воска с парафином).

4. Залив аккумуляторов электролитом и вазелиновым маслом

Сухие аккумуляторы залить новым электролитом (раствор едкого калия в дистиллированной воде с добавлением моногидрата едкого лития из расчета 20 г на 1 л готового раствора).

Плотность электролита должна быть 1,19—1,21 г/см , а уровень электролита в аккумуляторе — выше верхнего края пластин на 5—12 мм.

В каждый аккумулятор налить 8—10 см3 химически чистого вазелинового масла.

5. Проверка состояния зажимов

Состояние зажимов проверить согласно методике, изложенной в п. 3 технологической карты № 94.

6. Заряд и включение в буферную работу

Усиленный заряд после замены электролита следует проводить до напряжения 1,8 В на каждом аккумуляторе: для батареи аккумуляторов ЖН нормальным зарядным током, численно равным 1/4 емкости аккумулятора, в течение 12 ч. Для батареи аккумуляторов КН нормальным зарядным током в течение 6 ч и еще в течение 6 ч током, равным 1/2 нормального зарядного тока. Зарядный ток допускается

170

уменьшить до половины его нормального значения, соответственно увеличивая время заряда.

После заряда батареи проверить уровень и плотность электролита всех аккумуляторов: долить и установить необходимый уровень электролита согласно п. 2 технологической карты № 92. Батарею включить в буферную работу. На каждом аккумуляторе замерить напряжение батареи под нагрузкой, которое должно быть 1,45—1,5 В.

Результаты измерений записать в аккумуляторный журнал, а о выполненной работе — в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л» 96 |
| --- | --- |
|  | Кабельная муфта (коробка) |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка кабельных развет-вительных и сигнальных муфт всех типов, сигнальных и групповых коробок | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера, диэлектрический коврик, газовая горелка, кисть-флейц, малярные кисти, краски, обтирочные концы, трансформаторное и машинное масла, кабельная масса, шлифовальное полотно, смазка ЦИАТИМ-201.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Проверить состояние кабелей в зоне обслуживания, отсутствие внешних механических повреждений кабелей и их крепление к муфте (коробке).

.. Проверить состояние муфты (коробки), исправность крышки, уплотняющих прокладок, концевых заделок и герметизации ввода кабелей, отсутствие влаги. Муфты (коробки) почистить. У стрелочной муфты проверить целость шланга между муфтой и электроприводом и надежность крепления шланга к электроприводу и муфте.

Недостатки устранить при осмотре: если необходимо — выполнить внутреннюю окраску.

На наземных участках и парковых путях проверить отсутствие трещин, выбоин, сколов на корпусе и крышке муфты, крепление муфты и отсутствие просадки грунта. Машинным маслом смазать болты, крепящие крышку, открыть муфту. Проверить целость жил с бумажной изоляцией на уровне кабельной массы; при необходимости кабельную массу долить.

171

Проверить сборку зажимов, отсутствие коррозии контактных болтов, штырей, гаек, контргаек и шайб; окислившиеся гайки заменить, а окислившиеся контактные штыри почистить шлифовальным полотном, затем протереть тканью, смоченной трансформаторным маслом.

Кабельные жилы следует отключать с согласия дежурного по посту централизации; одновременное отключение нескольких жил, находящихся на разных контактных штырях, без навески бирок не разрешается (для исключения перепутывания). Колодки с сильно окислившимися штырями заменить. Проверить крепление жил кабелей и монтажных проводов гайками; слабое крепление устранить подтягиванием гаек. Гайки затянуть с умеренной силой (см. примечание к п. 1 технологической карты № 9). Проверить наличие номенклатур рабочих проводов (или монтажной схемы) и маркировки запасных жил.

На наземных участках и парковых путях для уменьшения коррозии тонким слоем трансформаторного масла смазать контактные болты, штыри, гайки, контргайки, а также головки винтов, крепящих колодки; винт замка обработать смазкой ЦИАТИМ-201.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 97 |
| --- | --- |
|  | Кабель |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение сопротивления изоляции жил силовых кабе-лей по отношению к земле и между собой | При вводе устройств в эксплуатацию, после каждого ремонта, 1 раз в 3 года | Старший электромеханик, электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, мегомметр на напряжение не ниже 1000 В, набор инструментов электромеханика, переносные радиостанции или микротелефонные трубки, изоляционные накладки, указатель напряжения, плакаты "Не включать — работают люди!".

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Необходимо, чтобы были отключены токоведущие части, на которых выполняют работы, а также те, которые могут быть доступны прикосновению во время работы. Доступные прикосновению токоведущие части можно не отключать, если они будут ограждены изолирующими накладками. 172

1. Отключение жил проверяемого силового кабеля

Отключить напряжение с проверяемого кабеля пакетным выключателем (автоматическим выключателем, рубильником), отключить от измеряемого кабеля подключенные к нему приборы (трансформаторы, магнитные пускатели и др.), на рукоятки коммутационных приборов, которыми отключено напряжение, навесить плакаты "Не включать — работают люди!".

2. Измерение сопротивления изоляции

Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения между жилами кабеля и каждой жилы по отношению к земле. Проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29).

Провод от вывода мегаомметра Земля подключить к проводу заземления (рамы панели, статива) и, поочередно подсоединяя провод от вывода мегаомметра "Линия" к жилам кабеля, измерить и записать сопротивление изоляции жил по отношению к земле. Отключить провод от вывода "Земля" и провода заземления (рамы панели, статива), подключить провод от вывода Линия к первой жиле кабеля и, поочередно подключая провод от вывода Земля к остальным жилам кабеля, измерить и записать сопротивление изоляции между первой жилой и остальными жилами кабеля.

Провод от вывода мегаомметра Линия подключить ко второй жиле кабеля, а провод от вывода Земля — к третьей жиле, измерить и записать сопротивление изоляции между ними. Сопротивление изоляции каждой жилы силового кабеля, пересчитанное на 1 км его длины, должно быть для кабелей с бумажной нормально пропитанной изоляцией не менее 50 МОм; кабелей с бумажной, обеднение пропитанной изоляцией жил — не менее 100 МОм; кабелей с изоляцией жил из полиэтилена — не менее 100 МОм; кабелей с резиновой изоляцией жил — не менее 50 МОм. Для коротких кабелей допускается сопротивление изоляции жил, равное нормативному на 1 км длины кабеля.

Если сопротивление изоляции жил кабеля ниже нормы, то необходимо тщательно осмотреть концевые заделки кабеля и соединительных муфт, если они имеются. Силовые кабели, в которых сопротивление изоляции хотя бы одной жилы не удовлетворяет нормативному значению, должен периодически, не реже одного раза в два-три месяца, проверять старший электромеханик под техническим контролем работников лаборатории связи. Кабели с сопротивлением изоляции менее 5 МОм на 1 км длины кабеля отремонтировать или заменить.

173

3. Включение напряжения на проверенный кабель

На проверенный кабель подключить напряжение и проверить действие устройств СЦБ. О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал, а результаты измерений — в кабельный.

отключить от болтов или штырей колодок, сняв съемную часть штепсельного разъема автостопного привода, изъятием из лампо-держателей ламп и т.п.

Проверить исправность вольтметра, подключив его к находящимся под напряжением проводам, после чего проверить им отсутствие напряжения между жилами проверяемого кабеля и каждой жилы по отношению к земле.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 98 |
| --- | --- |
|  | Кабель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение сопротивления изоляции жил кабелей по отношению к земле и между собой | При вводе устройств в эксплуатацию, после каждого ремонта | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструменты: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 или 1000 В, наборы инструментов электромеханика и электромонтера.

Перед измерением сопротивления изоляции жил кабеля составить план проверки действия устройств СЦБ после этих измерений.

О предстоящей работе (о выключении стрелки из централизации согласно п. 2.4 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при обслуживании устройств СЦБ на метрополитенах) записать в Журнал осмотра.

1. Отключение жил проверяемого кабеля

При централизованном размещении аппаратуры жилы кабеля следует отключить с помощью изъятия дужек на стативе кроссирования (на коммутационных панелях ПК-8-69 релейного статива); при размещении аппаратуры в релейных шкафах жилы кабеля отключить от штырей нижних колодок релейного статива. При проверке стрелочного кабеля изъять рабочие, пусковой и контрольный предохранители стрелки. По отсутствию контроля положения и невозможности перевода совместно с дежурным по посту централизации убедиться, что выключена именно та стрелка, о которой записано в Журнале осмотра. В стрелочной коробке (муфте) монтажные провода снять с зажимов. На провода навесить бирки.

При проверке сигнально-блокировочных и контрольных кабелей в трансформаторном (релейном) шкафу или ящике жилы кабеля

174

2. Измерение сопротивления изоляции жил

Проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29). От вывода мегаомметра Земля подключить провод к проводу заземления и, поочередно подключая провод вывода Линия к жилам кабеля, измерить и записать сопротивление изоляции жил по отношению к земле. Отключить провод от вывода Земля и провода заземления, подключить провод от вывода Линия к первой жиле кабеля и, поочередно подключая провод от вывода Земля к остальным жилам кабеля, измерить и записать сопротивление изоляции между первой жилой и остальными жилами. Провод от вывода Линия подключить ко второй жиле кабеля и, поочередно подключая провод от вывода Земля к оставшимся жилам, измерить и записать сопротивление изоляции между второй жилой и оставшимися жилами кабеля. Таким же образом измерить сопротивление изоляции между всеми жилами кабеля. Сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля, должно быть для кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил не менее 100 МОм и кабелей с полихлорвиниловой и резиновой изоляцией не менее 40 МОм. Для коротких кабелей допускается сопротивление изоляции жил, равное норме на 1 км длины кабеля. Кабели с сопротивлением изоляции менее 15 МОм на 1 км необходимо отремонтировать или заменить.

Кабели, у которых сопротивление изоляции хотя бы одной жилы не удовлетворяет нормативному значению, необходимо периодически, не реже 1 раза в месяц, проверять до устранения причины снижения сопротивления изоляции.

3. Включение жил кабеля и проверка действия устройств

3.1. Включение и проверка работы стрелки. Монтажные провода подключить к зажимам стрелочной коробки (муфты). В релейной СЦБ установить дужки на стативе кроссирования (на панелях ПК-8-69 релейного статива) или подключить жилы стрелочного кабеля на нижних колодках релейного статива. Установить контрольный, пусковой и рабочий предохранители.

175

С согласия дежурного по посту централизации проверить работу стрелки трехкратным переводом из одного положения в другое; соответствие контроля на пульте-табло (табло) фактическому положению стрелки записать в Журнал осмотра.

3.2. Включение сигнально-блокировочных и контрольных кабелей. Включить жилы кабеля установкой дужек и подключением жил к болтам или штырям колодок стативов, шкафов, ящиков. Проверить действие устройств СЦБ согласно составленному плану.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал, а о результатах измерений — в кабельный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 99 |
| --- | --- |
|  | Кабель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение сопротивления изоляции всех жил кабелей по отношению к земле и между изолированными схемами с минимальным отключением монтажа | 1 раз в 3 года в тоннеле, 1 раз в год на наземных участках | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: согласно технологической карте № 98.

До начала измерения необходимо проанализировать схемы, т. е. определить, какие устройства управляются или контролируются по сигнальному (местному) кабелю, и составить перечень схем, электрически не связанных друг с другом. После этого определить необходимое воздействие на устройства для отключения каждой схемы. Например, для схемы разрешающих огней светофоров измерения выполнять при запрещающем показании светофоров, а для схемы красного огня светофора — после изъятия предохранителя (предохранителей) в цепи сигнального трансформатора.

Составить план проверки действия устройств СЦБ после измерений.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

1. Отключение напряжения с проверяемых изолированных схем

Измерения выполнить после отключения напряжения с соответствующих электрических схем. Подключением вольтметра к проводам,

176

находящимся под напряжением, проверить его исправность, после чего вольтметром проверить отсутствие напряжения между проверяемыми схемами и каждой схемы по отношению к земле.

2. Измерение сопротивления изоляции схем

Проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29). Провод от вывода мегаомметра Земля подключить к проводу заземления (раме статива). Поочередно подсоединяя провод от вывода Линия к электрически не связанным друг с другом схемам, измерить и записать сопротивление изоляции схем по отношению к земле. Отключить провод вывода Земля от заземления (рамы статива), провод от вывода Линия подключить к первой по перечню схеме и, поочередно подсоединяя провод от вывода Земля к остальным электрическим схемам, измерить и записать сопротивление изоляции между электрическими схемами.

Подключить провод от вывода Линия ко второй по перечню схеме и, поочередно подключая провод от вывода Земля к оставшимся схемам, измерить и записать сопротивление изоляции между электрическими схемами. Таким же образом измерить сопротивление изоляции между всеми схемами, записанными в перечне.

При измерении с минимальным отключением монтажа сопротивление изоляции должно быть: 25 МОм для светофоров; 5 МОм для одиночной стрелки; 2,5 МОм для спаренной стрелки; 2,5 МОм для питающих и релейных концов с дроссель-трансформаторами; 100 МОм для релейных концов с изолирующим трансформатором (при кабеле с полихлорвиниловой изоляцией — 40 МОм). Если сопротивление изоляции цепей не соответствует нормативным, необходимо выполнить дополнительное измерение с отключением монтажа, при этом сопротивление изоляции жил кабеля должно соответствовать нормативному, указанному в п. 2 технологической карты № 98, в противном случае проверить исправность концевых заделок и соединительных муфт (при их наличии), определить причину и устранить пониженное сопротивление изоляции. Если сопротивление изоляции монтажа, отключенного от кабельных жил, окажется ниже нормативного, по принципиальной и монтажным схемам определить способ отключения от схемы отдельных монтажных проводов, дополнительно измерить сопротивление изоляции монтажных проводов, определить причину и устранить недостатки.

Сигнально-блокировочные и контрольные кабели, в которых сопротивление изоляции хотя бы одной жилы не удовлетворяет нормативному, должен периодически, не реже 1 раза в месяц, проверять старший электромеханик под техническим контролем работников лабора-

177

тории связи. Кабели с сопротивлением изоляции менее 15 МОм на 1 км его длины отремонтировать или заменить.

Примечание. Сопротивление изоляции жил внутрипостовых кабелей следует измерять только при вводе устройств в эксплуатацию.

3. Включение и проверка работы устройств

Согласно перечню включить проверенные схемы и проверить действие устройств СЦБ по ранее составленному плану.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, Журнал ШУ-64М, настольный журнал, а о результатах измерений — в кабельный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 100 |
| --- | --- |
|  | Кабельная муфта, кабель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Текущий ремонт соединительных муфт силовых и сигнальных кабелей и концевых заделок силовых кабелей | По мере необходимости | Бригада под руководством старшего электромеханика |

1. Ремонт муфт и концевых заделок кабелей

Указателем напряжения проверить отсутствие напряжения между жилами кабеля и каждой жилы по отношению к земле. Кабель следует отремонтировать в соответствии с техническими условиями и требованиями на соединительные муфты и концевые заделки.

Прежде чем приступить к вскрытию муфты, необходимо удостовериться в том, что эту работу будут выполнять на нужном кабеле и этот кабель отключен и выполнены технические мероприятия, необходимые для допуска к работам на кабеле. Кабель, подлежащий ремонту, находят таким образом: прослеживают кабель в тоннеле или канале — тщательной проверкой, сверяя его расположение с чертежами и схемами раскладки и проверкой по биркам; прослеживают в земле пучки кабелей, сверяя их расположение с чертежами раскладки. В тех случаях, когда нет уверенности в правильности определения кабеля, подлежащего ремонту, следует применять кабелеискательный индукционный аппарат.

2. Проверка изоляции жил кабеля

По окончании ремонта проверить сопротивление изоляции жил кабеля согласно технологическим картам № 97 и 98.

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр, наборы инструментов электромеханика и кабельщика, переносные радиостанции или микротелефонные трубки, изолирующие накладки; указатель напряжения, газовая горелка, гильзы для жил силового кабеля, хлорвиниловая трубка, хлорвиниловая лента (для кабелей со свинцовой оболочкой — свинцовые муфты, третник, канифоль, стеарин, заливочная масса), плакаты "Не включать — работают люди!".

Ремонт выполнить при наличии течи пропиточной массы или снижении сопротивления изоляции жил кабеля. Перед выполнением ремонта, связанного с отключением жил кабеля, составить план проверки действия устройств СЦБ после окончания ремонта кабеля.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Токоведущие части, на которых выполняются работы, а также те, которые могут быть доступны прикосновению во время работы, необходимо отключить. Токоведущие части, доступные прикосновению, можно не отключать, если они ограждены изолирующими накладками. На рукоятки коммутационных приборов, которыми отключено напряжение, навесить плакаты "Не включать — работают люди!".

178

3. Включение кабеля

На отремонтированный кабель подключить напряжение. Проверить действие устройств СЦБ согласно ранее составленному плану.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал, о результатах измерений — в кабельный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 101 |
| --- | --- |
|  | Кабель |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Осмотр трассы кабеля на наземных участках | 2 раза в год, весной и осенью | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, наборы инструментов электромеханика и электромонтера.

179

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

Проверить состояние кабелей в местах ввода и вывода из труб, коллекторов, желобов, отсутствие влаги в трубах и желобах; защиту кабелей от механических повреждений, наличие достаточной слабины кабелей; состояние муфт, брони кабелей, отсутствие внешних механических повреждений и прожогов, наличие маркировки. Особое внимание обратить на кабели, проложенные на мостах, эстакадах.

Об осмотре трассы кабелей и о недостатках, которые относятся к другим службам и могут вызвать отказы в работе устройств СЦБ, записать в Журнал осмотра, а о выполненной работе — в настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 102 |
| --- | --- |
|  | Питающие цепи |
|  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка изоляции питающих цепей, не включенных в сигнализатор заземления | При системе питания напряжением 133 В 1 раз в три месяца, при системе питания напряжением 220—380 В — 1 раз в шесть месяцев | Электромеханик |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика.

При системе питания напряжением 133 В изоляцию монтажа всех сигнальных установок, получающих питание от понизительной или совмещенной тягово-понизительной подстанции, проверить в фидерном шкафу; а при системе питания напряжением 220—380 В изоляцию монтажа, подключенного к фазам напряжением 110 В, — на каждой сигнальной установке.

Измерить напряжение, которое должно быть 133 или 110 В, между фазами на зажимах пакетного выключателя (рубильника) щита или на контактных болтах — штырях колодок релейного шкафа сигнальной установки. Один провод от вольтметра подключить к раме щита (каркасу релейного шкафа), поочередно подсоединяя второй провод от вольтметра к зажимам пакетного выключателя (рубильника) щита или болтам колодок релейного шкафа, измерить и записать напряжение каждой фазы по отношению к земле. При исправной изоляции монтажа вольтметр покажет близкие по значению напряжения 65—75 В. Если одна из фаз заземлена, то каждая другая фаза по отношению к земле будет иметь полное фазное напряжение. Заземлить одну фазу и

180

выполнить дополнительные измерения. При системе питания напряжением 133 В в фидерном шкафу отключить напряжение от одного пути (если устройства связаны с МРЦ, то с согласия дежурного по посту централизации). Проверить изоляцию монтажа другого пути и определить путь, на котором заземлилась фаза. Последовательно отключая сигнальные установки, определить сигнальную установку с заземленной фазой. На неисправной сигнальной установке (в обеих системах питания) вынуть предохранители групп схем; поочередно устанавливая предохранители групп, определить неисправную группу схем, выяснить причину и устранить неисправность. Установить предохранители и проверить действие устройств СЦБ.

Примечание. При системе питания напряжением 133 В может быть случай, когда все три фазы по отношению к земле имеют полное фазное напряжение. Наиболее вероятной причиной такой неисправности может быть замыкание пробивного предохранителя, подключенного к изолированной нейтрали трансформатора на понизительной или совмещенной тягово-понизительной подстанции.

О выполненной работе записать в настольный журнал, а о результатах измерений — в Журнал ШУ-64М.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 103 |
| --- | --- |
|  | Изолированная схема |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка сопротивления изоляции монтажа и схем, не контролируемых сигнализатором заземления по отношению к земле | 1 раз в 3 года | Электромеханик, электромонтер |

Измерительные приборы, инструмент: комбинированный электроизмерительный прибор, мегаомметр на напряжение 500 или 1000 В, наборы инструментов электромеханика и электромонтера.

Для проверки сопротивления изоляции монтажа проанализировать схемы и составить перечень схем (цепей), которые питаются от трансформаторов и выпрямителей (линейные реле, светофорные лампы, питающие и релейные концы рельсовых цепей с дополнительной обмоткой дроссель-трансформаторов, пригласительные сигналы, контрольные цепи схем управления стрелками, управляющие реле, увязка устройств СЦБ с металлоконструкциями, схемы повторителей реле и др.). Перечень измеряемых цепей и место подключения утверждает инженер-технолог дистанции.

О предстоящей работе записать в Журнал осмотра.

181

Проверить исправность мегаомметра (см. примечание к п. 2.1 технологической карты № 29). Провод от вывода мегаомметра Земля подключить к проводу заземления (раме статива, корпусу шкафа и т. п.), а провод от вывода Линия — к изолированной схеме в месте, указанном в перечне, измерить и записать сопротивление изоляции данной схемы по отношению к земле. Таким же образом проверить сопротивление изоляции монтажа схем, указанных в перечне. Сопротивление изоляции монтажа схем (цепей) должно быть не менее 1000 Ом на 1 В рабочего напряжения источника питания. Если сопротивление изоляции монтажа схемы не удовлетворяет нормативному, необходимо определить причину и устранить понижение сопротивления изоляции.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал, а о результатах измерений — в Журнал ШУ-64М.

Искусственную сеть и звонок отключить. Увеличить сопротивление искусственной сети на 10 % и ключом или клавишей включить ее. При этом сигнализатор не должен подавать сигналы о понижении сопротивления изоляции (появлении заземления). Таким же образом проверить чувствительность сигнализатора заземления для всех контролируемых сетей. При необходимости отрегулировать чувствительность сигнализатора. После этого сигнализатор заземления должен быть опломбирован работником мастерских или РТУ.

Примечание. Во время ремонта сигнализатора заземления чувствительность поляризованных реле или магнитных усилителей регулируют с учетом напряжения, которое подключается к контролируемым сетям СЦБ. Поляризованные реле или магнитные усилители, не используемые для контроля, не регулируют.

О выполненной работе записать в Журнал ШУ-64М и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 104 |
| --- | --- |
|  | Сигнализатор заземления |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка сигнализатора заземления I, II, С31, С32, СЗЗ | 1 раз в год, а также после транспортировки сигнализатора | Старший электромеханик участка СЦБ, электромеханик мастерских или РТУ |

Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный электроизмерительный прибор, набор инструментов электромеханика, магазины сопротивлений 120— 250 кОм и 24—30 кОм на номинальную мощность 2 Вт, при проверке сигнализатора заземления со штепсельным разъемом — удлинитель со штепсельной колодкой для подключения к сигнализатору заземления питающих проводов, "Земли" и магазинов сопротивлений.

Сигнализатор заземления проверить в релейном помещении СЦБ, руководствуясь описанием и инструкцией по эксплуатации, составленными заводом-изготовителем.

От сигнализатора заземления отключить одну из контролируемых сетей. Между зажимом отключенной сети и зажимом сигнализатора Земля подключить искусственную сеть, состоящую из резисторов. Ее сопротивление определяется по таблице инструкции по эксплуатации сигнализаторов в графе "Чувствительность сигнализатора" с поправкой на напряжение, подключаемое в данном релейном помещении к контролируемой сети. Ключом или клавишей включить искусственную сеть, при этом сигнализатор заземления должен подать световой и звуковой сигналы о понижении сопротивления изоляции (появлении заземления).

182

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 105 |
| --- | --- |
|  | Устройство контроля габарита подвижного состава |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка крепления, наружная чистка, смазывание устройства КГУ | 1 раз в месяц | Электромеханик, электромонтер |

Инструмент, материалы: набор инструментов электромеханика и электромонтера, обтирочные концы, смазка ЦИАТИМ-201.

1. Осмотр крепления оборудования

При необходимости освобождения пути от ночного отстоя подвижного состава следует за сутки сделать заявку, согласовать с дежурным по посту централизации время начала работы, оформить записью в Журнале осмотра.

Проверить прочность и надежность крепления устройства КГУ: крепление рейки и противовеса к рычагу, крепление КГУ к шпалам, крепление подшипников; проверить крепление штепсельного разъема бесконтактного датчика и кабеля в шпальном ящике. Проверить отсутствие посторонних предметов под противовесом.

Проверить плавное возвращение в исходное положение рычага с планкой после двух-трех качаний при их склонении в горизонтальное положение. Обнаруженные недостатки устранить.

183

В случае невозможности их устранения закрепить рычаг с рейкой в горизонтальном положении, выключить электрическую цепь.

2. Чистка и смазывание устройства КГУ

Протереть габаритную планку, подшипники и датчик ветошью.

Проверить наличие смазочного материала в шарнире и подшипнике, при необходимости смазать шарнирное соединение и при помощи шприца добавить смазку ЦИАТИМ-201 в масленку подшипника.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра и настольный журнал.

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 106 |
| --- | --- |
|  | Устройство контроля габарита подвижного состава |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка электрической / схемы, измерение габаритов рейки КГУ | 2 раза в год, а также после взаимодействия с подвижным составом или после перешивки пути | Старший электромеханик Электромеханик, электромонтер |

Инструмент, измерительные приборы: набор инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом, комбинированный электроизмерительный прибор, метр.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

Таблица

| Параметр | Угол поворота подвижного рычага |
| --- | --- |
|  | 0° | 45° |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В: на входе катушки на контрольном реле КГУ | 20 24 28 Не менее 55 65 75 | 20 24 28 Не более 6,0 6,5 7,0 |

Аварийная индикация не меняется и при возвращении механизма КГУ в исходное положение (рычаг располагается вертикально).

Приведение индикации в исходное состояние происходит после нажатия кнопки (кнопки-счетчика) ВКГУ.

После проверки кнопка ВКГУ пломбируется, в Журнале осмотра делается запись.

2. Измерение размеров рейки КГУ

Проверить возвышение рейки над уровнем головок рельсов, оно должно быть (15 ± 1) мм. Отставание концов рейки от внутренних граней головок ходовых рельсов должно быть (110 + 5) мм с каждой стороны.

Недостатки устранить.

О выполненной работе сделать запись в настольном журнале.

1. Проверка электрической схемы КГУ

При повороте рычага на угол 45—90° от вертикального положения при свободной рельсовой цепи на пульте-табло остается индикация нормального состояния КГУ: звонок не звонит, горит ровным зеленым светом контрольная лампа КГУЛз.

На рельсовую цепь накладывается типовой шунт, при повороте рычага на угол 40—45° от вертикального положения на пульте-табло должна появиться аварийная индикация: гаснет зеленая и начинает мигать контрольная красная лампа КГУЛк, звонит звонок.

Измерить напряжения на входе катушки и на контрольном реле.

Напряжения в зависимости от угла поворота подвижного рычага указаны в таблице.

184

| Московский метрополитен Служба сигнализации и связи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 107 |
| --- | --- |
|  | Устройство контроля габарита подвижного состава |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Замена КГУ | 1 раз в 5 лет | Старший электромеханик, электромеханик, электромонтер |

Инструмент, измерительные приборы: набор инструментов электромеханика и электромонтера, типовой шунт сопротивлением 0,06 Ом, комбинированный электроизмерительный прибор, метр.

О предстоящей работе сделать запись в Журнале осмотра.

185

1. Снятие и установка КГУ

Отвернуть шурупы, крепящие основание КГУ к шпале. Снять заменяемый КГУ, установить новый и проверить его согласно методике, изложенной в технологической карте № 105.

2. Измерение размеров и проверка электрической схемы КГУ

Измерить размеры рейки КГУ и проверить электрическую схему согласно технологической карте № 106.

О выполненной работе записать в Журнал осмотра, журнал ШУ-64М и настольный журнал.

В. С. ПОНОМАРЕВ

Начальник Службы сигнализации и связи

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма ШУ-60М

АКТ проверки локомотивной сигнализации

и видимости сигналов

проверка производилась на головном вагоне состава (поезда)

"	"	200	г. в "	" часов произведена проверка работы локомо
тивной сигнализации и видимости сигналов по	пути перего
на, станции

при состоянии атмосферы (ясно, туман, снегопад, дождь и т. д.)

Установлено, что локомотивная сигнализация работает нормально, за исключением

участков	и видимость сигналов

удовлетворительная, за исключением сигналов

номер головного вагона __________  по _____  пути

номер головного вагона __________  по _____  пути

Старший электромеханик

(подпись)

Машинист-инструктор

(подпись)

Зам. начальника Службы

сигнализации и связи	В. А. МЕДЕНИКОВ

186

187

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	метрополитен

АКТ проверки зависимостей устройств АЛС-АРС

"____"   20	г.

Комиссия в составе:

председатель

(Ф.И.О. должность)
Члены комиссии

произвела проверку зависимостей устройств автоматической локомотивной сигнализа
ции с автоматическим регулированием скорости на

(линия, перегон, участок от ПК... до ПК...)

Установлено, что выдача частот АЛС-АРС в рельсовые цепи происходит в строгой
зависимости от занятости или свободности впереди расположенных участков и соответ
ствует скоростям движения, указанным на однониточной плане, за иключением рельсо
вых цепей

Председатель комиссии

Члены комиссии

Зам. начальника Службы

сигнализации и связи	В. А. МЕДЕНИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Технологические карты:

№ 1. Проверка видимости сигналов светофоров, маршрутных указателей и устой
чивости работы устройств АЛС-АРС, ДАУ-АРС, "Днепр"    		3

№ 2. Проверка видимости пригласительных сигналов светофоров и маршрутных указа
телей    		5

№ 3. Проверка правильности изменения показаний светофоров с разрешающих на за
прещающие 		5

№ 4. Проверка полноты зависимостей между светофорами		7

№ 5. Проверка зависимостей между устройствами металлоконструкций автоблоки
ровки и АЛС-АРС    		10

№ 6. Осмотр блокировочного выключателя и замка Мелентьева		10

№ 7. Осмотр и проверка концевого выключателя    		11

№ 8. Проверка горения ламп светофоров типа "Метро", светофоров парковых путей

или измерение напряжения на огневых реле    		12

№ 9. Смена ламп в светофорах и пригласительных сигналах и ревизия светофорных

головок, коробок пригласительных сигналов (ПС)		14

№ 10. Осмотр и чистка трансформаторного ящика, муфты УПМ, стакана светофора 17

№ 11. Проверка и текущий ремонт маршрутного указателя		18

№ 12. Проверка крепления, наружная чистка оборудования и внешний осмотр

кабелей в зоне обслуживания   		20

№ 13. Окраска напольного оборудования		21

№ 14. Осмотр автостопа		23

№ 15. Полная проверка автостопа    		25

№ 16. Замена электропривода автостопа		27

№ 17. Переборка гарнитуры		29

№ 18. Проверка инерционного автостопа		30

№ 19. Замена инерционного автостопа		31

№ 20. Измерение размеров путевой скобы автостопа    		31

№21. Ремонт гарнитуры автостопа		32

№ 22. Наружная проверка централизованных стрелок		33

№ 23. Проверка стрелок на плотность прилегания остряков к рамным рельсам    . .	36

№ 24. Внутренняя проверка стрелочного электропривода		37

№ 25. Измерение тока при работе стрелочного электропривода		42

№ 26. Наружная и внутренняя проверка стрелочного электропривода    		44

№ 27. Проверка легкости хода стрелок при переводе курбельной рукояткой   ....	45

№ 28. Проверка изоляции серег остряков и фундаментных угольников гарнитуры .	47

№ 29. Текущий ремонт стрелочного электропривода     		48

№ 30. Замена блоков выпрямителей контрольных цепей стрелок		56

№31. Измерение напряжения на контрольных стрелочных реле   		58

№ 32. Проверка защитной части схемы стрелки на постоянном токе		59

№ 33. Проверка невозможности перевода стрелки в заданном маршруте или при

искусственно занятом стрелочном участке     		61

№ 34. Замена изоляции стрелочной гарнитуры   		62

№ 35. Замена стрелочного электропривода    	    64

№ 36. Проверка курбельного аппарата    	   66

№ 37. Проверка действия прибора АКИ	   67

№ 38. Проверка работы схемы автоматической обдувки стрелок	    68

189

69

№ 39. Проверка состояния устройств и работы схем автоматической

обдувки стрелок    	- -

№ 40. Проверка состояния рельсовых цепей    	70

№ 41. Проверка изоляции сборных изолирующих стыков с металлическими

накладками и клееболтовых изолирующих стыков    	72

№ 42. Проверка напряжения на путевых, линейных реле	73

№ 43. Проверка шунтовой чувствительности	75

№ 44. Проверка чередования полярности рельсовых цепей	77

№ 45. Измерение угла сдвига фаз двухэлементных путевых реле	78

№ 46. Регулировка напряжения аппаратуры питающего конца БРЦ. Измерение

напряжения на аппаратуре питающего конца БРЦ    	81

№ 47. Регулировка напряжения аппаратуры релейного конца БРЦ. Измерение

напряжения на аппаратуре релейного конца БРЦ	83

№ 48. Регулировка напряжения на аппаратуре групповых устройств. Измерение

напряжения на аппаратуре групповых устройств    	85

№ 49. Осмотр и проверка сопротивления изоляции путевых регулируемых

резисторов    	   88

№ 50. Осмотр трансформаторных ящиков и шкафов, коробок и кабельных

муфт ДТМ    	   89

№51. Проверка изоляции обмоток путевого дросселя от корпуса и корпуса дросселя от заземленных конструкций тоннеля и осмотр дросселей

и дроссельных перемычек...	90

№ 52. Замена путевого дросселя    	91

№ 53. Проверка подвижным составом и типовым шунтом зависимостей устройств

АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-Днепр    	93

№ 54. Проверка исправности действия устройств АЛС-АРС или

дублирующих устройств     	104

№ 55. Регулировка и измерение сигнальных частот и уровней токов АЛС-АРС в рельсовых цепях частотой 50 Гц с генератором ГАЛСМ, ШЗЗ/ЦУ, БРЦ

с наложением АЛС-АРС, ДАУ-АРС, ДАУ-Днепр	105

№ 56. Проверка работы частотно-управляющих реле	115

№ 57. Замена генераторов и усилителей	115

№58. Замена фильтров ФР-1, ФР-2, ФР-225 и штепсельных фильтров АЛС-АРС   . . 117

№ 59. Замена согласующего трансформатора СОТ    	119

№ 60. Замена частотно-управляющих реле    	120

№61. Замена резисторов в цепи частот АЛС-АРС и дублирующих устройств   .....  121

№62. Полная проверка датчика и приемника с заменой лампы датчика	122

№ 63. Проверка правильности выбора станции с пульта-манипулятора ДЦ	124

№ 64. Измерение электрических и временных параметров управляющих

и известительных кодов	126

№65. Проверка статива СКЦ "на себя"	. . 127

№ 66. Проверка открытия пригласительных сигналов, искусственной разделки маршрутов по цепям прямого управления. Переключение

комплектов диспетчерской централизации СКЦ-67	128

№ 67. Проверка состояния пульта-табло, пульта-манипулятора и табло	130

№ 68. Проверка правильности показаний и работы кнопок-счетчитов	132

№ 69. Проверка щитов вспомогательных приборов, контрольного табло ( щита)

электромеханика	133

№ 70. Проверка качества паек и прочности крепления проводов под гайками контактных выводов пульта-табло, выносного табло

и пультов вспомогательных приборов	135

№ 71. Замена контрольных ламп на пульте-табло, выносном табло,

в щите вспомогательных приборов    	136

№ 72. Проверка правильности зависимостей стрелок и сигналов

согласно таблице зависимостей    	137

№ 73. Наружный осмотр и чистка аппаратуры	141

190

№74. Замена аппаратуры    		143

№ 75. Осмотр релейных и кроссовых стативов   		147

№ 76. Осмотр релейных и трансформаторных шкафов		148

№ 77. Осмотр и проверка сигнализации оповещения о приближении поездов    ...	150

№ 78. Внешний осмотр вводно-распределительных и зарядно-разрядных устройств	151
№ 79. Осмотр, чистка и регулировка приборов вводно-распределительных

и зарядно-разрядных устройств		152

№ 80. Полная проверка вводно-распределительных и зарядно-разрядных устройств,

проверка состояния кабельных муфт и концевых заделок кабелей		154

№ 81. Осмотр и проверка работы одноякорного или полупроводникового......		156

№ 82. Осмотр и чистка панелей предохранителей релейных стативов

и щитков		157

№83. Замена предохранителей    		157

№ 84. Осмотр и чистка оборудования силового шкафа    		158

№ 85. Проверка сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора

от корпуса и между собой   		159

№ 86. Замена силового трансформатора		160

№ 87. Замена пакетных и автоматических выключателей, магнитных пускателей   .	162

№ 88. Осмотр выпрямителя с измерением выпрямленного напряжения		163

№ 89. Проверка исправности кольцевания питающей сети устройств СЦБ

и питания от резервных подстанций		164

№ 90. Проверка токов нагрузки в цепях предохранителей		165

№91. Осмотр заземляющих устройств		166

№ 92. Осмотр щелочных аккумуляторов и измерение их параметров		166

№ 93. Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи

относительно земли		167

№ 94. Контрольный разряд аккумуляторной батареи    		168

№ 95. Замена электролита   		169

№ 95. Проверка кабельных разветвительных и сигнальных муфт всех типов,

сигнальных и групповых коробок    		171

№ 97. Измерение сопротивления изоляции жил силовых кабелей

по отношению к земле и между собой    		172

№ 98. Измерение сопротивления изоляции жил кабелей по отношению

к земле и мсжду собой    		174

№ 99. Измерение сопротивления изоляции всех жил кабелей по отношению к земле и между изолированными схемами с минимальным отключением

монтажа    		176

№ 100. Текущий ремонт соединительных муфт силовых и сигнальных

кабелей и концевых заделок силовых кабелей		178

№ 101. Осмотр трассы кабеля на наземных участках		179

№ 102. Проверка изоляции питающих цепей, не включенных

в сигнализатор заземления		180

№ 103. Проверка сопротивления изоляции монтажа и схем, не контролируемых

сигнализатором заземления по отношению к земле    		181

№ 104. Проверка сигнализатора заземления I, II, С31, С32, СЗЗ    		182

№ 105. Проверка крепления, наружная чистка, смазывание устройства КГУ   ....	183

№ 106. Провсрка электрической схемы, измерение размеров рейки КГУ    		184

№ 107. Замена КГУ		185

Приложения: 1   Акт проверки локомотивной сигнализации

и видимости сигналов		187

2. Акт проверки зависимостей устройств АЛС-АРС   		188

191